Введение

Генеральный план Октябрьского сельского поселения разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта от 03.06.2008 г. № 157 по заданию муниципального образования Октябрьское сельское поселение Красноармейского района Краснодарского края и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на I очередь строительства до 2020 года, расчетный срок 20 лет до 2030 года, долгосрочную перспективу до 2045 года, планировочной организации территорий населенных пунктов сельского поселения, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- Проекта планировки и застройки п. Октябрьского – центральной усадьбы ордена Трудового Красного Знамени рисосовхоза «Красноармейский» Красноармейского района  Краснодарского края», разработанного ГПИ «Кубаньгипросельхозстрой» в 1980 году;

- Схемы территориального развития населенных пунктов Красноармейского района Краснодарского края», разработанной ВТК комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края в 1992 году;

- Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Красноармейского района, разработанной ГУП «Институт территориального развития Краснодарского края в 2004 году;

- Генерального плана поселка Октябрьского, разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края в 2007 году.

Настоящий проект генерального плана сельского поселения учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Октябрьского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- муниципальный контракт от 3 июня 2008 года № 157 на разработку проекта «Генеральный план, правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края»;

- задание на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Октябрьское сельское поселение Красноармейского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Красноармейский район, Октябрьское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенных пунктов.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории сельского поселения, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В составе настоящего генерального плана выполнены следующие разделы:

- «Описание границ пос. Октябрьского», разработанный Южным филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ в 2009 году;

- картографические изыскания масштаба 1:10000 Октябрьского сельского поселения, выполненные филиалом ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция № 205;

- специальный раздел «Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС», выполненный ООО «Промпроект».

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

  - Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

  - Земельного Кодекса Российской Федерации;

  - СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

  - санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- администрации Красноармейского района и Октябрьского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Красноармейского  района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Красноармейского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

Климат

Согласно климатическому районированию для строительства по СНиП 23.01-99 Октябрьское сельское поселение относится к району III, и подрайону III-Б, для которого характерны (по ближайшей метеостанции города Славянск-на-Кубани): среднемесячная температура воздуха составляет +10,5оС. Абсолютный минимум температуры зимой достигает -33оС, абсолютный максимум летом +41оС.

Среднегодовая сумма осадков в Октябрьском сельском поселении составляет 589 мм. Сумма осадков из года в год значительно отклоняется от среднего значения.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 194 дня.

Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом составляет 39. Средняя высота снежного покрова колеблется от 3 до 17 см, максимальная 54. Процент зим с присутствием устойчивого снежного покрова достигает 70%.

Район Октябрьского сельского поселения характеризуется небольшой годовой скоростью ветра (41м/с). Среднее число дней с сильным ветром (более15м/с) составляет 19, наибольшее число дней 41. В течение всего года в районе господствует ветер восточного и северо-восточного направлений (41%),  юго-западного и западного (24%).

По приложению 5 СНиП 2.01.07-5 и СНКК 20-303-2002 для Октябрьского сельского поселения принимаются:

- по расчетному значению снегового покрова – район I, СНКК 20-303-2002;

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – 5;

- по расчетному значению давления ветра – район IV, СНКК 20-303-2002;

- по толщине стенки гололеда – III;

- по среднемесячной температуре воздуха (оС), в январе – район 0о;

- по среднемесячной температуре воздуха (оС), в июле – район 25о;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (оС), в январь – район 15о.

Геологическое строение

На территории поселка Октябрьского в 1954г. Роговской партией проводились изыскания дельты реки Кубань. По данным этих изысканий было установлено, что изучаемая территория представлена аллювиальными и лиманными отложениями правобережной дельты реки Кубань.

Местный водоток, представленный Ериком Полтавским (русло реки Протока), врезается в дельтовые отложения и своих отложений не имеет.

Геологическое строение территории Октябрьского сельского поселения определяется природными факторами, расположением ее в непосредственной близости к реке Кубань.

На возвышенной части рельефа правобережной дельты реки Кубань выделяются следующие стратиграфо-генетические комплексы (СГК):

- почва глинистая, непросадочная;

- супесь с прослойками песка;

- песок мелкий;

- глина непросадочная;

- суглинок непросадочный;

- песок мелкий;

На пониженной части рельефа правобережной дельты реки Кубань выделяются следующие стратиграфо-генетические комплексы (СГК):

- почва глинистая, непросадочная;

- глина непросадочная;

- суглинок непросадочный;

- песок мелкий;

На отдельных участках встречен СГК – насыпной суглинистый грунт, мощность от 0,2-0,5м до 1,0-1,5м (насыпи обвалования каналов рисовых систем).

Гидрогеологические условия

Природный режим подземных вод Октябрьского сельского поселения нарушен техногенным воздействием (система каналов, прокладка дорог, нарушение поверхностного и подземного стока, создание бессточных квартальных участков), и в настоящее время определяется режимом эксплуатации рисовых систем.

В результате систематизации единовременных замеров уровня подземных вод и сравнения их с предыдущими замерами по архивным данным прогнозный максимальный уровень подземных вод без очистки осушительных каналов ожидается на глубине 0,0-1,0 м.

Разгрузка вод на территории поселения ничтожна, как из-за малых уклонов местности в сторону реки, так и за счет слабо фильтрующих свойств грунтов (глины, суглинки), слагающих территорию Октябрьского сельского поселения. Нарушение стока поверхности вод в системе каналов проводит к застаиванию воды, что приводит к подтоплению и выходу их в понижениях рельефа.

Подземные воды обладают сульфатной агрессивностью для рядовых портландцементов и агрессивны для сульфатостойких.

Геологические и инженерно-геологические процессы

На исследуемой территории работ развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активизации которых способствуют как природные, так и хозяйственная деятельность человека.

Из природных геологических процессов на территории поселения распространены: подтопление, заболачивание пониженных участков, боковая эрозия каналов и незащищенного участка Ерика, суффозия, повышенная сейсмичность, техногенное воздействие.

- Подтопление связанно с изменениями уровня подземных вод и зависит от многих процессов, в том числе и техногенных (подпор при засыпке естественных водотоков), прослеживается на большей части поселения (УПВ – 0,0-2,0 м);

- Заболоченность поверхностными водами – отмечено в пониженных участках, происходит при выпадении большого количества осадков, снеготаяния и хозяйственной деятельности человека;

- Боковая эрозия берега проявляется на уступах по берегам реки Ерик Павловский и каналов при паводках;

- Суффозия характерна при снижении УПВ в супесях и песках;

- Сейсмичность Октябрьского сельского поселения по СНиП II-7-81*(в редакции 2000 г.), грунты ИГЭ 2 и РГЭ 3 – к III категории.

- Большое экологическое влияние на природную геологическую среду оказывает техногенная деятельность человека: эксплуатация рисовых систем, трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование Октябрьского сельского поселения выполнено по комплексу природных условий в соответствии со СНиП 11-02-96, СП II-105-97 и СТП ЗАО «СевКав-ТИСИЗ» 23-3.3.II-87.

На территории поселения по геоморфологическим условиям и рельефу выделены инженерно-геологические районы:

I район – возвышенная часть рельефа правобережной дельты реки Кубань, находится на северо-востоке изучаемой территории;

II район – пониженная часть рельефа правобережной дельты реки Кубань, занимает юго-западный участок поселка.

Подрайоны выделены по стратиграфо-генетическому (СГК) комплексу отложений (грунтовым условиям):

1 – подрайон развития аллювиальных русловых отложений – супеси и пески мощностью 4,0-6,5 м.

2 – подрайон развития лиманных отложений реки Кубань – покровные, непросадочные глинистые грунты, мощностью более 5,0 м.

Участки выделены по максимальному прогнозу уровня подземных вод. Учитывая скопления атмосферных и талых вод в пониженных участках рельефа, максимально зафиксированную глубину залегания подземных вод от 0,7 до 2,0 м, вся изучаемая территория соответствует участку (территория потенциального подтопления) а:

а – глубина залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м.

Почва и растительность

Почвообразующие породы представлены глинами среднемощными, гумусированными. Мощность гумусированного горизонта, в среднем, около 120 см.

Техногенная нагрузка велика. Естественная растительность наблюдается только по дренажному и оросительным каналам – на остальной территории уничтожена при создании оросительных систем. В настоящее время растительность определяется технологией выращивания риса и применением специфических средств химической защиты растений.

1.2. Краткая историческая справка

Переселение на Кубань черноморских казаков происходило в период с 1792 по 1793г. Всего на новые земли переселилось 17 тысяч бывших запорожцев, составлявших основу Черноморского войска. Весной 1793 года казаки начинают укреплять кордонами границу Кубани и строить курени (станицы). Черноморские казаки были непременными участниками большинства войн, которые вела Россия в 19 веке.

Главными занятиями казаков в первые годы было скотоводство, рыбная ловля, охота, различные ремесла. Первые переселенцы пережили немало трудностей. Из-за заболоченности и близких грунтовых вод вырыть землянки было невозможно. Жилища строили примитивные.

Отмена крепостного права и окончание Кавказской войны вызвали поток переселенцев из европейской части страны, в основном, крестьян.

60-70-е гг. 19 века были отмечены быстрым ростом частной земельной собственности. Дальнейший рост земельных собственников происходил за счет образования хозяйств крупных землевладельцев.

В 1909-1913гг. в России начался новый экономический подъем. Кубанская область вышла на первое место в России по сбору семян на душу населения.

События 1917 года разделили страну на два враждебных лагеря. Зажиточное казачество, состоятельные станичники, предприниматели, офицеры в большинстве своем были на стороне контрреволюции. Итогами гражданской войны была всеобщая разруха, массовая эмиграция, голод начала 20-х гг., унесший более 5млн. человеческих жизней.

На Кубани и Дону закладывалась Добровольческая армия под командованием генералов Корнилова и Алексеева. Ее поход на Екатеринодар в феврале-апреле 1918г. закончился неудачно. В оборонительных боях за столицу Кубани отличились красногвардейские отряды под руководством казака из станицы Полтавской, участника Первой мировой войны, полного георгиевского кавалера Е.И.Ковтюха.

С августа 1918г. по март 1920г. Кубань была занята добровольческой армией. Весной 1920 года Кубань была занята Красной Армией. Летом 1920 года на Кубани был разгромлен десант Врангеля, которым командовал генерал Улагай. До 1922 года действовали бело-зеленые отряды, выродившиеся в бандитские формирования.

Начавшаяся в 1929 г. коллективизация сельского хозяйства принесла немало бедствий. Она принесла с собой насильственное объединение крестьянских дворов в колхозы, раскулачивание, депортацию кулацких семей в отдаленные районы страны. Хлебозаготовки зимы 1932-1933 гг. были отмечены на Кубани массовым произволом по отношению к колхозникам. Станицы, давшие наименьший процент выполнения плана, заносились на «черную доску».

Новые испытания выпали на долю жителей района, как и всей страны в 1941-1945гг. Немало красноармейцев воевало в 4 гвардейском Кубанском казачьем кавалерийском корпусе, прошедшем с боями до Праги. В феврале 1943г. большая часть Краснодарского края была освобождена.

В результате развития рисосеяния и объединения нескольких хозяйств, в 1956 году был создан опытно-рисовый совхоз «Красноармейский» и образованп. Октябрьский.

Поселок расположен в плавнях. Раньше эти места считались гиблыми. Плавни, заросшие камышом, занимали сотни тысяч гектаров плодородных земель. В начале 30-х годов по инициативе героя гражданской войны Д.П.Жлобы началось осушение плавней, строительство рисовых оросительных систем.

Одной из достопримечательностей поселка является конный завод. Благодаря инициативе директора совхоза А.И.Майстренко, в 1967 году в пос. Октябрьском была создана уникальная картинная галерея.

1.3. Административное устройство муниципального образования

Октябрьское сельское поселение

Муниципальное образование  Октябрьское сельское  поселение расположено в западной части муниципального образования – Красноармейский район, на правобережье реки Кубань и граничит:

- с Ивановским сельским поселением на северо-востоке;

- с Трудобеликовским сельским поселением на западе;

- с Новомышастовским сельским поселением на юго-востоке;

- со Старонижестеблиевским сельским поселением на севере;

- с Абинским районом на юге.

Общая площадь Октябрьского сельского поселения составляет 23855 га. Общая численность населения 10129 человек.

На территории сельского поселения расположено 14 населенных пунктов:

- поселок Октябрьский – административный центр поселения – 2664 чел.;

- поселок Водный – 587 чел.;

- поселок Дружный – 315 чел.;

- поселок Заря – 806 чел.;

- хутор Колос – 580 чел.;

- поселок Краснополянский – 485 чел.;

- поселок Краснодарский – 440 чел.;

- поселок Красный лес – 149 чел.;

- поселок Мирный – 692 чел.;

- хутор Молдаванский – 373 чел.;

- поселок Первомайский – 1053 чел.;

- поселок Подлесный – 249 чел.;

- поселок Полтавский – 579 чел.;

- поселок Рисоопытный – 1157 чел.

Центр поселения поселок Октябрьский расположен в центральной части сельского поселения на расстоянии 7 км к югу от магистральной автодороги регионального значения I-II технической категории г.Темрюк – г.Краснодар – г.Кропоткин – граница Ставропольского края, протяженностью 56,43 км, по которой осуществляется связь населенных пунктов сельского поселения с крупными центрами Северного Кавказа и Юга России, в  14 км  от  районного  центра  ст. Полтавской  и  в  75 км  от краевого центра г. Краснодара.

По территории Октябрьского сельского поселения проходят автодороги регионального значения IV технической категории:

- п.Полтавский – п.Красный Лес, протяженностью 22,835 км;

- п.Водный – п.Октябрьский, протяженностью 7,755 км;

- подъезд к х.Колос, протяженностью 2,175 км;

- подъезд к п.Рисоопытный, протяженностью 0,75 км;

- подъезд к п.Дружный, протяженностью 2,227 км.

Схема размещения Октябрьского сельского поселения в структуре МО Красноармейский район

1.4. Экономическая база развития муниципального образования

Октябрьское сельское поселение

Экономика муниципального образования Октябрьского сельское поселение имеет аграрную направленность. Экономически значимые объекты промышленного производства на территории сельского поселения отсутствует. Выпуском промышленной продукции занимаются подсобные производства на сельхозпредприятиях и представители малого бизнеса. Производство промышленной продукции в Октябрьском сельском поселении по видам представлено в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя, | единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2008г. в % к 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы стеновые | млн. штук | 2,4 | 2,5 | 112 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 624 | 637 | 103 |
| Мука | тонн | 145 | 148 | 102 |
| Колбасные изделия | тонн | 137 | 140 | 104 |

Как видно из таблицы 1 по всем видам производимой промышленной продукции отмечен рост объемов производства. Наибольшее увеличение объема производства наблюдается по виду продукции стеновые материалы, где увеличение объема составило 12%.

Аграрный сектор Октябрьского сельского поселения в существенной мере определяет экономику, занятость населения и уровень его благосостояния. В сельском хозяйстве трудится 32,2% от общего числа занятых на территории сельского поселения. В сельскохозяйственном производстве поселения заняты предприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства.

ОНО ОПП РГПЗ «Красноармейский» им. А.П. Майстренко является крупным бюджетообразующим предприятием поселения. В состав предприятия входит 54 производственных площадки, которые сгруппированы в 12 объединенных площадок расположенных в 9 населенных пунктах поселения. Основной производственной деятельностью предприятия является растениеводство с развитым животноводством и племенным скотоводством.

Основными видами продукции предприятия в растениеводстве являются: рис и зерновые культуры, масленичные, технические и кормовые культуры, овощи. В саду выращивают семечковые и косточковые фрукты.

Животноводство предприятия направленно на выращивание крупного рогатого скота и свиней для получения молочно-мясной продукции. На центральной племенной конюшне и на конеферме выращивают племенных и чистокровных верховых лошадей. В рыбоводных прудах выращивают товарную рыбу.

Помимо этого, сельхозпредприятие занимается переработкой: производит для населения и собственных нужд хлебобулочные изделия, колбасные изделия, муку, кумыс. Кроме того, предприятие занято в промышленной деятельности, не связанной с переработкой – выпуск кирпича.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом объем валовой продукции поселения увеличился на 3%. или на 19,7 млн. рублей. Сельскохозяйственный комплекс сельского поселения специализируется на производстве риса зерновых подсолнечника, сои кормовых культур, имея при этом развитое животноводство. Сельхозпроизводители, занятые в животноводстве занимаются производством следующих видов продукции: мяса крупного рогатого скота, свиней, птицы, молока, яиц, рыбы. Производимая сельскохозяйственная продукция является сырьевой базой для пищевой и перерабатывающей промышленности района и края.

В таблице 2 представлены основные экономические показатели Октябрьского сельского поселения.

Основные экономические показатели

Октябрьского сельского поселения

Таблица 2

| Наименование показателя | единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2008г. в % к 2007году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. рублей | 739,8 | 759,5 | 103 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |
| Зерновые культуры (в весе после доработки) | тыс. тонн | 48,0 | 47,0 | 98 |
| Рис | тыс. тонн | 39,3 | 38,3 | 97 |
| Кукуруза | тыс. тонн | 2,7 | 2,8 | 102 |
| Овес | тыс. тонн | 8,4 | 8,5 | 102 |
| Пшеница озимая | тыс. тонн | 5,1 | 5,1 | 100 |
| Соя | тыс. тонн | 0,7 | 0,7 | 100 |
| Кормовые культуры | тыс. тонн | 114,3 | 116,5 | 102 |
| Овощи – всего | тыс. тонн | 2,4 | 2,6 | 108 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | тонн | 0,6 | 0,7 | 116 |
| Скот и птица (в живом весе) – всего | тонн | 1872,0 | 1963 | 105 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | тонн | 376,0 | 400,0 | 106 |
| Молоко – всего | тыс. тонн | 12,1 | 11,7 | 97 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | тыс. тонн | 2,2 | 1,9 | 95 |
| Яйца – всего | тыс. штук | 2770,0 | 2800,0 | 101 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | тыс. штук | 2770,0 | 2800,0 | 101 |

Как видно из выше изложенного, производство основных видов сельскохозяйственной продукции является стабильным или имеет тенденцию к увеличению, за исключением риса и молока, производство этих видов снизилось. Снижение объемов производства риса связано со снижением урожайности с одного гектара с 66,5ц в 2007 году до 57,7ц в 2008 году. Снижение производства молока связано со снижением поголовья крупного рогатого ската. Несмотря на снижение объемов производства молока и риса динамику развития сельскохозяйственной отрасли в Октябрьском сельском поселении можно назвать положительной.

1.5. Существующая территориально-планировочная организация Октябрьского сельского поселения

Существующая территориально-планировочная организация Октябрьского сельского поселения сформирована с учетом развития экономических, природных и географических факторов. Сложившаяся транспортная структура является своего рода «скелетом» территориально-планировочной организации поселения.

Исторически формирование жилых образований – населенных пунктов, складывалось вдоль основных транспортных магистралей и вдоль рек.

Территорию Октябрьского сельского поселения пересекают автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения.

С востока на запад через поселение проходит автомобильная дорога регионального значения I-II технической категории г.Темрюк – г.Краснодар – г.Кропоткин – граница Ставропольского края, по которой осуществляется связь населенных пунктов сельского поселения с административным центром Краснодарского края – городом Краснодаром и другими регионами Северного Кавказа и Юга России.

Кроме того ряд дорог межмуниципального и местного значения объединяют между собой населенные пункты поселения и решают транспортные сообщения между поселениями Красноармейского района. Это следующие автомобильные дороги регионального значения IV технической категории:

- п.Полтавский – п.Красный Лес, протяженностью 22,835 км;

- п.Водный – п.Октябрьский, протяженностью 7,755 км;

- подъезд к х.Колос, протяженностью 2,175 км;

- подъезд к п.Рисоопытный, протяженностью 0,75 км;

- подъезд к п.Дружный, протяженностью 2,227 км.

Гидрографическая сеть Октябрьского сельского поселения представлена рекой Кубанью, расположенной по южной границе поселения, ериком Полтавским, пересекающим территорию поселения с юго-востока на северо-запад, и ериком Ангелинским, расположенным в юго-восточной части поселения. Вдоль перечисленных водных артерий сформировались и получили своё развитие населенные пункты поселения:

- п. Красный Лес;

- х. Колос;

- х. Молдаванский;

- п. Первомайский;

- п. Октябрьский;

- п. Рисоопытный;

- п. Заря;

- п. Полтавский,

т.е. большая часть населенных пунктов сельского поселения.

Таким образом, планировочными осями, вдоль которых идет территориальное развитие населенных пунктов поселения и основных функциональных систем являются транспортные магистрали и русла рек.

Специфической особенностью территории Октябрьского сельского поселения является тот факт, что в его границах около 50% земельных угодий занято рисовыми полями – 11020 га, которые зачастую размещаются вдоль границ населенных пунктов, сдерживая их территориальное развитие. В целом следует отметить, что в Октябрьском сельском поселении отмечается дефицит свободных земель для перспективного развития населенных пунктов.

На территории Октябрьского сельского поселения расположены месторождения полезных ископаемых:

- Красноармейское КРД 1769 НР – Разведка и добыча газа  Красноармейского  месторождения, добыча подземных пресных вод на технические нужды;

- КРД 80061 ТР – попутная добыча наносного грунта при выполнении работ по проекту "Берегозащитные мероприятия на аварийном участке системы противопаводкового обвалования реки Кубань в районе п. Колос Красноармейского района 136-137 судового хода";

- Прибрежно-Новотитаровский участок КРД 11544 НР – геологическое изучение (поиски и оценка), добыча нефти и газа на Прибрежно-Новотитаровском участке;

- Ипподромное КРД 80158 ТР – добыча глины для производства кирпича, самана и других хозяйственных нужд при разработке неразведанной залежи.

Перспективной отраслью может быть развитие промышленности строительных материалов на базе местного сырья.

На территории Октябрьского сельского поселения располагается одно из крупнейших хозяйств Краснодарского края – сельскохозяйственное предприятие, носящее имя А.И. Майстренко.

Это многоотраслевое производство, которое наряду с выращиванием риса занимается животноводством, коневодством. Имеет свое рыбное хозяйство, колбасный цех, хлебопекарню, кондитерский цех, крупозавод, мельницу. На весь край известен производимый здесь кумыс.

Крупное хозяйство имеет развитую социальную инфраструктуру.

Еще при А. И. Майстренко на территории сельской администрации были построены  дороги,  школы,  а в поселке  Октябрьском, кроме того, картинная

галерея, дом культуры, мощный спортивный комплекс, включающий стадион, ипподром и конный манеж.

Октябрьское сельское поселение расположено на территории, характеризующейся достаточно разнообразным природным потенциалом:

- природными ландшафтами;

- почвенными и климатическими ресурсами;

-разнообразием растительного и животного мира.

В юго-восточной части поселения располагается уникальный в своем роде земельный участок, относящийся к землям особо охраняемых территорий федерального значения – Краснолесский участок Государственного опытного охотничьего хозяйства ФГУ ГООХ «Кубаньохота», площадью 5084,5 га.

Живописный лес и водоемы, богатый растительный и животный мир , значительная площадь территории охотничьих угодий создают все необходимые условия для активизации сферы туристической деятельности в виде любительской и спортивной охоты и рыбалки. Спрос на данный вид отдыха стабилен и ежегодно растет, в том числе среди иностранных туристов.

Кроме Краснолесского участка на территории Октябрьского сельского поселения имеются следующие земли лесного фонда:

- лес Круглик, расположенный восточнее поселка Полтавский. Здесь на берегу озера размещается недействующая база отдыха, которую можно реконструировать для создания рекреационной зоны – зоны отдыха восресного дня;

- севернее поселка Красный Лес размещается лес Дубинка, на базе которого можно также создать рекреационную зону.

В результате анализа существующей территориально-планировочной организации Октябрьского сельского поселения, его природных, географических, транспортно-инфраструктурных условий можно сделать вывод о возможности нового профильного развития экономики поселения, в качестве которого позиционируется туристическая отрасль.

Активизации этой сферы деятельности на территории поселения способствуют:

- благоприятные климатические условия;

- природно-ресурсный потенциал территории: наличие лесов, рек и водоемов, богатая флора и фауна;

- наличие объектов культурного наследия;

- развитая транспортная инфраструктура.

Потребителям может быть предложен туристский продукт по следующим направлениям:

- оздоровительный (наличие рек и водоемов);

- познавательный (памятники истории и культуры);

- агротуризм;

- рыбалка и охота;

- конно-спортивный.

Схема современного состояния и использования территории Октябрьского сельского поселения

1.5.1 Существующая территориально-планировочная организация

поселка Октябрьского

В настоящее время территория поселка Октябрьского по функциональному использованию делится на следующие зоны:

- Жилую зону, которая представлена зонами индивидуальной усадебной одно – двухэтажной застройки, малоэтажной застройки (одно- и двухэтажной) расположенной:

- в квартале 20, между улицами Степная и Суворова;

- в квартале 24, между улицами Красная, Шоссейная и переулком Новым;

- в квартале 27, между улицами Шоссейная и Красная;

- в квартале 28, между улицами Комсомольская, Интернациональная,

Красная.

- Общественно-деловую зону, представленную двумя общественными центрами с административно - торговыми зданиями различного функционального назначения, расположенными вдоль улиц Мира, Красная, Октябрьская, как в отдельно стоящих зданиях, так и частично занимающих первые этажи малоэтажных жилых домов;

- Рекреационную зону, представленную общепоселковым парком возле Дома культуры в квартале между улицами Суворова и ул. Красной;

- Производственную зону, представленную промышленными предприятиями и объектами коммунального назначения 2 – 5 класса, расположенными преимущественно в северной части поселка и отдельно стоящими в восточной части территории, а также в отдалении от населенного пункта;

- Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, пешеходные бульвары, автостоянки и автотранспортные сооружения, объекты инженерного обеспечения: котельные, КНС, ГРП, ШРП, линии инженерных коммуникаций и др.

- Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, выпасами.

- Зону специального назначения, к которой относятся территории кладбища и  санитарно-защитной зоны.

- Зону особо охраняемых территорий, которая  включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно: территории охранных зон памятников истории, культуры и археологии, санитарно-защитных зон источников водоснабжения.

Функциональное зонирование поселка исторически складывалось с учетом автомобильных дорог, природных факторов: ерика Полтавского и рельефа местности. В границах населенного пункта расположены жилые, промышленные зоны, земли садоводческого товарищества.

Функциональное зонирование п.Октябрьского четко определено. Сформированы селитебная, производственная зоны, а также зона конно-спортивного комплекса – ипподром.

Территория поселка имеет компактную форму со сложившейся, в основном, регулярной системой планировки. Ерик Полтавский плавной дугой проходит через поселок и делит его на две части.

Поселок Октябрьский – центральная усадьба РГПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко – является административным центром Октябрьского сельского поселения.

Расположен п. Октябрьский в западной части поселения на расстоянии 7 км к югу от магистральной автодороги Краснодар – Славянск-на-Кубани, в  14 км  от  районного  центра  ст. Полтавской  и  в  75 км  от краевого центра г. Краснодара.

В утвержденных административных границах поселок Октябрьский занимает площадь 222,37 га.

Жилая зона поселка включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, детскими дошкольными, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инженерной инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками.

Существующая планировочная структура территории поселка представлена сеткой улиц разной ширины, которая образует в основном прямоугольные кварталы различной площади от 0,8 до 7,5 га.

Жилой фонд представлен 2-х этажными жилыми домами секционного типа, блокированного типа с квартирами в двух уровнях и индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Размеры приусадебных участков 0,08 – 0,10 га. Хозяйственные постройки и гаражи для домов секционного типа расположены вблизи групп домов, но хаотично, и без должного уровня благоустройства и санитарно-защитного озеленения.

Через поселок проходит автодорога местного значения  п.Полтавский – п.Красный Лес с асфальтовым покрытием, по которой осуществляется связь п. Октябрьского с населенными пунктами поселения и с районным центром.

С северо-запада, юга и юго-востока территория поселка граничит с землями поселковой администрации; с севера, востока и частично с юга – с землями РГПЗ «Красноармейский».

С востока и юго-востока к поселку подходят рисовые поля.

Селитебная территория поселка подразделена на жилую зону и зону общественного центра и подцентров.

При осуществлении застройки п.Октябрьского была сохранена основная идея проекта планировки и застройки 1980 года – организация связанных посредством бульварной эспланады двух общественных центров в северной и южной частях поселка, разделенного дорогой местного значения и ериком, и формирование вокруг этой оси жилого массива.

Северная часть общественного центра представлена зданиями картинной галереи, гостиницы, столовой, дома быта, церкви, магазинов, санатория-профилактория, музыкальной школы, и бывшим зданием летнего дома культуры, а также стадионом.

В южной части общественного центра находятся административные здания, торговый центр, дом культуры, Пантеон Славы погибшим воинам, Вечный огонь и братская могила, средняя школа и детский сад.

Бульвар-сквер между двумя центрами и находящийся в сквере памятник А.И.Ленину,1958 г. включены в государственный реестр памятников истории и культуры и стоят на государственной охране.

В поселке сформировались два общественных подцентра в северо-западной части.

В составе одного из них больница и поликлиника, дом-интернат для престарелых, ДОСААФ и начальная школа. Другой подцентр представлен конноспортивным манежем и административным зданием конно-спортивного комплекса. Он находится на территории племенного конезавода, в составе которого, кроме манежа, имеются конюшни, левады, ипподром и детская школа олимпийского резерва.

Рядом с территорией конезавода в северной части поселка расположена производственная зона в составе машиноремонтного и гаражного секторов, строительного участка.

К производственной зоне примыкают участки коммунальных объектов: бани и пожарного депо.

Вторая производственная зона расположена в восточной части поселка. В её составе теплицы-парники, консервный, молочный, кумысный и колбасный цеха, складской сектор.

В северо-западной части поселка сформировалась коммунальная зона: газовое хозяйство, филиал славянских электросетей и электрическая подстанция, водозабор.

Часть объектов, в обеих производственных зонах, расположены без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки.

В целом в поселке представлены все виды озеленения, но отмечается недостаточность зеленых насаждений общего пользования для кратковременного отдыха населения и санитарно-защитного озеленения производственных предприятий и санитарно-защитных зон.

Объекты инженерной инфраструктуры в п.Октябрьском представлены котельной; водозаборными сооружениями с артскважинами; локальными очистными сооружениями в восточной части поселка и общепоселковыми очистными сооружениями, расположенными к западу от поселка на нормативном санитарно-защитном расстоянии; газовым участком; филиалом славянских электросетей и электрической подстанцией 35/10 кв.

Кладбище и свалка расположены с соблюдением нормативного санитарного разрыва до жилой зоны.

1.5.2 Существующая территориально-планировочная организация населенных пунктов Октябрьского сельского поселения

Территориально-планировочная организация населенных пунктов Октябрьского сельского поселения исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом природных факторов – притоков, балок и излучин рек.

В границах населенных пунктов поселения расположены те же виды функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

-  зона особо охраняемых территорий

- зона специального назначения.

Большую часть территории населенных пунктов: поселков Водный, Дружный, Заря, Краснодарский, Краснополянский, Красный Лес, Мирный, Первомайский, Подлесный, Полтавский, Рисоопытный и хуторов Колос и Молдаванский  составляет территория жилой застройки усадебного типа. Планировочная структура населенных пунктов Октябрьского сельского поселения характеризуется следующими особенностями: как правило, хаотичная структура улиц и проездов, образованная жилой застройкой, повторяющей конфигурацию балок и протоков. Очень низкий уровень обеспеченности населения объектами обслуживания, образования, инженерного оборудования и благоустройства территории.

Транспортная связь населенных пунктов с центром поселения, района, другими населенными пунктами осуществляется по автодорогам регионального, межмуниципального и местного значения.

Кроме центра поселения населенные пункты относятся к мелким как территориально, так и по численности проживающих – в них насчитывается от 149 до 1157 человек.

Территориально Октябрьское сельское поселение представляет собой планировочную структуру, в которой административный центр поселения находится в центре, все остальные населенные пункты расположены вокруг административного центра по всей территории поселения. Основная часть территории сельского поселения занята рисовыми полями РГПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстеренко.

В центральной части поселения, северо-западнее административного центра – пос. Октябрьского расположен пос. Заря, юго-восточнее пос. Рисоопытный, южнее пос. Краснополянский.

Населенные пункты, расположенные вокруг административного центра, более всего обеспечены как автодорогами с твердым покрытием, так и объектами инженерной инфраструктуры – они более многочисленны, с более развитой инфраструктурой и плотной застройкой.

Наиболее крупный населенный пункт поселения после его центра - это поселок Рисоопытный – население составляет 1157 человек. Поселок расположен в 2 км от административного центра – поселка Октябрьского, вдоль ерика Полтавского. Общественный центр населенного пункта сформирован по ул. Пролетарской и ул. Мира   зданиями администрации, АТС, торгово-бытового комплекса, детского сада, сельского дома культуры. На ул. Комсомольской находится стадион.

Жилая застройка помимо индивидуального усадебного фонда представлена домами секционного типа, а также многоквартирными с приусадебными участками по ул. Комсомольской, Центральной, Дружбы, Мира и ул. Садовой.

В поселке действуют следующие производственные предприятия : зерносклады, строительный цех, хлебопекарня, теплицы, мехток в составе: склад семян, зернохранилище, цех по производству рисовой крупы, бункер для сушки семян. В южной части находятся: центральная ремонтная мастерская, МТФ с содержанием крупного рогатого скота до 700 голов, недействующая площадка сельскохозяйственной авиации.

Транспортная связь поселка с административным центром муниципального образования Красноармейский район – станицей Полтавской и центром поселения осуществляется по ул. Комсомольской и ул. Центральной.

На северной окраине поселка на нормативном расстоянии до жилой застройки расположено кладбище.

Поселок Заря. Численность проживающих составляет  806 человек, расстояние до административного центра поселения – поселка Октябрьского – 2,5 км.

Характеризуется регулярной структурой, компактным размещением зданий общественного обслуживания, организованным функциональным зонированием территории. Жилой фонд населенного пункта представлен индивидуальными домами.

Сфера обслуживания населения представлена следующими объектами: здание общественного комплекса в составе: филиал сберегательного банка, почта; недействующая столовая на 20 мест, сельский дом культуры, недействующий детский сад, ФАП. По ул. Комсомольской расположена недействующая баня на 15 мест.

Предприятия производственной зоны расположены к югу от населенного пункта, это: механизированный парк, зерноочистительный комплекс, МТФ с содержанием крупного рогатого скота до1000 голов, кирпичный завод, АЗС.

Южнее административного центра Октябрьского сельского поселения расположен п. Краснополянский, с численностью населения 485 человек.

При въезде в поселок к западу от дороги размещены зерноочистительный комплекс, МТФ с содержанием крупного рогатого скота на 900 голов, непосредственно к населенному пункту в северной части примыкает механизированный парк. Южнее населенного пункта находится площадка сельскохозяйственной авиации в составе: резервуары с водой, склад минеральных удобрений, склад пестицидов.

Жилая застройка – в основном индивидуальная с приусадебными участками. В населенном пункте инфраструктура обслуживания представлена административным зданием РГПЗ, сельским домом культуры, недействующей столовой, магазином, расположенными по ул. Красной, недействующими баней и детским садом, расположенными в западной части поселка.

В северо-восточной части поселения находятся четыре населенных пункта: п. Краснодарский, п. Водный, п. Мирный, п. Дружный. Населенные пункты северо-восточной части поселения тяготеют к автомобильной дороге I технической категории г.Темрюк – г.Краснодар – г.Кропоткин – граница Ставропольского края, но при этом транспортное сообщение с населенными пунктами поселения осуществляется по дорогам, не имеющим твердого покрытия. В непогоду автотранспортная связь с населенными пунктами практически невозможна. Застройка поселков главным образом представлена только индивидуальным жилым фондом с большемерными земельными участками. Практически отсутствуют объекты обслуживания, благоустройство территорий, твердое покрытие дорог. Много заброшенных и бесхозных землевладений.

Поселок Мирный находится северо-восточнее административного центра поселения поселка Октябрьского. Кварталы в населенном пункте правильной прямоугольной конфигурации. Поселок разделен на два района каналом. Жилая застройка в основном индивидуальная с большемерными приусадебными участками по обеим сторонам канала. В юго-восточной части поселка по ул. Комсомольской один квартал застроен многоквартирными жилыми домами. Общественное обслуживание осуществляется следующими объектами: здание общественного комплекса в составе: почта, филиал сберегательного банка, ФАП, АТС; недействующая столовая, магазин, сельский дом культуры с библиотекой, расположенными по ул. Северной и ул. Светлой. По ул. Дружбы находятся средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся с филиалом музыкальной школы. Спортивная площадка расположена по ул. Комсомольской, детский сад по ул. Северной. В северной части поселка расположено здание недействующей в настоящее время бани.

На северной окраине за границей населенного пункта размещаются следующие производственные предприятия: склад инвентаря и тары, АЗС, склад концентрированных кормов, механизированный парк, МТФ с содержанием крупного рогатого скота до 400 голов, зерноочистительный комплекс, площадка для сельскохозяйственной авиации в составе: резервуары воды, склад минеральных удобрений, склад пестицидов. Связь с поселками и хуторами сельского поселения осуществляется по автомобильной дороге IV технической категории п.Водный – п.Октябрьский.

Поселок Дружный расположен восточнее п. Мирного на расстоянии 2 км. Поселок представляет собой три жилых улицы с индивидуальным жилым фондом.  Сфера обслуживания населения представлена следующими объектами: не действующая столовая на 20 мест, магазин, сельский дом культуры, не действующая баня, не действующий детский сад, ФАП. В центре поселка  по ул. Рабочая находится спортивная площадка.

В поселке действуют следующие производственные предприятия, расположенные в непосредственной близости от жилой застройки: зерноочистительный комплекс, МТФ по откорму КРС до 800 голов. На восточной окраине находится закрытое кладбище.

Поселок Водный расположен в северо-восточной части Октябрьского сельского поселения вдоль автомобильной дороги I технической категории г.Темрюк – г.Краснодар – г.Кропоткин – граница Ставропольского края. Общественное обслуживание осуществляется следующими объектами:  зданием общественного комплекса в составе: сельский дом культуры на 200 мест, ФАП, филиал сберегательного комплекса, почта, магазин; столовой на 40 мест; магазином, детским садом, недействующей баней. Спортивная площадка расположена по ул. Краснодарской.

Производственные предприятия расположены хаотично по всей территории поселка, это – механизированный парк, зерноочистительный комплекс. За северо-восточной окраиной поселка находится МТФ с содержанием КРС до 600 голов.

На территории поселка отведено четыре земельных участка под инвестиционные площадки для строительства:

- ГАЗС «Краснодаррегионгаз»,

- 2-х комплексов придорожного сервиса – технического центра по ремонту техники и автотранспорта с объектами торговли и общественного питания ООТ «Агро-Сервис 2006»,

- СТО с автомойкой, кафе, гостиницей и магазином по продаже автозапчастей,

- тепличного комплекса по выращиванию овощей.

Транспортная связь поселка с районным центром и центром поселения осуществляется по автодороге IV технической категории п.Водный – п.Октябрьский.

На юго-восточной окраине поселка вблизи жилой застройки расположено кладбище без учета нормативного санитарного разрыва.

Поселок Краснодарский расположен вдоль автомобильной дороги I технической категории г.Темрюк – г.Краснодар – г.Кропоткин – граница Ставропольского края. Общественный центр населенного пункта сформирован  на пересечении улиц Центральной и Народной следующими объектами: административным зданием, не действующей столовой, магазином, почтой, детским садом на 20 мест, сельским домом культуры с библиотекой, ФАПом, спортивной площадкой. На ул. Центральной расположена недействующая баня.

Жилая застройка представлена индивидуальным жилым фондом  усадебного типа. Производственные предприятия, расположены вблизи застройки поселка – механизированный парк, зерноочистительный комплекс, лаборатории ООО «Кубаньгазпром», МТФ с содержанием КРС до 600 голов

За южной окраиной поселка на нормативном расстоянии до жилой застройки расположено кладбище.

Автомобильная дорога I технической категории г.Темрюк – г.Краснодар – г.Кропоткин – граница Ставропольского края проходит по территории поселка Полтавский, расположенного в северо-западной части поселения на границе с Трудобеликовским сельским поселением.

Общественный центр населенного пункта сформирован вдоль ул. Краснодарской зданиями общественного комплекса в составе: магазин, почта, филиал сберегательного банка, закусочная, ФАП. Здание детского сада расположено по ул. Набережной, по ул. Заречной находится не действующая баня.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

В поселке действуют следующие производственные предприятия, расположенные севернее населенного пункта: механизированный парк, зерноочистительный комплекс, МТФ с содержанием КРС до 500 голов, СТФ с содержанием до 500 голов, недействующее СТФ для молодняка. На территории населенного пункта в санитарно-защитной зоне автомобильной дороги I технической категории г.Темрюк – г.Краснодар – г.Кропоткин – граница Ставропольского края выделен земельный участок под инвестиционную площадку для строительства многотопливного автозаправочного комплекса с объектами дорожного сервиса и магазином сопутствующих товаров.

Северо-восточнее поселка Полтавский расположена база отдыха, которая в настоящее время не действует.

Транспортная связь поселка с районным центром и центром поселения осуществляется по автомобильной дороге IV технической категории п.Полтавский – п.Красный Лес.

Хутор Колос, поселок Первомайский и хутор Молдаванский расположены на правом берегу реки Кубань в южной части поселения.

Хутор Колос расположен южнее хутора Молдаванского. Плотность застройки, представленной индивидуальными домами, очень низкая. Много заброшенных землевладений. В центральной части хутора по ул. Первомайской и ул. Прикубанской расположены административное здание, недействующая столовая, здание общественного центра в составе: сельский дом культуры, филиал сберегательного банка, почта; детский сад, ФАП. По ул. Садовой находится недействующая баня. Севернее хутора располагаются территории недействующих сельскохозяйственных предприятий: механизированный парк, зерноочистительный комплекс, МТФ с содержанием КРС до 400 голов, там же находится действующая СТФ с содержанием до 500 голов. Справа на въезде в поселок расположены водозаборные сооружения.

Хутор Молдаванский и поселок Первомайский представляют собой практически единое жилое образование, разделенное улицей Прикубанской. Связь между ними осуществляется по ул. Октябрьской. При въезде в поселок Первомайский, справа от дороги, расположены МТФ с содержанием КРС до 300 голов для молодняка, механизированный парк, действующее кладбище. По ул. Мира в западной части населенного пункта – действующие производственные и сельскохозяйственные предприятия:  племенная конюшня с содержанием до 200 голов, зерноочистительный комплекс, рисовый цех, птицефабрика ООО «Феникс» с содержанием бройлеров до 1440 посадочных мест. В северо-западной части расположены водозаборные сооружения.

Общественный центр поселка, расположенный по ул. Школьной состоит из здания общественного комплекса в составе: филиал сберегательного банка, почта; здания общественного центра в составе: сельского дома культуры и АТС; зданий столовой, магазинов, торгово-бытового комплекса, библиотеки, ФАПа, небольшого парка. В поселке функционирует средняя общеобразовательная школа на 320 мест и детский сад на 55 мест. По улице Мира находится большая необорудованная спортивная площадка.

В поселке Молдаванском полностью отсутствуют объекты  обслуживания. Жилая застройка представлена большемерными кварталами, расположенными вдоль улицы Октябрьской.

Несколько обособленно вдоль ерика Ангелинского в юго-восточной части поселения находится поселок Красный Лес. Автомобильная дорога п.Полтавский – п. Красный Лес проходит вдоль западной окраины населенного пункта.  Вся территория поселка занята индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. На северо-западной окраине за границей расположены гаражи ФГУ ГООХ «Кубаньохота» Краснолесский участок. На северо-востоке населенного пункта находится действующее кладбище, недействующее ГСМ. Практически отсутствуют объекты обслуживания, по ул. Чехова расположены административное здание, спортивная площадка, недействующий магазин и сельский дом культуры. В северной части населенного пункта по ул. Октябрьской находится мемориальный сквер.

Поселок Подлесный, расположенный северо-восточнее поселка Первомайского на расстоянии 3,5 км представляет собой компактное жилое образование из пяти кварталов. Жилой фонд населенного пункта в основном представлен многоквартирными домами с приусадебными участками – это 2-х, , 4-х квартирные, а также индивидуальными домами – по ул. Центральной.

Общественное обслуживание осуществляется следующими объектами:  административное здание, магазин, недействующий детский сад, ФАП.

В юго-западной части поселка находится недействующее АЗС, в северной части механизированные парки ООО «Арсенальное», ООО «Арсенал».

1.6. Численность и состав населения

Октябрьского сельского поселения

По статистическим данным на 01.01.2009 года численность населения Октябрьского сельского поселения составляла 10129 человек. В таблице 3 представлена численность поселения в разрезе населенных пунктов.

Таблица 3

| Населенные пункты сельского поселения | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. |
| --- | --- |
| поселок Октябрьский | 2664 |
| поселок Водный | 587 |
| поселок Дружный | 315 |
| поселок Заря | 806 |
| хутор Колос | 580 |
| поселок Краснодарский | 440 |
| поселок Краснополянский | 485 |
| поселок Красный Лес | 149 |
| поселок Мирный | 692 |
| хутор Молдаванский | 373 |
| поселок Первомайский | 1053 |
| поселок Подлесный | 249 |
| поселок Полтавский | 579 |
| поселок Рисоопытный | 1157 |
| Октябрьское сельское поселение | 10129 |

Ниже представлена таблица 4 динамики численности населения по сельскому поселению. В таблице использованы данные численности населения по результатам переписи 2002 года и по статистическим данным на 01.01.2006 года, на 01.01.2007 года, на 01.01.2008 года и на 01.01.2009 года.

Динамика численности населения Октябрьского сельского поселения

Таблица 4

| Годы | Численность населения, чел. | Прирост населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2002 | 10053 |  |
| 2006 | 9941 | -112 |
| 2007 | 10033 | 92 |
| 2008 | 10125 | 92 |
| 2009 | 10129 | 4 |

Из приведенной таблицы видно, что с 2002 по 2006 год изменение численности населения Октябрьского сельского поселения было отрицательным, убыль за этот период составила – 112 человек. С 2006 по 2009 год динамика численности населения носит положительный характер, прирост за этот период составил – 188 человек. Такая динамика населения сельского поселения объясняется тем, что в начале 2000-х годов еще сказывались последствия демографического кризиса, который произошел после распада СССР. Результатами кризиса стали: снижение рождаемости, увеличение смертности, в том числе и среди трудоспособного населения. Это привело к тому, что естественный прирост стал отрицательным. Но в начале 2000-х годов в результате постепенной стабилизации социально-экономической ситуации в стране, на стабильность численности населения стала влиять миграция, которая если не перекрывала естественную убыль населения, то приблизительно равнялась ей. Этим объясняется незначительное снижение численности населения с 2002 по 2006 годы.

Увеличение численности населения в сельском поселении с 2006 по 2009 годы связанно с тем, что в результате политики государства, проводимой в области улучшения демографической ситуации, наметились позитивные тенденции, которые выразились в увеличении рождаемости и снижении смертности. Кроме того, на территории края реализуется большое количество инвестиционных проектов, для которых нужны трудовые ресурсы, что позитивно влияет на изменение численности за счет механического прироста. Вышеперечисленные факторы позволяют предположить дальнейшее увеличение численности населения и улучшение демографических показателей в Октябрьском сельском поселении.

1.7. Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории Октябрьского сельского поселения представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками (1315 домов), малоэтажными многоквартирными домами (520 домов) и 49 секционными домами. Согласно данным филиала ГУП КК «Крайтехинвинтаризация» по Красноармейскому району общая площадь жилищного фонда на территории поселения составляет 179,5 тыс. м2, средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 17,7 м2 на человека.

Основные показатели жилищного фонда поселения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 5.

Жилищный фонд Октябрьского сельского поселения

Таблица 5

| Общая площадь жилого фонда, (тыс. м2) | Количество домов (шт.) | Обеспеченность жилищным фондом (м2/чел.) |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | Индивидуальные | Многоквартирные | Секционные |  |
| поселок Октябрьский |
| 56,9 | 451 | 357 | 66 | 28 | 21,4 |
| поселок Водный |
| 9,0 | 92 | 46 | 45 | 1 | 15,3 |
| поселок Дружный |
| 4,3 | 60 | 37 | 23 |  | 13,7 |
| поселок Заря |
| 12,2 | 156 | 105 | 51 |  | 15,1 |
| хутор Колос |
| 9,0 | 124 | 90 | 34 |  | 15,5 |
| поселок Краснодарский |
| 7,4 | 96 | 66 | 29 | 1 | 16,8 |
| поселок Краснополянский |
| 7,0 | 82 | 51 | 30 | 1 | 14,4 |
| поселок Красный Лес |
| 3,9 | 40 | 16 | 24 |  | 26,2 |
| поселок Мирный |
| 11,2 | 131 | 92 | 36 | 3 | 16,2 |
| хутор Молдаванский |
| 6,1 | 133 | 133 |  |  | 16,4 |
| поселок Первомайский |
| 17,8 | 260 | 211 | 48 | 1 | 16,9 |
| поселок Подлесный |
| 4,9 | 48 | 23 | 24 | 1 | 19,7 |
| поселок Полтавский |
| 9,1 | 97 | 53 | 44 |  | 15,7 |
| поселок Рисоопытный |
| 20,7 | 114 | 35 | 66 | 13 | 17,9 |

1.8. Структура обслуживания

Структуру обслуживания поселения образует сеть предприятий и учреждений культурно–бытового назначения, размещенные на его территории, которые должны удовлетворять потребности населения в организации быта, отдыха, воспитания и образования. В Октябрьском сельском поселении учреждения сети обслуживания находятся почти во всех населенных пунктах, но большинство из них размещено в административном центре – поселке Октябрьском.

Объекты образования на территории поселения представлены: тремя школами общей вместимостью 1120 мест, восьмью детскими садами общей вместимостью 520 мест.

Медицинское обслуживание на территории поселения представлено больницей на 50 койко-мест, поликлиникой на 200 посещений в смену, станцией скорой медицинской помощи на 1 автомобиль, двумя аптеками и 11 ФАПами.

На территории поселения расположены следующие учреждения культуры: 10 домов культуры и 6 библиотек.

Предприятия розничной торговли на территории поселения имеют общую торговую площадь 2347 м2. Предприятия общественного питания на территории поселения насчитывают 88 посадочных мест. На предприятиях бытового обслуживания поселения насчитывается 15 рабочих мест.

Кроме того, в поселении осуществляют свою деятельность отделения банков и почты, гостиницы, бани и другие учреждения обслуживания.

Перечень существующих объектов на территории населенных пунктов Октябрьского сельского поселения

Поселок Октябрьский

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | Административное здание Октябрьского сельского поселения | 1 | существ. |
| 2 | Здания производственно-лабораторного корпуса в составе: - центральное административное здание ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии; - почта; - отделение связи; - филиал сберегательного банка | 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. |
| 3 | Торгово-бытовой комплекс в составе: - магазины; - кафе; - гостиница; - парикмахерская; - чулочно-носочный цех | 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. |
| 4 | Мини-рынок Сельпо "Кубань" | 1 | существ. |
| 5 | Торговый павильон | 6 | существ. |
| 6 | Магазин | 4 | существ. |
| 7 | Магазин-кафе | 1 | существ. |
| 8 | Столовая на 100 мест | 1 | существ. |
| 9 | Закусочная | 1 | существ. |
| 10 | Гостиница на 80 мест | 1 | существ. |
| 11 | Гостиница СДЮШОР | 1 | существ. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 12 | Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Октябрьская детская школа искусств» | 1 | существ. |
| 13 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 на 500 мест | 1 | существ. |
| 14 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад № 18» на 270 мест | 1 | существ. |
| 15 | Скоропослушница приход храма Иконы божьей матери | 1 | существ. |
| 16 | Картинная галерея | 1 | существ. |
| 17 | Пантеон Славы погибшим воинам, Вечный огонь, братская могила; | 1 | существ. |
| 18 | Бюст А.И. Майстренко – Героя Социалистического Труда, директора рисосовхоза «Красноармейский» | 1 | существ. |
| 19 | Памятник В.И. Ленину, 1958г. | 1 | памятник монументального искусства |
| 20 | Скульптура рабочей-рисовода | 1 | существ. |
| 21 | Общественный центр в составе: - летний дом культуры на 600 мест; - отделение милиции | 1 1 | существ. не действует |
| 22 | Дом культуры на 740 мест - библиотека 10003 томов | 1 1 | существ. существ. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 23 | Больница на 50 коек в составе: - поликлиника; - аптека; - лаборатория; - станция скорой помощи | 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. |
| 24 | Аптека | 1 | существ. |
| 25 | Государственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Красноармейский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 200 мест в составе: - огороды; - гаражи | 1 1 1 | существ. существ. существ. |
| 26 | Стадион | 1 | существ. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 27 | Административное здание Славянские электрические сети Октябрьский сетевой участок Красноармейского РРЭС | 1 | существ. |
| 28 | Административное здание МПЖКХ | 1 | существ. |
| 29 | Жилой дом с СТО и ветеринарная аптека | 1 | существ. |
| 30 | Жилой дом с СТО | 1 | существ. |
| 31 | СТО с торговым павильоном "Автозапчасти". | 1 | существ. |
| 32 | АЗС в составе: - сервисный центр | 1 | инвест. площадка |
| 33 | Автопарк на 150 машин в составе: - административное здание ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии; - ЦРМ для тракторов; - ЦРМ для машин; - пожарное депо на 2 машины; - гаражи | 1 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. существ. |
| 34 | Отделение №10 в составе: - теплицы, парники; - консервный цех; - молочный цех; - колбасный цех; - кумысный цех; - склады; - бойня | 1 1 1 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. существ. существ. существ. |
| 35 | Пекарня | 1 | существ. |
| 36 | Цех по расфасовке кофе | 1 | существ. |
| 37 | - Строительная часть; - баня на 20 мест с прачечной | 1 1 | существ. существ. |
| 38 | Производственная база Краевой СДЮШОР по конному спорту, с учебным центром верховой езды | 1 | существ. |
| 39 | Центральная племконюшня №1с содержанием до 200 голов в составе: - административное здание «МУДОСН КДЮСШ им. А.И.Майстренко» конноспортивной части; - ветеринарная станция, аптека; - конноспортивный манеж; - конюшни | 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. |
| 40 | Ипподром | 1 | существ. |
| 41 | Левады | 1 | существ. |
| 42 | АТС | 1 | существ. |
| 43 | Котельная | 3 | существ. |
| 44 | Электроподстанция 35/10 «Октябрьский» | 1 | существ. |
| 45 | Артскважина | 1 | существ. |
| 46 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |
| 47 | Очистные сооружения | 1 | существ. |
| 48 | Свалка мусора | 1 | существ. |

Поселок Водный

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | Здание общественного комплекса в составе: - сельский дом культуры на 200 мест; - библиотека; - фельдшерско-акушерский пункт; - филиал сберегательного банка; - почта; - магазин | 1 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. существ. |
| 2 | Столовая на 20 мест | 1 | существ. |
| 3 | Кафе | 1 | существ. |
| 4 | Магазин | 1 | существ. |
| 5 | Баня на 15 мест | 1 | существ. (не действует) |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» на 35 мест | 1 | существ. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 7 | Спортивная площадка | 1 | существ. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 8 | АЗС | 1 | существ. |
| 9 | ГАЗС «Краснодаррегионгаз» | 1 | инвест. площадка |
| 10 | Придорожный сервис - технического центра по ремонту техники и автотранспорта с объектами торговли и общественного питания, гостиницей, площадкой для экспозиции сельхозтехники ООТ «Агро-Сервис-2006» | 1 | инвест. площадка |
| 11 | Придорожный сервис – СТО с автомойкой, кафе, гостиница и магазин по продаже автозапчастей. | 1 | инвест. площадка |
| 12 | Механизированный парк | 1 | существ. |
| 13 | Зерноочистительный комплекс №3 | 1 | существ. |
| 14 | Тепличный комплекс по выращиванию овощей | 1 | инвест. площадка |
| 15 | МТФ №3 с содержанием крупного рогатого скота до 600 голов в перспективе до 1200 | 1 | существ. |
| 16 | Разветвительная муфта ВОЛС Краснодар - Славянск-на-Кубани | 1 | существ. |
| 17 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |
| 18 | Сельское кладбище | 1 | существ. |

Поселок Дружный

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | - Столовая на 20 мест; - магазин | 1 1 | существ. (не действует) |
| 2 | Магазин | 1 | существ. |
| 3 | Баня на 15 мест | 1 | существ. (не действует) |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 4 | - Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №55»; - фельдшерско-акушерский пункт | 1 1 | существ. (не действует) существ. |
| 5 | Сельский дом культуры | 1 | существ. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 6 | Спортивная площадка | 1 | существ. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 7 | Механизированный парк | 1 | существ. (не действует) |
| 8 | Зерноочистительный комплекс №6 | 1 | существ. |
| 9 | МТФ по откорму КРС до 800 голов | 1 | существ. |
| 10 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |
| 11 | Сельское кладбище | 1 | закрытое |

Поселок Заря

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | - Филиал сберегательного банка; - почта | 1 1 | существ. существ. |
| 2 | Столовая на 20 мест | 1 | существ. (не действует) |
| 3 | Торговый павильон | 3 | существ. |
| 4 | Баня на 15 мест | 1 | существ. (не действует) |
| Учреждения народного образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 5 | Сельский дом культуры | 1 | существ. |
| 6 | - Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №21»; - фельдшерско-акушерский пункт | 1 1 | существ. (не действует) существ. |
| 7 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | 1 | памятник истории |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 8 | АЗС | 1 | существ. |
| 9 | Механизированный парк | 1 | существ. |
| 10 | Зерноочистительный комплекс №1 | 1 | существ. |
| 11 | МТФ №1 с содержанием крупного рогатого скота до 1000 голов | 1 | существ. |
| 12 | Кирпичный завод | 1 | существ. |
| 13 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |

Хутор Колос

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | - Административное здание ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии; - столовая на 20 мест | 1 1 | существ. (не действует) |
| 2 | Здание общественного комплекса в составе: - сельский дом культуры; - филиал сберегательного банка; - почта; | 1 1 1 | не действует существ. существ. |
| 3 | Торговый павильон | 1 | существ. |
| 4 | Магазин | 1 | существ. |
| 5 | Баня на 15 мест | 1 | существ. (не действует) |
| 6 | Общежитие | 1 | существ. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения |
| 7 | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №24» на 35 мест | 1 | существ. |
| Учреждения здравоохранения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 8 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | существ. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 9 | Механизированный парк | 1 | существ. (не действует) |
| 10 | Зерноочистительный комплекс №8 | 1 | существ. (не действует) |
| 11 | СТФ №8-участок 1 с содержанием скота до 500 голов | 1 | существ. |
| 12 | МТФ №8 с содержанием крупного рогатого скота до 400 голов | 1 | существ. (не действует) |
| 13 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |

Поселок Краснодарский

Таблица 11

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | - Административное здание ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии; - столовая на 20 мест | 1 1 | существ. существ. (не действует) |
| 2 | Почта | 1 | существ. |
| 3 | Магазин | 1 | существ. |
| 4 | Торговый павильон, кафе | 1 | существ. |
| 5 | Баня на 15 мест | 1 | существ. (не действует) |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» на 20 мест | 1 | существ. |
| 7 | - Сельский дом культуры на 100 мест; - библиотека 8925 томов | 1 1 | существ. существ. |
| 8 | Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1942 г. | 1 | памятник истории |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 9 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | существ. |
| 10 | Спортивная площадка | 1 | существ. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 11 | Механизированный парк | 1 | существ. |
| 12 | Зерноочистительный комплекс №2 | 1 | существ. |
| 13 | Участок газового промысла №4 – ООО «Кубаньгазпром» Краснодарское УТС в составе: - административное здание; - лаборатории | 1 1 1 | существ. существ. существ. |
| 14 | МТФ №2 с содержанием крупного рогатого скота до 600 голов | 1 | существ. |
| 15 | Оконечная радиорелейная станция – ЗАО «Газпром» | 1 | инвест. площадка |
| 16 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |
| 17 | Сельское кладбище | 1 | существ. |

Поселок Краснополянский

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | - Административное здание ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии; - сельский дом культуры | 1 1 | существ. существ. |
| 2 | Столовая на 20 мест | 1 | существ. (не действует) |
| 3 | Магазин | 1 | существ. |
| 4 | Баня на 15 мест | 1 | существ. (не действует) |
| 5 | Памятник « Скорбящая мать», установленный в честь погибших на Солдатском поле в бою с фашистскими захватчиками | 1 | существ. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» на 20 мест | 1 | существ. (не действует) |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 7 | Механизированный парк | 1 | существ. |
| 8 | Зерноочистительный комплекс №7 | 1 | существ. |
| 9 | МТФ №7 с содержанием крупного рогатого скота до 900 голов | 1 | существ. |
| 10 | Стоянка сельскохозяйственной авиации: - резервуары воды; - склад минеральных удобрений; - склад пестицидов; - пропускной пункт | 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. |
| 11 | Водозаборные сооружения | 2 | существ. |

Поселок Красный Лес

Таблица 13

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, предприятия связи, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | Административное здание п. Красный Лес | 1 | существ. |
| 2 | Почта | 1 | существ. |
| Учреждения культуры, предприятия торговли и общественного питания, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 3 | Магазин | 1 | существ. (не действует) |
| 4 | Сельский дом культуры на 100 мест | 1 | существ. |
| 5 | Братская могила 8 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1 | существ. |
| 6 | Спортивная площадка | 1 | существ. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 7 | ГСМ | 1 | существ. (не действует) |
| 8 | Гараж техники ФГУ ГООХ «Кубаньохота» Краснолесский участок | 2 | существ. |
| 9 | Убойный цех | 1 | существ. |
| 10 | Водонапорная башня | 1 | существ. |
| 11 | Сельское кладбище | 1 | существ. |

Поселок Мирный

Таблица 14

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | Здание общественного комплекса в составе: - почта; - филиал сберегательного банка; - фельдшерско-акушерский пункт; - АТС | 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. |
| 2 | Столовая на 20 мест | 1 | существ. (не действует) |
| 3 | Торговый павильон | 2 | существ. |
| 4 | Магазин | 1 | существ. |
| 5 | Баня на 15 мест | 1 | существ. (не действует) |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 6 | - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 на 300 учащихся в составе; - филиал музыкальной школы | 1 1 | существ. существ. |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» на 35 мест | 1 | существ. |
| 8 | - Сельский дом культуры на 150 мест; - библиотека 8119 томов | 1 1 | существ. существ. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 9 | Спортивная площадка | 1 | существ. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 10 | АЗС | 1 | существ. |
| 11 | Склад концентрированных кормов | 1 | существ. |
| 12 | Склад инвентаря и тары | 1 | существ. |
| 13 | Механизированный парк | 1 | существ. |
| 14 | Зерноочистительный комплекс в составе: - административное здание ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии; - склады | 1 1 1 | существ. существ. (не действует) |
| 15 | МТФ №5 с содержанием крупного рогатого скота до 400 голов | 1 | существ. |
| 16 | Стоянка сельскохозяйственной авиации: - резервуары воды; - склад минеральных удобрений; - склад пестицидов; - пропускной пункт; - цистерна под бензин | 1 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. существ. |
| 17 | Котельная | 1 | существ. |
| 18 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |

Хутор Молдаванский

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Магазин | 1 | существ. |
| 2 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |

Поселок Первомайский

Таблица 16

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | Здание общественного комплекса в составе: - филиал сберегательного банка; - почта; | 1 1 | существ. существ. |
| 2 | Общественный центр в составе: - сельский дом культуры; - АТС | 1 1 | существ. существ. |
| 3 | Столовая школьная | 1 | существ. |
| 4 | Магазин | 3 | существ. |
| 5 | Торгово-бытовой комплекс в составе: - магазин продовольственных товаров; - баня на 5 мест. | 1 1 | существ. существ. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 6 | - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17» на 55 мест; - библиотека 11237 томов | 1 1 | существ. существ. |
| 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 на 320 мест | 1 | существ. |
| 8 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943гг. | 1 | памятник истории |
| 9 | Памятник В.И. Ленину | 1 | существ. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 10 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | существ. |
| 11 | Спортивная площадка | 2 | существ. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 12 | Механизированный парк | 1 | существ. |
| 13 | Зерноочистительный комплекс №4 | 1 | существ. |
| 14 | Сельхоз предприятие | 3 | существ. |
| 15 | Племконюшня № 4 с содержанием до 200 голов | 1 | существ. |
| 16 | Птицефабрика ООО «Феникс» с содержанием бройлеров до 1440 посадочных мест | 1 | существ. |
| 17 | МТФ №4 с содержанием крупного рогатого скота до 300 голов для молодняка | 1 | существ. |
| 18 | Электроподстанция 35/10 «Первомайская» | 1 | существ. |
| 19 | Котельная | 1 | существ. |
| 20 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |
| 21 | Сельское кладбище | 1 | существ. |
| 22 | Сельское кладбище | 1 | закрытое |

Поселок Подлесный

Таблица 17

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, предприятия торговли |
| 1 | - Административное здание п. Подлесный; - почта | 1 1 | существ. существ. |
| 2 | Магазин | 1 | существ. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» | 1 | существ. (не действует) |
| Учреждения здравоохранения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | существ. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 5 | АЗС | 1 | существ. (не действует) |
| 6 | Механизированный парк ООО «Арсенальное» | 1 | существ. |
| 7 | Механизированный парк ООО «Арсенал» | 1 | существ. |
| 8 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |

Поселок Полтавский

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения культуры, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | Здание общественного комплекса в составе: - магазин; - почта; - филиал сберегательного банка | 1 1 1 | существ. существ. существ. |
| 2 | Магазин | 1 | существ. |
| 3 | Магазин, закусочная на 26 мест | 1 | существ. |
| 4 | Баня на 15 мест | 1 | существ. (не действует) |
| 5 | Скульптура рабочего | 1 | существ. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56» на 35 мест | 1 | существ. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 7 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | существ. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 8 | Механизированный парк | 1 | существ. |
| 9 | Зерноочистительный комплекс №9 | 1 | существ. |
| 10 | Многотопливный автозаправочный комплекс с объектами придорожного сервиса и магазином сопутствующих товаров | 1 | существ. |
| 11 | МТФ №9 с содержанием крупного рогатого скота до 500 голов | 1 | существ. |
| 12 | СТФ №9-участок 1 с содержанием скота до 500 голов | 1 | существ. |
| 13 | СТФ №9-участок 2 для молодняка | 1 | существ. (не действует) |
| 14 | Электроподстанция 35/10 «Зеленская» | 1 | существ. |
| 15 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |

Поселок Рисоопытный

Таблица 19

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | Здание общественного комплекса в составе: - почта; - филиал сберегательного банка; - магазин; - фельдшерско-акушерский пункт | 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. |
| 2 | Общественный центр в составе: - административное здание ФГУ ЭСП «Красное»; - лабораторный комплекс; - библиотека 8789 томов | 1 1 1 | существ. существ. существ. |
| 3 | Общественный центр в составе: - АТС; - стоматология | 1 1 | существ. существ. |
| 4 | Торгово-бытовой комплекс в составе: - столовая на 50 мест; - магазин; - баня на 20 мест | 1 1 1 | существ. существ. существ. |
| 5 | Торговый павильон | 2 | существ. |
| 6 | Торговый павильон, кафе | 1 | существ. |
| Учреждения народного образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31» на 35 мест | 1 | существ. |
| 8 | Муниципальное учреждение культуры Октябрьского сельского поселения «Сельский дом культуры п. Рисоопытный» на 130 мест | 1 | существ. |
| 9 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | 1 | памятник истории |
| 10 | Бюст Д.П. Жлобы | 1 | существ. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 11 | Стадион | 1 | существ. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 12 | Центральная ремонтная мастерская | 1 | существ. |
| 13 | Склад ГСМ в составе: - АЗС | 1 1 | существ. существ. |
| 14 | Мехток в составе: - склад; - зернохранилище; - экспериментальный бункер для сушки; - цех по производству рисовой крупы | 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. |
| 15 | Строительный цех | 1 | существ. |
| 16 | - Центральный зерносклад; - хлебопекарня | 1 1 | существ. существ. |
| 17 | Зерносклады | 1 | существ. |
| 18 | Теплицы | 1 | существ. |
| 19 | - МТФ №1 с содержанием крупного рогатого скота до 650 голов; - СТФ с содержанием скота до 200 голов | 1 1 | существ. существ. |
| 20 | Площадка сельскохозяйственной авиации | 1 | существ. |
| 21 | Вышка сотовой связи Теле 2 | 1 | существ. |
| 22 | Котельная | 1 | существ. |
| 23 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |
| 24 | Сельское кладбище | 2 | существ. |

1.9. Санитарное состояние

Современное экологическое состояние территории проектируемого поселения определяется характеристикой ее воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира, деятельностью человека.

На основании анализа природных, климатических, градостроительных условий выявлен ряд факторов, ухудшающих окружающую среду, микроклиматические и санитарно-гигиенические условия проживания жителей населенных пунктов поселения:

1. Остро стоит проблема утилизации просроченных и пришедших в негодность запрещенных к применению пестицидов, образовавшихся в результате банкротства ряда сельхозпредприятий.

2. Отрицательное влияние на почвенный покров района оказывают животноводческие комплексы, функционирующие с нарушением природоохранного законодательства в области вопросов, связанных с транспортировкой, хранением и использованием отходов животноводства.

3. Скопление бытовых отходов на полигонах и свалках приводит к нарушению эстетичного вида ландшафта, загрязнению продуктами разложения органических веществ атмосферы, поверхностных и подземных вод, распространению животных, являющихся разносчиками и возбудителями инфекционных заболеваний, а возникновение очагов возгорания на территории свалки влечет за собой поступление в атмосферный воздух супертоксикантов (диоксинов).

Зачастую местами для несанкционированного размещения отходов становятся поля и лесополосы на окраинах населенных пунктов, что негативно воздействует на экологическую ситуацию, в особенности на состояние почв и внешний вид населенных пунктов.

4. Часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, категорированных автомобильных дорог.

5. Отсутствует благоустройство большей части жилых улиц поселения, санитарно-защитное озеленение предприятий и озеленение прибрежных полос ерика Полтавского, ерика Ангелинского, реки Кубань.

6. Площадь зеленых насаждений общественного пользования сельских населенных пунктов ниже нормативной.

7. Не организованы санитарно-защитные зоны от действующих кладбищ, производственных предприятий.

8. Отсутствует канализование малых населенных пунктов. Не организован сброс поверхностных вод с территорий населенных пунктов.

Для приведения в соответствие с действующими нормами и правилами санитарно-экологического состояния населенных пунктов требуют решения следующие вопросы:

- В водоохранной зоне ерика Полтавского, ерика Ангелинского и реки Кубань располагается ряд производственных предприятий.

- В санитарно-защитной зоне от животноводческих комплексов частично расположена жилая застройка населенных пунктов.

- Не выдержана санитарно-защитная зона до жилой застройки от ряда существующих предприятий, расположенных в жилых кварталах поселка, а также на территориях, прилегающих к ним.

- Хозяйственная деятельность человека (строительство насыпи проезжей части улиц и др.) на отдельных участках способствовала созданию условий, затрудняющих поверхностный сток атмосферных вод. Необходима организация поверхностного стока с помощью кюветов.

- Поселок Октябрьский канализован только частично, в основном его центральная часть. Очистные сооружения рассчитаны на неполную биологическую очистку сточных вод.

- Дороги только частично заасфальтированы.

- Неусовершенствованная свалка мусора расположена в 600 метрах северо-западнее поселка Октябрьского.

1.10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Органы власти Красноармейского района в своей деятельности исходят из того, что требования СНиП 2.01.51-90 обязательны для выполнения на территории Краснодарского края.

Генеральным планом Октябрьского сельского поселения определяется порядок освоения территорий, в том числе определены участки первой очереди строительства.

Генеральным планом предусмотрено:

- создание здоровой среды обитания населения;

- организация правильного природопользования.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций населенного пункта направлены на:

- обеспечение защиты населения в мирное и военное время, снижения возможных разрушений и потерь от поражающих факторов, производственных аварий, стихийных бедствий;

- повышение устойчивости работы объектов и отраслей промышленности в особый период и при ЧС техногенного, а также природного характера;

- создание необходимых условий для проведения АСиДНР в очагах поражения.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики в военное время и при чрезвычайных ситуациях в разделе «Мероприятия  ГО и ЧС» были проведены:

- анализ и оценка размещения нового строительства;

- анализ и оценка защиты работающего персонала и наибольшей работающей смены;

- оптимальное размещение предприятий и производительных сил;

- учтены возможности транспортных коммуникаций;

- учтены возможности и ресурсы источников электро- водо- газо- и теплоснабжения, наличие, а также состояние резервных стационарных, автономных и подвижных источников электроэнергии, наличие запасов материально-технических средств;

- рассмотрены влияние и последствия на функционирование станицы химически-, пожаро-, взрывоопасных объектов, объектов транспорта.

Наличие на территории поселения взрывопожароопасных объектов: АЗС и ГАЗС создают предпосылки для возникновения ЧС техногенного характера.

Аварии на ПОО, осуществляющих транспортировку, реализацию и хранение нефтепродуктов, могут привести к разливу нефтепродуктов и воспламенению с последующим взрывом, что создает угрозу рядом находящимся людям, зданиям, а актже  нарушению экологической обстановки на территории района, загрязнению значительных площадей земель и рек.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 приложение Г, рассматриваемая территория по опасности ЧС в результате аварии на ВПОО относится к зоне приемлемого риска при частоте реализации опасности 10-5-10-6 случаев в год.

Защитные мероприятия от опасных природных явлений на территории населенного пункта направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

На территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций.

Для устранения  и предупреждения свойств набухания грунтов оснований должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- водозащитные мероприятия;

- предварительное замачивание основания в пределах всей или части толщи набухающих грунтов;

- применение компенсирующих песчаных подушек;

- полная или частичная замена слоя набухающего грунта ненабухающим;

- полная или частичная прорезка фундаментами слоя набухающего грунта.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

С учетом принятых архитектурно-планировочных решений генеральным планом Октябрьского сельского поселения предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории;

- защита от опасных физико-геологических процессов;

- мероприятия по берегоукреплению;

- благоустройство водоемов;

- агролесомелиорация.

При детальной планировке в Октябрьском сельском поселении, необходимо учитывать влияние и предусмотреть ряд мероприятий от опасных природных процессов.

Для осуществления всего комплекса раздела «Мероприятия ГО и ЧС» при разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории населенного пункта, независимо от ведомственной принадлежности, необходимо учитывать:

- Планировочная структура и жилищное строительство.

При планировке и застройке населенного пункта необходимо учитывать требования СНиП 2.01.51-90 о плотности населения жилых районов и микрорайонов и этажности зданий в селитебных зонах.

- Водоснабжение и канализация.

Учитывая недостаточность развития противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть устройство подъездов к реке и строительство пирсов с разворотными площадками для забора воды пожарными автомобилями.

Устойчивость сетей  водоснабжения должна повышаться путем:

- размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территории, которая не может быть завалена при разрушении зданий;

- устройства перемычек, позволяющих отключать поврежденные линии и сооружения

- предусмотрена возможность работы ряда скважин от резервных стационарных источников электроснабжения, неотключаемых при обесточивании других потребителей электроэнергии и иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям;

- необходимо предусмотреть защиту водозабора в чрезвычайных ситуациях согласно ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

- Энергоснабжение.

Для повышения устойчивости управления и доведения информации о ЧС до населения и руководящего состава ГО при пропадании электроснабжения необходимо предусмотреть автономные источники питания.

Электроэнергию к участкам производства следует подавать по независимым электрокабелям, проложенным в земле.

Системе электроснабжения необходимо иметь защиту от воздействия электромагнитного импульса ядерного взрыва.

Для обеспечения возможности снижения электрической нагрузки системы энергоснабжения неотключаемых в военное время объектов должны быть отделены от систем энергоснабжения прочих объектов.

Предусмотреть наличие резервных стационарных, автономных и подвижных источников электроэнергии.

Для объектов первоочередного жизнеобеспечения населения предусмотреть запасные источники электроэнергии.

Энергоснабжение для источников водоснабжения предусмотреть не ни же II категории по ПУЭ или обеспечить автономные резервные источники электроснабжения.

- Газоснабжение

Отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений подачи газа.

Объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

- Оповещение

В целях развития системы оповещения населения, при проектировании коммуникаций района необходимо рассчитать более точное количество и предусмотреть размещение сирен С-40 и установку громкоговорителей на территории населенного пункта так, чтобы зона действия охватывала 100 % оповещения населения, находящегося вне зданий.

- Защитные сооружения (ЗС)

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 создание фонда защитных сооружений на территории сельского поселения  осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

- приспособление под ЗС подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях различного назначения;

- приспособление под ЗС подвальных помещений во вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружениях различного назначения;

- приспособление под ЗС помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведением отдельно стоящих возвышающихся ЗС.

Для выполнения требований пунктов 2.16, 2.17 глава 2 СНиП II-11-77* «Защитные сооружения», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны» необходимо определить:

- перечень работ, необходимых для приспособления помещений под ПРУ;

- расход материалов, в том числе по усилению конструкций;

- трудовые затраты;

- ориентировочную стоимость работ по приспособлению.

На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить фонды подвальных, цокольных и первых этажей существующих и проектируемых зданий, которые могут быть использованы для приспособления под  противорадиационные укрытий мирного времени.

При проведении обследования устанавливается:

- степень соответствия обследуемого объекта требованиям нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации укрытий;

- характеристика окружающей застройки;

- строительный объем и площадь приспосабливаемых помещений;

- конструктивная схема заглубленного помещения и материал несущих конструкций;

- состояние конструкций помещения;

- наличие технических систем (вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи).

- СОП

Вновь строящиеся, бани, душевые, прачечные, химчистки при детальном проектировании микрорайонов, а также существующие на территории населенного пункта  предприятия бытового обслуживания предусмотреть приспособление их под санитарно-обмывочные пункты (СОП) для санобработки людей и спецобработки одежды, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

- ВОП

Перед началом проведения изыскательских и землеройных работ на проектируемой территории необходимо выполнить мероприятия по инженерной разведке местности на отсутствие взрывоопасных предметов (ВОП) согласно акта отвода земли и проекта организации строительных работ акт обследования территории включить в состав материалов рабочих проектов разделов «Мероприятия  ГО и ЧС» при детальной планировке.

- Аварийно-спасательные формирования

Аварийно-спасательные формирования, оснащенные спасательной техникой, соответствующей условиям и специфике спасения людей необходимо поддерживать в постоянной готовности.

- Пожарные части

Пожарные депо расположены в п. Октябрьском и с. Экономическое (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

- Дорожное обеспечение

Особое внимание должно уделяться дорожному обеспечению эвакуации населения из пострадавшего района, так как состояние автодорог непосредственно влияет на сроки ее осуществления. В период эвакуации на отдельных участках дорог возможны заторы вследствие перегруженности и неподготовленности дорог к этим переходам (перевозкам). Для эффективного функционирования дорог в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций они должны обладать эксплуатационными характеристиками, способствующими решению задач, возникающих при ликвидации таких ситуаций.

1.11. Баланс современного использования территорий

1.11.1. Баланс современного использования земель

Октябрьского сельского поселения

Таблица 20

| Категория земель | Существующее положение, га | % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель Октябрьского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 23855 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 1349,85 | 5,66 |
| поселок Октябрьский | 222,37 | 0,93 |
| поселок Полтавский | 95,08 | 0,40 |
| поселок Краснодарский | 88,85 | 0,37 |
| поселок Водный | 111,84 | 0,47 |
| поселок Дружный | 48,78 | 0,20 |
| поселок Мирный | 128,52 | 0,54 |
| поселок Красный Лес | 25,98 | 0,11 |
| поселок Подлесный | 20,91 | 0,09 |
| поселок Первомайский | 169,14 | 0,71 |
| поселок Краснополянский | 103,17 | 0,43 |
| поселок Заря | 113,27 | 0,47 |
| поселок Рисоопытный | 104,47 | 0,45 |
| хутор Молдаванский | 43,34 | 0,18 |
| хутор Колос | 74,13 | 0,31 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 16469,7 | 69,04 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 69,95 | 0,29 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | 5084,5 | 21,31 |
| 5. Земли лесного фонда | 9 | 0,04 |
| 6. Земли водного фонда | 872 | 3,66 |

1.11.2. Баланс современного использования

территорий населенных пунктов Октябрьского сельского поселения

Поселок Октябрьский

Таблица 21

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 222,37 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 106,32 | 47,81 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 84,27 | 37,90 |
| 1.2 | - территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | 11,33 | 5,10 |
| 1.3 | - территория учреждений здравоохранения | 5,62 | 2,52 |
| 1.4 | - территория образовательных учреждений | 5,10 | 2,29 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 13,27 | 5,97 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 5,37 | 2,41 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | 7,90 | 3,55 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 2,43 | 1,09 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | 1,60 | 0,72 |
| 3.2 | - территория АЗС | 0,07 | 0,03 |
| 3.3 | - электроподстанция | 0,09 | 0,04 |
| 3.4 | - водозабор | 0,67 | 0,30 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 30,23 | 13,59 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | 30,23 | 13,59 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 16,63 | 7,48 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | 14,22 | 6,39 |
| 5.2 | - водная территория | 2,41 | 1,09 |
| 6. | Зона специального назначения | 3,68 | 1,66 |
|  | в том числе: |  |  |
| 6.1 | - свалка мусора существующая | 3,68 | 1,66 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 48,84 | 21,96 |
| 8. | Земли администрации | 0,97 | 0,44 |

Поселок Водный

Таблица 22

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 111,84 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 22,52 | 20,14 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 21,15 | 18,91 |
| 1.2 | - территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | 0,57 | 0,51 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | 0,8 | 0,72 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,88 | 1,68 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 0,74 | 0,66 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | 1,14 | 1,02 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 8,25 | 7,37 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | 4,22 | 3,77 |
| 3.2 | - территория АЗС | 0,75 | 0,67 |
| 3.3 | - придорожный сервис | 2,84 | 2,54 |
| 3.4 | - водозабор | 0,44 | 0,39 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 14,11 | 12,62 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | 14,11 | 12,62 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 2,34 | 2,09 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | 2,34 | 2,09 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,45 | 0,40 |
|  | в том числе: |  |  |
| 6.1 | - сельское кладбище традиционного захоронения существующее | 0,45 | 0,40 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 51,59 | 46,13 |
| 8. | Земли администрации | 10,70 | 9,57 |

Поселок Дружный

Таблица 23

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 48,78 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 15,52 | 31,82 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 15,31 | 31,39 |
| 1.2 | - территория образовательных учреждений | 0,21 | 0,43 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,16 | 2,38 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 0,54 | 1,11 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | 0,62 | 1,27 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 0,24 | 0,49 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | 0,17 | 0,35 |
| 3.2 | - водозабор | 0,07 | 0,14 |
| 4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,93 | 12,16 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | 5,93 | 12,16 |
| 5. | Зона специального назначения | 0,01 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1 | - сельское кладбище традиционного захоронения существующее | 0,01 | 0,02 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 24,24 | 49,69 |
| 7. | Земли администрации | 1,68 | 3,44 |

Поселок Заря

Таблица 24

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 113,27 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 38,45 | 33,94 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 38,32 | 33,83 |
| 1.2 | - территория образовательных учреждений | 0,13 | 0,11 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,79 | 0,70 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 0,79 | 0,70 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 0,74 | 0,65 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | 0,74 | 0,65 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,19 | 6,35 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | 7,19 | 6,35 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 8,29 | 7,32 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | 4,7 | 4,15 |
| 5.2 | - водная территория | 3,59 | 3,17 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 55,87 | 49,33 |
| 7. | Земли администрации | 1,94 | 1,71 |

Хутор Колос

Таблица 25

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 74,13 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 32,84 | 44,30 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 32,45 | 43,77 |
| 1.2 | - территория учреждений здравоохранения | 0,02 | 0,03 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | 0,37 | 0,50 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,55 | 0,74 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 0,55 | 0,74 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 0,44 | 0,59 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - водозабор | 0,44 | 0,59 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,04 | 12,19 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | 9,04 | 12,19 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 1,16 | 1,56 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1 | - водная территория | 1,16 | 1,56 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 24,29 | 32,77 |
| 7. | Земли администрации | 5,81 | 7,84 |

Поселок Краснодарский

Таблица 26

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 88,85 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 23,35 | 26,28 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 22,97 | 25,85 |
| 1.2 | - территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | 0,06 | 0,07 |
| 1.3 | - территория учреждений здравоохранения | 0,03 | 0,03 |
| 1.4 | - территория образовательных учреждений | 0,29 | 0,33 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,95 | 1,07 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 0,63 | 0,71 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | 0,32 | 0,36 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 1,89 | 2,13 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | 1,89 | 2,13 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,54 | 8,49 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | 7,54 | 8,49 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 0,25 | 0,28 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1 | - водная территория | 0,25 | 0,28 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 54,50 | 61,34 |
| 7. | Земли администрации | 0,37 | 0,41 |

Поселок Краснополянский

Таблица 27

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 103,17 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 28,44 | 27,57 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 27,82 | 26,97 |
| 1.2 | - территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | 0,28 | 0,27 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | 0,34 | 0,33 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,72 | 0,70 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 0,72 | 0,70 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 0,5 | 0,48 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | 0,01 | 0,01 |
| 3.2 | - водозабор | 0,49 | 0,47 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,52 | 6,32 |
|  | в том числе |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | 6,52 | 6,32 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 1,5 | 1,45 |
|  | в том числе |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | 0,47 | 0,45 |
| 5.2 | - водная территория | 1,03 | 1,00 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 57,04 | 55,29 |
| 7. | Земли администрации | 8,45 | 8,19 |

Хутор Красный Лес

Таблица 28

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 25,98 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 14,99 | 57,70 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 14,99 | 57,70 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,82 | 3,16 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 0,4 | 1,54 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | 0,42 | 1,62 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,13 | 12,05 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - дороги, проезды | 3,13 | 12,05 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 5,33 | 20,52 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | 4,87 | 18,75 |
| 4.2 | - водная территория | 0,46 | 1,77 |
| 5. | Зона специального назначения | 0,14 | 0,53 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1 | - сельское кладбище традиционного захоронения существующее | 0,14 | 0,53 |
| 6. | Земли администрации | 1,57 | 6,04 |

Поселок Мирный

Таблица 29

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего, в том числе: | 128,52 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 39,24 | 30,53 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 35,28 | 27,45 |
| 1.2 | - территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | 2,37 | 1,84 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | 1,59 | 1,24 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,65 | 0,51 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 0,28 | 0,22 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | 0,37 | 0,29 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 3,40 | 2,65 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | 3,40 | 2,65 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 10,13 | 7,88 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | 10,13 | 7,88 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 1,83 | 1,42 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | 1,21 | 0,94 |
| 5.2 | - водная территория | 0,62 | 0,48 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 69,90 | 54,39 |
| 7. | Земли администрации | 3,37 | 2,62 |

Хутор Молдаванский

Таблица 30

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 43,34 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 35,13 | 81,06 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 35,13 | 81,06 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,03 | 0,07 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 0,03 | 0,07 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 0,30 | 0,69 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - водозабор | 0,30 | 0,69 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,77 | 15,62 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | 6,77 | 15,62 |
| 5. | Земли администрации | 1,11 | 2,56 |

Поселок Первомайский

Таблица 31

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 169,14 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 72,55 | 42,89 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 69,06 | 40,83 |
| 1.2 | - территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | 0,30 | 0,18 |
| 1.3 | - территория учреждений здравоохранения | 0,08 | 0,04 |
| 1.4 | - территория образовательных учреждений | 3,11 | 1,84 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,91 | 1,13 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 0,72 | 0,43 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | 1,19 | 0,70 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 4,37 | 2,58 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | 3,97 | 2,35 |
| 3.2 | - электроподстанция | 0,11 | 0,06 |
| 3.3 | - водозабор | 0,29 | 0,17 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 17,54 | 10,37 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | 17,54 | 10,37 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 4,99 | 2,95 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | 4,87 | 2,88 |
| 5.2 | - водная территория | 0,12 | 0,07 |
| 6. | Зона специального назначения | 1,19 | 0,70 |
|  | в том числе: |  |  |
| 6.1 | - сельское кладбище традиционного захоронения существующее | 1,19 | 0,70 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 65,51 | 38,73 |
| 8. | Земли администрации | 1,08 | 0,64 |

Поселок Подлесный

Таблица 32

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 20,91 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона в границах населенного пункта | 12,38 | 59,21 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 12,38 | 59,21 |
| 1. | Жилая зона за границами населенного пункта | 2,55 | 12,20 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, находящиеся за границей населенного пункта | 2,23 | 10,66 |
| 1.2 | - территория учреждений здравоохранения находящаяся за границей населенного пункта | 0,05 | 0,24 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений находящаяся за границей населенного пункта | 0,27 | 1,29 |
| 2. | Общественно-деловая зона за границами населенного пункта | 0,52 | 2,49 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания находящаяся за границей населенного пункта | 0,52 | 2,49 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 0,66 | 3,16 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | 0,39 | 1,87 |
| 3.2 | - территория АЗС | 0,27 | 1,29 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,06 | 9,85 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | 2,06 | 9,85 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 0,12 | 0,57 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1 | - водная территория | 0,12 | 0,57 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 5,06 | 24,20 |
| 7. | Земли администрации | 0,63 | 3,01 |
| 8. | Итого (с учетом жилой застройки находящейся за существующими границами населенного пункта) | 23,98 | 114,68 |

Поселок Полтавский

Таблица 33

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 95,08 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 19,47 | 20,48 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 19,15 | 20,14 |
| 1.2 | - территория учреждений здравоохранения | 0,003 | 0,003 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | 0,32 | 0,34 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,21 | 0,22 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 0,21 | 0,22 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 1,17 | 1,23 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - территория АЗС | 0,89 | 0,94 |
| 3.2 | - водозабор | 0,19 | 0,20 |
| 3.3 | - электроподстанция | 0,09 | 0,09 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,81 | 6,11 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | 5,81 | 6,11 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 4,35 | 4,57 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | 3,70 | 3,89 |
| 5.2 | - водная территория | 0,65 | 0,68 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 63,74 | 67,04 |
| 7. | Земли администрации | 0,33 | 0,35 |

Поселок Рисоопытный

Таблица 34

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 104,47 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 36,93 | 35,34 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 30,76 | 29,44 |
| 1.2 | - территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | 5,79 | 5,54 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | 0,38 | 0,36 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 5,07 | 4,85 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 1,45 | 1,39 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | 3,62 | 3,46 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 5,03 | 4,81 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | 5,03 | 4,81 |
| 4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | 11,71 | 11,21 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | 11,71 | 11,21 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 3,94 | 3,77 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | 3,66 | 3,50 |
| 5.2 | - водная территория | 0,28 | 0,27 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,54 | 0,52 |
|  | в том числе: |  |  |
| 6.1 | - сельское кладбище традиционного захоронения существующее | 0,54 | 0,52 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 39,81 | 38,11 |
| 8. | Земли администрации | 1,44 | 1,38 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Октябрьского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития населенных пунктов Октябрьского сельского поселения: поселка Октябрьского, поселков Водный, Дружный, Заря, Краснодарский, Краснополянский, Красный Лес, Мирный, Первомайский, Подлесный, Полтавский, Рисоопытный и хуторов Колос и Молдаванский  на 1 очередь до 2020 года, расчетный срок до 2030 года и направления возможного перспективного развития за расчетным сроком (до 2045 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных подцентров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

Территориальное и функциональное развитие центра муниципального образования – поселка Октябрьского – предусматривается в соответствии с ранее разработанным и утвержденным генеральным планом.

Развитие малых сельских населенных пунктов на территории поселения настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в утвержденных границах.

Основные принципы формирования территориальной структуры Октябрьского сельского поселения следующие:

- Генеральным планом поселения учитывается ранее разработанный в 2007 году ОАО «ИТРКК» генеральный план Октябрьского сельского поселения применительно к территории поселка Октябрьского. В настоящее время все его положения остаются в силе. Таким образом, планировочная организация поселения применительно к территории поселка Октябрьского определена. Генеральный план поселка Октябрьского в настоящее время утвержден, все его основные положения остаются в силе. В рамках настоящего контракта выполнена работа по внесению изменений в генеральный план поселка Октябрьского, в частности в проектные границы поселка.

- В связи с тем, что населенные пункты поселения малочисленны, не плотно заселены и в существующих границах в большинстве случаев имеются определенные резервы для их развития на обозримое будущее, проектом предлагается территориальная структура населенных пунктов без изменения границ, за исключением поселка Подлесного, где необходимо включение в границы населенного пункта территорий действующих сельскохозяйственных предприятий и земель сельскохозяйственного назначения. Предложены территории для развития за пределами расчетного срока (на далекую перспективу) в том числе за пределами границ населенных пунктов.

- Не действующие в настоящее время сельскохозяйственные предприятия проектом сохраняются с учетом их возможного восстановления и реконструкции при условии организации нормативных санитарных зон до жилой застройки.

- Усовершенствование транспортной инфраструктуры предполагает строительство автодороги с твердым покрытием от поселка Октябрьского рядом с ипподромом к поселку Заря, реконструкцию грунтовой дороги до поселка Подлесного, а также устройство твердых покрытий въездных дорог во все населенные пункты.

- Для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения предполагается строительство пожарных депо в северо-западной части поселка Октябрьского на 4 машины, в юго-западной части поселка Водного на 2 машины.

Поселок Октябрьский занимает выгодное географическое положение. Севернее поселка проходит автомобильная дорога регионального значения I-II технической категории г.Темрюк – г.Краснодар – г.Кропоткин – граница Ставропольского края, по которой осуществляется связь населенных пунктов сельского поселения с крупными центрами Северного Кавказа и Юга России.

Наличие удобных транспортных связей обеспечивает поселку Октябрьскому все предпосылки для комплексного развития. В тоже время имеется ряд факторов, ограничивающих его территориальные возможности для перспективного развития:

- размещение на прилегающих территориях земель, находящихся в федеральной собственности;

- наличие рисовых полей вблизи населенного пункта, ограничивающих его развитие в западном и восточном направлениях;

- действующие производственные комплексы, сдерживающие территориальное развитие поселка в северном направлении.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития поселка, можно сделать следующие выводы по его перспективному развитию:

- развитие поселка Октябрьского  возможно в пределах утвержденных границ в северном и западном направлениях на свободных от застройки территориях;

- в юго-восточном направлении до прибрежной полосы ерика Полтавского.

Предусмотренные генеральным планом территории под развитие производственной зоны в северной и северо-западной частях поселка создадут возможность для размещения инвестиционных проектов и выносимых из жилых кварталов существующих производственных комплексов.

Таким образом, генеральным планом предусматривается развитие поселка на первую очередь (до 2020 г.) – в западном направлении, расчетный срок (до 2030 г.) – в северном и юго-восточном и долгосрочное развитие (до 2045 г.) – в южном направлении за границей населенного пункта. Земли, предусмотренные под развитие поселка, включенные в границу населенного пункта, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

Основными положениями генерального плана центра поселения поселка Октябрьского являются:

- компактное территориальное развитие на расчетный срок и перспективу;

- организация внешней и внутрипоселковой структуры транспортных связей;

- создание пешеходной структуры общественных центров;

- четкое функциональное зонирование территории;

- освоение новых территорий  на основе развития инфраструктуры транспорта, инженерных коммуникаций, обслуживания;

- организация новых общественных центров в проектируемых  и существующих микрорайонах;

- размещение проектируемой зоны промышленных  и сельскохозяйственных предприятий  севернее сложившейся промзоны,

- внедрение наукоемких экологичных технологий с целью реконструкции и модернизации существующих предприятий,

- освоение и развитие рекреационной природной зоны.

3. Обоснование предложений по территориальному

планированию поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Развитие и эффективное использование производственного потенциала Октябрьского сельского поселения, повышение уровня жизни и занятости населения невозможно без решения проблем в приоритетных отраслях экономики.

Приоритетными направлениями в развитии экономики поселения являются: дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства и создание промышленного комплекса эффективно использующего потенциал и ресурсы поселения.

Сельское хозяйство. Экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной из-за негативных факторов, тормозящих развитие отрасли. К таким факторам на сегодняшний день можно отнести:

- низкий генетический потенциал используемых животных;

- недостаток сырьевых ресурсов;

- отсутствие цивилизованного рынка земли;

- недостаточная обеспеченность трудовыми ресурсами;

- изношенность материально-технической базы;

- недостаточная обеспеченность высокотехнологичным оборудованием.

Для того, что бы справиться с негативными факторами, сдерживающими развитие предприятий занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, необходимо следующее:

- развитие интенсивного животноводства;

- развитие растениеводства;

- развитие новых направлений в агропромышленном комплексе;

- развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств;

- техническое обеспечение и перевооружение сельхоз предприятий.

Промышленность. Для развития промышленного производства необходимо строительство предприятий промышленности, которые бы полностью использовали потенциал не только поселения, но и района, в данном случае приоритетными будут предприятия перерабатывающего профиля. Одной из основных задач является привлечение инвесторов для строительства предприятий. Надо понимать, что применение самых передовых технологий увеличивает затраты на производство, а следовательно и себестоимость, но снижает срок окупаемости. Срок окупаемости снижается из-за того, что передовые технологии позволяют выпускать больший объем высококачественной продукции, качество продукции увеличит ее конкурентоспособность, что снизит срок продвижения товара к конечному потребителю, увеличит географию рынков сбыта и количество продаваемой продукции.

Строительство новых предприятий обеспечит поселение новыми рабочими местами, что будет способствовать снижению безработицы среди трудоспособного населения. Кроме того, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Малый бизнес. Развитие малого бизнеса должно стать дополнительным фактором обеспечения роста экономических показателей поселения. Увеличение численности субъектов малого предпринимательства приведет к следующим положительным результатам: росту числа работающих в сфере малого предпринимательства, увеличению доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового муниципального продукта, рост налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней.

При правильном подходе к решению существующих проблем и реализации вышеперечисленных проектов у Октябрьского сельского поселения есть все предпосылки, чтобы стать одной из важнейших частей АПК Красноармейского района.

3.2. Расчет перспективной численности населения

По состоянию на 01.01.2009 года численность постоянного населения Октябрьского сельского поселения составляла 10129 человек.

Расчет перспективной численности населения, населенных пунктов Октябрьского сельского поселения произведен, основываясь на методе «передвижки возрастов».

В таблице 35 представлены показатели, использованные при расчете населения, основанном на методе «передвижки возрастов».

Показатели, использованные при расчете перспективного населения

Таблица 35

| Наименование показателей | Единица измерения | 2011/ 2015 | 2016/ 2020 | 2021/ 2025 | 2026/ 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину | единиц | 1,363 | 1,422 | 1,620 | 1,941 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 14,12 | 13,06 | 11,99 | 10,93 |
| Миграционный среднегодовой прирост | человек | 67 | 67 | 62 | 59 |

Согласно расчету по методу «передвижки возрастов» численность и прирост населения Октябрьского сельского поселения представлены в таблице 36.

Таблица 36

| Показатели | 01.01.2009 года | I очередь строительства (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Долгосрочная перспектива (2045 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Октябрьское сельское поселение |
| Численность населения (чел.) | 10129 | 10496 | 11146 | 12106 |
| Прирост населения (чел.) |  | 367 | 1017 | 1977 |
| поселок Октябрьский |
| Численность населения (чел.) | 2664 | 2780 | 3000 | 3310 |
| Прирост населения (чел.) |  | 116 | 336 | 646 |
| поселок Водный |
| Численность населения (чел.) | 587 | 610 | 650 | 710 |
| Прирост населения (чел.) |  | 23 | 63 | 123 |
| поселок Дружный |
| Численность населения (чел.) | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Прирост населения (чел.) |  | 0 | 0 | 0 |
| поселок Заря |
| Численность населения (чел.) | 806 | 840 | 900 | 990 |
| Прирост населения (чел.) |  | 34 | 94 | 184 |
| хутор Колос |
| Численность населения (чел.) | 580 | 600 | 640 | 700 |
| Прирост населения (чел.) |  | 20 | 60 | 120 |
| поселок Краснодарский |
| Численность населения (чел.) | 440 | 460 | 490 | 540 |
| Прирост населения (чел.) |  | 20 | 50 | 100 |
| поселок Краснополянский |
| Численность населения (чел.) | 485 | 510 | 540 | 590 |
| Прирост населения (чел.) |  | 25 | 55 | 105 |
| поселок Красный Лес |
| Численность населения (чел.) | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Прирост населения (чел.) |  | 0 | 0 | 0 |
| поселок Мирный |
| Численность населения (чел.) | 692 | 720 | 760 | 820 |
| Прирост населения (чел.) |  | 28 | 68 | 128 |
| хутор Молдаванский |
| Численность населения (чел.) | 373 | 373 | 373 | 373 |
| Прирост населения (чел.) |  | 0 | 0 | 0 |
| поселок Первомайский |
| Численность населения (чел.) | 1053 | 1090 | 1160 | 1260 |
| Прирост населения (чел.) |  | 37 | 107 | 207 |
| поселок Подлесный |
| Численность населения (чел.) | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Прирост населения (чел.) |  | 0 | 0 | 0 |
| поселок Полтавский |
| Численность населения (чел.) | 579 | 600 | 640 | 700 |
| Прирост населения (чел.) |  | 21 | 61 | 121 |
| поселок Рисоопытный |
| Численность населения (чел.) | 1157 | 1200 | 1280 | 1400 |
| Прирост населения (чел.) |  | 43 | 123 | 243 |

Ориентировочная половозрастная структура населения Октябрьского сельского поселения на расчетный срок представлена в таблице 37.

Структура возрастного состава населения

Таблица 37

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения |
| --- | --- |
|  | от 0-6 лет | от 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения (чел.) | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| Расчетный срок – 2030 г. |
| 11146 | 916 | 1075 | 1995 | 1049 | 5035 | 2916 | 3195 | 6111 |
| % к общей численности | 8,22 | 9,64 | 17,90 | 9,41 | 45,17 | 26,16 | 28,67 | 54,83 |

3.3. Расчет проектной территории

Расчет проектной территории под жилую застройку населённых пунктов Октябрьского сельского поселения произведён в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

На первую очередь (до 2020 года) численность постоянного населения Октябрьского сельского поселения составит 10496 человек, на расчетный срок 11146 человек. Следовательно, на расчетный срок необходимо обеспечить территорией 1017 человек, из них 367 человек на первую очередь. Все население предлагается расселить в индивидуальной усадебной застройке с приусадебными участками 0,15 га. Согласно п. 2.20 СНиП 2.07-89* при размере участка – 0,15 га, для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,21 – 0,23 га на один дом.

В таблице 38 представлена ориентировочная потребность в территории под усадебную застройку в Октябрьском сельском поселении в разрезе населенных пунктов.

Таблица 38

| Населённые пункты Октябрьского сельского поселения | Потребность в территории на I очередь строительства (2020 г.), га. | Потребность в территории на расчетный срок (2030 г.), га. | Потребность в территории за расчетный срок (2045 г.), га. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Октябрьское сельское поселение | 18,35 | 50,85 | 98,85 |
| поселок Октябрьский | 5,80 | 16,80 | 32,30 |
| поселок Водный | 1,15 | 3,15 | 6,15 |
| поселок Дружный | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Заря | 1,70 | 4,70 | 9,20 |
| хутор Колос | 1,00 | 3,00 | 6,00 |
| поселок Краснодарский | 1,00 | 2,50 | 5,00 |
| поселок Краснополянский | 1,25 | 2,75 | 5,25 |
| поселок Красный Лес | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Мирный | 1,40 | 3,40 | 6,40 |
| хутор Молдаванский | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Первомайский | 1,85 | 5,35 | 10,35 |
| поселок Подлесный | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поселок Полтавский | 1,05 | 3,05 | 6,05 |
| поселок Рисоопытный | 2,15 | 6,15 | 12,15 |

3.4  Расчет потребности в жилищном фонде

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, что ниже существующей обеспеченности по поселению, которая составляет 17,7 м2.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность ниже стандарта дешевого дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана можно использовать стандарт дешевого дома, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого при расчете на первую очередь и на расчетный срок целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана предполагается для прирастающего населения. Кроме того, необходимо учитывать, что часть существующего жилищного фонда в последующие годы подвергнется реконструкции и модернизации. Из-за очень большого количества факторов, влияющих на этот показатель, практически невозможно определить какой процент жилья подвергнется реконструкции и модернизации до 2030 года. В расчете объемов нового жилищного строительства предполагается, что до 2030 года этот показатель составит 20% от существующего жилищного фонда (10% на первую очередь строительства 2010-2020 годы и 10% на расчетный срок генерального плана 2020-2030 годы).

В таблице 39 представлены основные показатели жилищного фонда Октябрьского сельского поселения в настоящее время, на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана.

Таблица 39

| Показатели | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрьское сельское поселение |
| Существующее положение | - | 179,5 | - | 179,5 | 241,2 |
| Расчетный срок | 35,9 | 143,6 | 85,0 | 228,6 | 280,1 |
| в том числе: первая очередь | 17,9 | 161,6 | 38,5 | 200,1 | 259,9 |
| Поселок Октябрьский |
| Существующее положение | - | 56,9 | - | 56,9 | 21,4 |
| Расчетный срок | 11,4 | 45,5 | 24,3 | 69,8 | 23,3 |
| в том числе: первая очередь | 5,7 | 51,2 | 10,6 | 61,8 | 22,2 |
| Поселок Водный |
| Существующее положение | - | 9,0 | - | 9,0 | 15,3 |
| Расчетный срок | 1,8 | 7,2 | 5,1 | 12,3 | 18,9 |
| в том числе: первая очередь | 0,9 | 8,1 | 2,3 | 10,4 | 17,0 |
| Поселок Дружный |
| Существующее положение | - | 4,3 | - | 4,3 | 13,7 |
| Расчетный срок | 0,9 | 3,4 | 1,8 | 5,2 | 16,5 |
| в том числе: первая очередь | 0,4 | 3,9 | 0,8 | 4,7 | 14,9 |
| Поселок Заря |
| Существующее положение | - | 12,2 | - | 12,2 | 15,1 |
| Расчетный срок | 2,4 | 9,8 | 7,1 | 16,9 | 18,8 |
| в том числе: первая очередь | 1,2 | 11,0 | 3,2 | 14,2 | 16,9 |
| Хутор Колос |
| Существующее положение | - | 9,0 | - | 9,0 | 15,5 |
| Расчетный срок | 1,8 | 7,2 | 4,9 | 12,1 | 18,9 |
| в том числе: первая очередь | 0,9 | 8,1 | 2,2 | 10,3 | 17,2 |
| Поселок Краснодарский |
| Существующее положение | - | 7,4 | - | 7,4 | 16,8 |
| Расчетный срок | 1,5 | 5,9 | 3,9 | 9,8 | 20,0 |
| в том числе: первая очередь | 0,7 | 6,7 | 1,8 | 8,5 | 18,4 |
| Поселок Краснополянский |
| Существующее положение | - | 7,0 | - | 7,0 | 14,4 |
| Расчетный срок | 1,4 | 5,6 | 4,2 | 9,8 | 18,1 |
| в том числе: первая очередь | 0,7 | 6,3 | 2,1 | 8,4 | 16,4 |
| Поселок Красный Лес |
| Существующее положение | - | 3,9 | - | 3,9 | 26,2 |
| Расчетный срок | 0,8 | 3,1 | 0,9 | 4,0 | 26,8 |
| в том числе: первая очередь | 0,4 | 3,5 | 0,4 | 3,9 | 26,3 |
| Поселок Мирный |
| Существующее положение | - | 11,2 | - | 11,2 | 16,2 |
| Расчетный срок | 2,2 | 9,0 | 5,7 | 14,7 | 19,3 |
| в том числе: первая очередь | 1,1 | 10,1 | 2,7 | 12,8 | 17,8 |
| Хутор Молдаванский |
| Существующее положение | - | 6,1 | - | 6,1 | 16,4 |
| Расчетный срок | 1,2 | 4,9 | 2,0 | 6,9 | 18,5 |
| в том числе: первая очередь | 0,6 | 5,5 | 1,0 | 6,5 | 17,5 |
| Поселок Первомайский |
| Существующее положение | - | 17,8 | - | 17,8 | 16,9 |
| Расчетный срок | 3,6 | 14,2 | 9,0 | 23,2 | 20,0 |
| в том числе: первая очередь | 1,8 | 16,0 | 4,0 | 20,0 | 18,3 |
| Поселок Подлесный |
| Существующее положение | - | 4,9 | - | 4,9 | 19,7 |
| Расчетный срок | 1,0 | 3,9 | 1,4 | 5,3 | 21,3 |
| в том числе: первая очередь | 0,5 | 4,4 | 0,7 | 5,1 | 20,5 |
| Поселок Полтавский |
| Существующее положение | - | 9,1 | - | 9,1 | 15,7 |
| Расчетный срок | 1,8 | 7,3 | 4,9 | 12,2 | 19,1 |
| в том числе: первая очередь | 0,9 | 8,2 | 2,2 | 10,4 | 17,3 |
| Поселок Рисоопытный |
| Существующее положение | - | 20,7 | - | 20,7 | 17,9 |
| Расчетный срок | 4,1 | 16,6 | 9,8 | 26,4 | 20,6 |
| в том числе: первая очередь | 2,1 | 18,6 | 4,5 | 23,1 | 19,2 |

3.5. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Далее в таблицах 40-49 представлен расчет учреждений культурно-бытового обслуживания.

Водный табл. 40

Лист1

Водный табл. 40

Лист2

Заря табл. 41

Лист1

Заря табл.41

Лист2

Колос табл. 42

Лист1

Колос табл. 42

Лист2

Краснодарский табл. 43

Лист1

Краснодарский табл. 43

Лист2

Краснополянский табл. 44

Лист1

Краснополянский табл. 44

Лист2

Мирный табл. 45

Лист1

Мирный табл. 45

Лист2

Октябрьский табл. 46

Лист1

Октябрьский табл. 46

Лист2

Первомайский табл. 47

Лист1

Первомайский табл. 47

Лист2

Полтавский табл. 48

Лист1

Полтавский табл. 48

Лист2

Рисоопытный табл. 49

Лист1

Рисоопытный табл.49

Лист2

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана в системе

документов территориального планирования

Генеральный план Октябрьского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского  поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Октябрьского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Октябрьского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий  для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Октябрьского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Октябрьского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий поселка и населенных пунктов поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории

Октябрьского сельского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта и инженерной инфраструктуры.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Октябрьского сельского поселения представлена транспортным каркасом, сформированным внешними автомобильными дорогами различной технической категории, вдоль которых сосредоточены и получили развитие четырнадцать населенных пунктов. Указанный планировочный каркас расположен на землях сельскохозяйственного назначения, значительную часть которых занимают рисовые поля.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

Предложенная данным проектом планировочная структура полностью сохраняет исторически сложившуюся планировочную организацию территории Октябрьского сельского поселения, предусматривая её логическое развитие с учетом современных экономических, экологических, градостроительных условий и требований. В основу дальнейшего развития и трансформации планировочной структуры поселения положены следующие принципы:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, расположенных в существующих границах населенных пунктов;

- разработка оптимальной планировочной структуры поселков и хуторов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

В проектных границах населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка хуторов и поселков представлена преимущественно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных и других предприятий, кладбищ.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, требующие проведения определенных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В связи с очень низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания выполнен расчет объектов культурно-бытового обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения общественных центров обслуживания ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания, отделение банка и т.п.

В составе проекта предусмотрено обеспечение населенных пунктов поселения полным комплексом инженерного оборудования: водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, канализованием, теплоснабжением и средствами связи.

Для оздоровления санитарного состояния окружающей среды и создания безопасных условий проживания в соответствии с районной схемой санитарной очистки проектом предусматривается ликвидация несанкционированных свалок мусора и предлагаются территории для размещения  усовершенствованных свалок ТБО.

Проектом предусмотрено резервирование территорий, прилегающих к населенным пунктам, с четким функциональным назначением которое  предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию хуторов и поселков Октябрьского сельского поселения.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса санитарной классификации согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 необходимо закрывать. Но, учитывая права собственников и необходимость сохранения производственных мощностей и рабочих мест, выборочно проектом предлагается сохранение действующих предприятий при условии выполнения ряда мероприятий:

  - создание предприятиями  мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

  - возможное сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

Принимая во внимание тот факт, что ООО «АРЕАЛ» выполнен проект организации санитарно-защитной зоны для ОНО ОПП РГПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстеренко и «КОНСУЛЬТАНТ ЭКО» выполнен проект организации расчетной санитарно-защитной зоны ОНО ОП ЭСП «Красное» Красноармейского района, согласованные главным врачом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в генеральном плане Октябрьского сельского поселения отображаются расчетные санитарно-защитные зоны от предприятий РГПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстеренко и ОП ЭСП «Красное».

Основными планировочными осями существующей и проектируемой планировочной структуры Октябрьского сельского поселения являются автомобильные дороги межмуниципального значения IV технической категории п.Полтавский – п.Красный Лес, п.Водный – п.Октябрьский и автомобильная дорога регионального значения Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края.

Генеральный план Октябрьского сельского поселения

5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

поселка Октябрьского

Планировочная структура поселка Октябрьского определена сложившейся градостроительной ситуацией: направлением существующих внешних автомобильных дорог IV технической категории – п.Полтавский–п.Красный Лес и п.Водный–п.Октябрьский, проходящих через центральную часть населенного пункта, а также направлением ерика Полтавского. Трассы внешних автомобильных дорог и русло ерика Полтавского делят территорию поселка на два жилых района.

Проектом определено перспективное развитие поселка:

- на расчетный срок – в северном, западном и юго-восточном направлениях;

- за расчетным сроком – в южном направлении.

Общественный центр поселка расположен в геометрическом центре населенного пункта вдоль улицы Красной и улицы Мира. Зеленым пешеходным бульваром вдоль улицы Мира он связан с подцентром, расположенным в правобережном жилом районе.

Проектом предлагается реконструировать общественный центр поселка в первую очередь в плане благоустройства, озеленения, модернизации существующих общественных зданий. Все существующие здания и сооружения главного общественного центра поселка сохраняются по прямому назначению. Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие общепоселкового центра путем строительства досугово-развлекательного центра в составе:

- гостиница;

- ресторан;

- КБО;

- боулинг-клуб;

- фитнес-центр;

- музейно-выставочный комплекс.

Проект предлагает на свободной территории, в центральной части поселка, создание парковой зоны с аттракционами, малыми архитектурными формами, крытым аквапарком с детским плескательным бассейном.

Предусматривается реконструкция и благоустройство подцентра общественного обслуживания правобережного жилого района. Здесь на продолжении улицы Мира на месте бывшего здания летнего дома культуры проектируется современный крытый торгово-рыночный комплекс с рынком, магазинами, кафе. Благоустройству и озеленению подлежит прилегающая к нему территория.

Проект предусматривает благоустройство и реконструкцию действующего стадиона, который дополнится крытым спортивным комплексом с бассейном и спортзалом, а также открытыми спортивными площадками.

Реконструкции и благоустройству территории подлежит действующий Красноармейский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Предусматривается модернизация и расширение путем достройки существующих зданий и сооружений дома престарелых. Кроме того проектом предлагается озеленение и благоустройство его территории, создание парковой зоны с местами отдыха, оборудованными беседками, скамейками, столами для настольных игр.

Подлежат реконструкции здания больницы, гостиницы на 30 мест, административного здания «МУДОСНКДЮСШ им. Майстеренко» и другие.

Генеральным планом предлагается благоустройство и реконструкция действующего ипподрома. Здесь с использованием существующих зданий и сооружений производственной базы Краевой СДЮШОР по конному спорту запроектировано создание современного учебного центра верховой езды.

Учитывая, что ерик Полтавский делит территорию поселка Октябрьского на два жилых района – левобережный и правобережный, в каждом из них исторически сформировались общественные центры обслуживания, которые генеральным планом предусмотрены к дальнейшему развитию.

Для обеспечения нормативных радиусов пешеходной доступности проектом предусмотрено на территориях новой застройки создание подцентров обслуживания с размещением объектов повседневного пользования.

Кроме того, структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-деловой зоны на участках жилых кварталов, прилегающих к улицам, соединяющим центры обслуживания, зоны отдыха и места приложения труда, для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса. Таким образом,  жилая застройка, находящаяся в зоне общественного центра вдоль улиц  Красной, Мира, Шоссейной, Набережной, рассматривается генпланом как зона активной реконструкции. Создание вышеназванных объектов возможно как с сохранением существующего жилого фонда, так и с его реконструкцией и перепрофилированием.

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания, нотариальных контор, аптек, медицинских учреждений в существующей застройке силами частных предпринимателей по всей территории поселка.

Проектом предусматривается благоустройство, реконструкция и дальнейшее озеленение с установкой малых архитектурных форм существующего бульвара-сквера в общепоселковом центре, создание благоустроенной набережной вдоль ерика Полтавского на территориях центра поселка и вновь осваиваемых под жилую застройку в юго-восточной части. Планируется озеленение прибрежной зоны ерика Полтавского на всем его протяжении в границах населенного пункта на незастроенных территориях.

Планировочная структура вновь осваиваемой территории в юго-восточной части поселка продиктована треугольной конфигурацией земельного участка. Здесь предусматривается строительство компактного микрорайона с высокоплотной застройкой и застройкой усадебного типа, созданием зеленой зоны в виде сквера, оборудованного спортивными и игровыми площадками и пляжными сооружениями в виду размещения его вдоль береговой линии ерика Полтавского.

Кроме того, в связи с удаленностью микрорайона от общественного центра поселка на вновь осваиваемой территории предусмотрен подцентр повседневного обслуживания населения.

Производственные предприятия, расположенные в поселке, сохраняются

на существующих территориях, но принимается ряд мероприятий, которые обеспечат снижение уровня отрицательного воздействия на окружающую среду и улучшат экологическую обстановку в поселке.

Во-первых, предусматривается реконструкция и модернизация всех производственных предприятий с усовершенствованием технологии производства.

Во-вторых, предлагается создание и озеленение санитарно-защитных зон по периметру всех предприятий и озеленение непосредственно производственных территорий.

Санитарно-защитное озеленение предусматривается с применением густокронных пород деревьев, обладающих фитоцидными свойствами.

Проектом предусматривается резервирование территорий для расширения и дальнейшего развития производственной зоны: в северной, северо-западной и восточной частях поселка.

В связи с тем, что поселок Октябрьский окружен рисовыми полями, возделывание которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду и на условия проживания жителей поселка, проектом предусматривается на территориях, приближенных к населенному пункту, создавать трехсотметровую зону безгербицидного возделывания риса.

Кладбище, обслуживающее поселок Октябрьский, находится северо-восточнее поселка Рисоопытного. Проектом оно сохраняется и на перспективу предусматривается территория под расширение кладбища для дальнейших захоронений.

Существующая свалка мусора, расположенная в северо-западной части поселка, на перспективу подлежит рекультивации с последующим переоборудованием в пункт приема вторичного сырья, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Очистные сооружения сохраняются на существующей территории.

В северо-западной части поселка на участке между проектируемой жилой застройкой и резервной территорией под развитие промзоны планируется размещение пожарного депо на 2 машины.

Развитие водозаборных сооружений предусмотрено в северной части поселка на участке, прилегающем к территории перспективного развития жилой зоны.

Территории вдоль внешних автомобильных дорог зарезервированы под развитие объектов придорожного сервиса.

С целью ликвидации заболоченных мест предлагается совершенствование системы дренажных каналов: посадка зеленых насаждений, обладающих дренирующими свойствами; выполнение вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Важно отметить, что генеральный план является регулятивным документом муниципального уровня, который призван в первую очередь определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе объектов строительства и очередности их строительства.

Генеральный план поселка Октябрьского

5.1.2. Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Октябрьского сельского поселения

В связи с тем, что населенные пункты поселения, кроме его центра, малочисленны, не плотно заселены и в существующих границах в большинстве случаев имеются определенные территориальные резервы для их развития на обозримое будущее, проектом предлагается территориальная структура населенных пунктов без изменения границ, за исключением поселка Подлесного, где необходимо включение в границы населенного пункта территорий существующих сельскохозяйственных предприятий и земель сельскохозяйственного назначения. Проектом предложены резервные территории для развития населенных пунктов за пределами расчетного срока (на отдаленную перспективу) в утвержденных границах населенных пунктов.

Не действующие в настоящее время промышленные объекты и сельхозпредприятия проектом сохраняются с учетом их возможного восстановления и реконструкции в случае необходимости при условии соблюдения требований действующих санитарных норм и правил.

В основу планировочного решения поселков: Водный, Дружный, Заря, Краснодарский, Краснополянский, Красный Лес, Мирный, Первомайский, Подлесный, Полтавский, Рисоопытный и хуторов Колос и Молдаванский  положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры населенных пунктов в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- формирование общественных центров обслуживания на проектируемых территориях;

- развитие территорий под новое жилищное строительство;

- благоустройство территории;

- проектирование системы зеленых насаждений;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур;

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка поселков представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет  о санитарно-защитной зоне от предприятий, кладбищ.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования.

Жилая застройка в СЗЗ (шумовой зоне) от категорированных автодорог сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия, применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

В связи с очень низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания выполнен расчет объектов культурно-бытового обслуживания. Проектом предлагается размещение объектов обслуживания муниципального уровня (здравоохранения, образования, в том числе дошкольного, культуры, спорта). В населенных пунктах сельского поселения предусмотрена реконструкция детских садов, начальных школ, ФАПов. Не предусмотрено строительство такого типа объектов обслуживания в самом малочисленном поселке – Подлесный.

Генеральными планами населенных пунктов зарезервированы территории свободные от застройки в границах населенных пунктов поселения, для строительства объектов общественных центров обслуживания в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания и т.п.  – в проекте приведены расчеты минимально необходимых показателей обслуживания.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Поселок Рисоопытный

В связи с достаточно развитой сетью существующих объектов обслуживания поселка Рисоопытного, к проектируемым генеральным планом мероприятиям относятся: в первую очередь инженерная подготовка территории, благоустройство центральной части поселка и создание зеленой зоны отдыха на берегу ерика Полтавского с организацией спортивных площадок и мест тихого отдыха. Дальнейшему благоустройству, озеленению и реконструкции подлежат спортивный комплекс с существующим стадионом, проектируемыми спортивными площадками и небольшим зданием со спортивным залом и бассейном.

Парковая зона, сформированная около существующего реконструируемого административного здания, в состав которого входят:

- АТС;

- КБО;

- аптека;

- стоматология, подлежит благоустройству со строительством детских игровых и спортивных площадок, озеленению новыми породами деревьев, реконструкции существующих зданий: детского сада № 31, торгового комплекса, сельского дома культуры, общественного центра с лабораторным корпусом, библиотекой, административным зданием ФГУ ОСП «Красное».

Вдоль ерика Полтавского проектом предусматривается создание благоустроенной набережной, оборудованной пляжными сооружениями, лодочным причалом, детскими игровыми и спортивными площадками.

Развитие жилой зоны планируется в существующих границах населенного пункта на свободных территориях в северо-восточной и северной частях поселка. Жилая застройка предполагается домами усадебного типа.

Предусматривается усовершенствование  технологии существующих производственных предприятий с целью соблюдения нормативных размеров санитарно-защитных зон.

Генеральным планом сохраняются на прежнем месте территории стройцеха, центрального зерносклада, мехтока, коммунально-складской зоны с созданием нормативных санитарно-защитных зон. Свободные земельные участки в существующих границах населенного пункта, граничащие с одной стороны с производственными территориями, а с другой стороны – с рисовыми полями и непригодные по экологическим условиям к использованию под жилищное строительство предлагается предоставить гражданам под личные подсобные хозяйства.

Проектом сохраняются все существующие предприятия, расположенные в границах населенного пункта и за пределами границ на прилегающих территориях. Производственный комплекс, расположенный южнее поселка Рисоопытный, представленный территориями АЗС, центральной ремонтной мастерской, МТФ на 650 голов, СТФ на 200 голов, площадкой сельскохозяйственной авиации, дополняется проектируемой производственной территорией, предусмотренной для размещения объектов III-IV-V классов санитарной классификации.

Поселок Краснополянский

Поселок Краснополянский, расположенный южнее административного центра поселения – поселка Октыбрьского, в соответствии с данным генеральным планом получает развитие преимущественно в установленных, утвержденных границах.

В связи с незначительным приростом населения на расчетный срок не требуется больших площадей для развития селитебной зоны. Поэтому предусмотренное расчетом жилищное строительство предлагается осуществлять в восточной и частично в южной частях поселка в пределах утвержденных границ.

Кроме того в южной части поселка в границах населенного пункта и в западной части за его границами проектом резервируются территории под жилую зону с освоением на отдаленную перспективу.

Сформированный вдоль улицы Красной зданиями сельского дома культуры, столовой, магазином, административным зданием ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии общественный центр сохраняется на расчетный срок и подлежит благоустройству и реконструкции. Проектом предусматривается дополнить его необходимыми по расчету зданиями фельдшерско-акушерского пункта, аптеки и КБО. Предусмотрена реконструкция бани и столовой. На территории новой жилой застройки в восточной части поселка и на резервных территориях предусматривается размещение подцентров общественного обслуживания.

Производственная зона, расположенная в северной части поселка, проектом сохраняется и дополняется резервной территорией для размещения объектов коммунального назначения. Территория жилой застройки, попадающей в пределы нормативной СЗЗ от существующей промзоны, генеральным планом рассматривается как зона ненормативного градостроительного использования.

Администрации муниципального образования рекомендуется ужесточить требования к руководству действующих предприятий по разработке проектов и установлению СЗЗ в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.

Проектом предусматривается на территориях, прилегающих к автомобильным дорогам межмуниципального и местного значения, размещение объектов придорожного сервиса.

Земельный участок, расположенный в существующих границах поселка Краснополянский, в северной его части и граничащий с севера с поселком Октябрьским, с запада и юга – с рисовыми полями, имеющий пониженный рельеф местности генеральным планом рекомендуется использовать под личные подсобные хозяйства.

Поселок Заря

Поселок Заря, расположенный севернее административного центра поселения – поселка Октябрьского, в существующих границах практически не имеет свободных территорий для дальнейшего развития. Свободным от застройки является лишь небольшой земельный участок, расположенный на территории рисовых полей восточнее поселка Заря.

Генеральным планом сохраняется и подлежит реконструкции и благоустройству сложившийся общественный центр поселка, сформированный существующими зданиями:

- филиалом сбербанка,

- отделением связи,

- столовой,

- торговым павильоном,

- домом культуры,

- детским садом.

Общественный центр поселка предлагается дополнить проектируемыми необходимыми по расчету зданиями:

- магазина;

- ФАПа;

- аптеки.

Проектом планируется реконструкция бани, детского сада, дома культуры.

На базе существующего котлована вдоль улицы Кубанской планируется строительство детского плескательного бассейна с игровой площадкой и кафе-мороженым. За границей населенного пункта, восточнее существующей жилой застройки на отдаленную перспективу резервируется земельный участок под развитие жилой зоны. Структура резервной территории предусматривает формирование в центре планируемого микрорайона подцентра культурно-бытового обслуживания и зеленой зоны в виде сквера с комплексом спортивных и игровых площадок.

Проектом сохраняется существующая производственная зона, расположенная к югу от населенного пункта, в которой резервируются территории для размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения. Размещение проектируемого кладбища планируется на юго-восток от поселка. Территория жилой застройки, расположенная в непосредственной близости от производственной зоны, в нормативной СЗЗ от предприятий, определена генеральным планом как зона ненормативного градостроительного использования.

Поселок Первомайский

Сложившийся планировочный каркас поселка Первомайский проектом сохраняется. Жилая зона дополняется небольшими участками в северо-восточной и северной частях поселка для освоения под усадебную жилую застройку на расчетный срок. Участок проектируемой жилой зоны, расположенный в северной части поселка, предусмотрен к освоению на первую очередь строительства.

Генеральным планом предлагается реконструкция и благоустройство существующего общественного центра поселка. Планируется сохранение существующих общественных зданий и сооружений, реконструкция с достройкой зданий:

- дома культуры с АТС и кафе;

- детского сада;

- стадиона.

Предусматривается благоустройство сквера, расположенного в общественном центре поселка, со строительством детских игровых и спортивных площадок, с установкой малых архитектурных форм, озеленением новыми породами деревьев и кустарников.

Вдоль улицы Октябрьской формируется общественно-деловая зона, в которой частным предпринимателям предоставляется право на собственных участках размещать объекты малого бизнеса: магазины, аптеки, юридические и нотариальные конторы, медицинские кабинеты, торгово-бытовые объекты и др.

Сеть существующих и проектируемых объектов обслуживания поселка Первомайский достаточно развита, поэтому, исходя из экономических соображений они рассчитаны на обслуживание населения не только самого поселка, но и хутора Молдаванский, тем более, что указанный населенный пункт примыкает к поселку Первомайский, являясь его естественным продолжением.

Производственные зоны, сформировавшиеся в северной и западной частях поселка преимущественно за пределами границ, проектом сохраняются и дополняются резервными площадками для размещения производственных предприятий V класса санитарной классификации. Территория, свободная от застройки и попадающая в СЗЗ от МТФ № 4, в северной части поселка предлагается к использованию под личные подсобные хозяйства и частично под придорожный сервис.

В остальном, к мероприятиям генерального плана поселка относятся реконструкция и усовершенствование технологии предприятий производственной зоны для соблюдения нормативных размеров СЗЗ, создание развитой инженерной инфраструктуры, инженерная подготовка территории.

Генеральным планом сохраняется действующее кладбище и резервируется прилегающий к нему с северо-запада участок под развитие на перспективу.

На территории рисовых полей, прилегающих к поселку Первомайский с востока, севера и запада, генеральным планом предлагается создание по периметру населенного пункта трехсотметровой зоны безгербицидной обработки полей.

Хутор Молдаванский

Хутор Молдаванский, примыкающий с юго-востока к поселку Первомайский, представляет собой линейную планировочную структуру, сформированную вдоль улицы Октябрьской, которая является одновременно и внешней дорогой местного значения.

В границах населенного пункта практически отсутствуют свободные территории для его развития. Учитывая, что в соответствии, с экономическим расчетом основанном на показателях демографического роста, прирост населения на расчетный срок в хуторе не планируется, генеральным планом не предусмотрены дополнительные территории под расширение хутора. Планируется завершение застройки кварталов по улице Прикубанской и переулку Тихому.

В настоящее время объекты обслуживания в хуторе представлены магазином товаров повседневного пользования. Население пользуется сетью объектов обслуживания поселка Первомайского.

На расчетный срок планируется сохранение системы обслуживания на базе объектов соцкультбыта поселка Первомайского.

Хутор Колос

Хутор Колос, расположенный в юго-восточной части Октябрьского сельского поселения вдоль правого берега реки Кубань, имеет достаточно рациональную планировочную структуру с четким функциональным зонированием территории.

В геометрическом центре хутора получил развитие общественный центр культурно-бытового обслуживания, сформированный зданиями:

- администрации ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии со столовой;

- домом культуры с филиалом сбербанка, почтой;

- торговым павильоном;

- магазином;

- фельдшерско-акушерским пунктом;

- общежитием;

- детским садом.

Генеральный план предусматривает благоустройство и озеленение территории общественного центра, модернизацию и реконструкцию зданий:

- администрации ФГУП РПЗ «Красноармейский»;

- дома культуры с созданием на его базе современного общественного комплекса, куда войдут кроме существующих, проектируемые помещения спортивно-развлекательного комплекса, аптеки, кафе, КБО.

Существующее здание бани реконструируется под банно-оздоровительный комплекс.

В общественном центре хутора предусматривается создание сквера с малыми архитектурными формами, детскими игровыми площадками. В общественном центре хутора предусматривается организация с помощью пешеходного бульвара выход к реке Кубань, на берегу планируется создание лесопарковой зоны с пляжем, причальными сооружениями. В лесопарковой зоне на перспективу предлагается разместить спортивный комплекс со стадионом и спортивными площадками.

Развитие жилой зоны на расчетный срок и первую очередь строительства предусматривается в существующих границах на свободных внутриквартальных территориях по улицам Прикубанской, Набережной и Почтовой. На отдаленную перспективу проектом предусматриваются резервные территории жилой застройки в северной части хутора. Здесь же предусматривается территория для размещения придорожного сервиса вдоль улицы Почтовой, которая является одновременно и внешней автомобильной дорогой.

На территории рисовых полей, расположенных по периметру хутора планируется организация трехсотметровой зоны безгербицидной обработки полей.

В северной части за границами населенного пункта сформировалась производственная зона, в состав которой входят:

- зерноочистительный комплекс;

- СТФ с содержанием скота до 500 голов;

- МТФ на 400 голов.

Все производственные предприятия генеральным планом сохраняются и используются по назначению, кроме расположенного в непосредственной близости от границ населенного пункта недействующего мехпарка.

Проектом предлагается перепрофилировать его под предприятие V класса санитарной классификации с учетом обеспечения нормативного санитарного разрыва до проектируемой жилой зоны.

Генеральным планом не планируется в хуторе Колос размещение кладбища традиционного захоронения. На расчетный срок рекомендуется использовать для захоронения проектируемое кладбище поселка Первомайский.

Поселок Водный

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по организации территориальной структуры поселка, которые заключаются в резервировании не занятых застройкой земельных участков по улице Степной, а также создание жилого микрорайона в северо-западной части поселка на продолжении улицы Новой. Освоение указанных территорий под жилищное строительство предусмотрено за пределами расчетного срока.

На расчетный срок и на первую очередь строительства планируется освоение под жилую застройку свободных внутриквартальных территорий южнее улицы Краснодарской: вдоль улиц Народной и Дружбы. Здесь предусматриваются территории под развитие общественных подцентров обслуживания. Территории в границах СЗЗ от действующих предприятий – механизированного парка и зерноочистительного комплекса рекомендуется использовать под личные подсобные хозяйства.

Кроме того под первоочередную жилую застройку планируется квартал, ограниченный улицей Новой и переулком Северным.

Основной общественный центр поселка Водный сформировался на территории севернее улицы Краснодарской. Общественные здания, формирующие центр поселка, сохраняются и используются по назначению. На перспективу общественный центр предлагается дополнить современным объемом общественного комплекса в составе: кафе, магазин, КБО.

Площадь общепоселкового центра целесообразно оформить рекреационной зоной в виде парка с плескательным бассейном, стадионом комплексом спортивных площадок. Проектом сохраняется существующий детский сад, кафе, магазин. Действующая столовая и баня подлежат реконструкции.

Территории вдоль главных улиц поселка Краснодарской и Новой трактуются проектом как зоны общественно-делового назначения для возможного размещения объектов малого бизнеса.

Генеральным планом сохраняются с организацией нормативных санитарно-защитных зон производственные предприятия, расположенные вдоль границ населенного пункта, такие как: механизированный парк, зерноочистительный комплекс, МТФ на 600 голов. Планируется размещение инвестиционных объектов в южной части поселка:

- тепличного комплекса;

- комплекса придорожного сервиса с кафе, гостиницей, СТО, автомойкой и магазином по продаже автозапчастей.

Здесь же планируется размещение пожарного депо и коммунально-складской зоны.

В северной части поселка вдоль улицы Краснодарской, по которой проходит трасса региональной автомобильной дороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края, планируется размещение в качестве инвестиционных проектов комплекса придорожного сервиса в составе: технического центра по ремонту техники и автотранспорта с объектами торговли, общественного питания, гостиницей, площадкой для экспозиции сельхозтехники ООТ «Агро-Сервис-2006». Кроме того здесь планируется размещение газовой автозаправки «Краснодаррегион». Сохраняется действующая АЗС.

Существующее кладбище сохраняется. Для новых захоронений на расчетный срок рекомендуется использовать проектируемое кладбище поселка Краснодарский, расположенного в  2 км на запад от поселка Водный.

Проектом предусматривается на расчетный срок полный комплекс инженерной инфраструктуры.

Поселок Краснодарский

Территориально-планировочная организация поселка Краснодарский получает дальнейшее развитие в северном направлении на свободных от застройки территориях. В северной части в существующих границах населенного пункта проектируются территории жилой застройки, предусмотренные к освоению на первую очередь и расчетный срок, а также резервируются участки, подлежащие застройке за расчетным сроком.

Генеральный план сохраняет все существующие объекты культурно-бытового назначения и рекомендует к реконструкции и расширению здания детского сада, администрации ФГУП РПЗ «Красноармейский» со столовой и бани.

Проектом сохраняется и рекомендуется к реконструкции и благоустройству сложившийся вдоль улицы Центральной общественный центр обслуживания. В северной части на проектируемой территории резервируется участок под развитие подцентра культурно-бытового обслуживания. Вдоль главных улиц – Центральной и Шоссейной в границах жилой зоны предусматривается территория общественно-делового назначения для размещения объектов частного бизнеса.

Проектом сохраняются существующие производственные предприятия: механизированный парк, зерноочистительный комплекс, МТФ № 2 с учетом создания нормативной СЗЗ до жилой застройки. Рекомендуется усовершенствование технологии предприятий, находящихся в непосредственной близости от жилой застройки с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду. Генеральный план предусматривает резервные территории для развития промышленной зоны на отдаленную перспективу.

Вдоль категорированной автодороги регионального значения Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края, проходящей по улице Шоссейной в непосредственной близости от жилой застройки, предусматривается создание 100 метровой санитарно-защитной зоны. Для сохранения жилой застройки вдоль улицы Шоссейной должны быть выполнены технические мероприятия, обеспечивающие снижение негативного воздействия от автодороги на существующую жилую застройку:

- устройство специальных экранов для снижения шумового воздействия;

- вертикальное озеленение прилегающей территории специальными породами деревьев, снижающими вредные выбросы от автотранспорта в атмосферу;

- остекленение окон в жилых домах материалом со специальными техническими характеристиками, снижающими шумовое воздействие.

В северной части поселка на нормативном расстоянии до жилой застройки проектируется территория кладбища традиционного захоронения. Указанным кладбищем будут пользоваться для захоронения жители близлежащих населенных пунктов – поселок Полтавский и поселок Водный.

Свободные от застройки территории, расположенные в северо-восточной части в границах населенного пункта и находящиеся в зоне вредного воздействия от рисовых полей, производственных территорий и проектируемого кладбища проектом предлагается использовать под личные подсобные хозяйства.

Поселок Полтавский

Поселок Полтавский, получивший развитие вдоль региональной автодороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края и расположенный на границе с Трудобеликовским сельским поселением, территориально-планировочную организацию сохраняет в существующих утвержденных границах.

В поселке практически отсутствует сформированный общественный центр. Здания и сооружения культурно-бытового назначения рассредоточены по территории населенного пункта.

Из объектов соцкультбыта на территории поселка функционируют:

- здание общественного назначения, в состав которого входят – магазин, почта, филиал сберегательного банка;

- детский сад, расположенный по улице Набережной;

- магазин и магазин с закусочной по улице Краснодарской;

- баня по улице Заречной;

- фельдшерско-акушерский пункт по улице Краснодарской.

Проектом предусматривается реконструкция бани и детского сада.

Развитие жилой зоны предусматривается в восточном направлении вдоль автодороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края с соблюдением 100-метровой санитарно-защитной зоны от автомагистрали. Здесь планируется создание нового микрорайона коттеджной застройки со своим центром обслуживания, рекреационной зоной в виде двух небольших скверов с комплексом детских игровых и спортивных площадок, стадионом со спортивно-оздоровительным центром, спортзалом, бассейном. Кроме того в формировании общественного центра нового микрорайона будет участвовать комплексное общественное здание в составе:

- клуб;

- магазин;

- кафе;

- КБО;

- аптека.

В микрорайоне новой жилой застройки предусмотрены территории под поэтапное освоение – первую очередь, расчетный срок и на отдаленную перспективу.

Территория, вдоль 100 метровой санитарно-защитной зоны от автодороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края, планируется для освоения под комплексы придорожного сервиса.

Производственная зона, в состав которой входят существующие предприятия:

- механизированный парк;

- зерноочистительный комплекс;

- МТФ № 9;

- СТФ № 9;

- электроподстанция 35/10 «Зеленская»;

- водозаборные сооружения, сохраняется на прежнем месте с созданием нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки.

Восточнее поселка Полтавский, на расстоянии 1,5 км расположена недействующая база отдыха.

Проектом вносится предложение по реконструкции и восстановлению базы отдыха, созданию на её основе зоны кратковременного отдыха населения – зоны отдыха воскресного дня межпоселкового значения.

Для этих целей рекомендуется благоустроить существующий водоём путем углубления, укрепления берегов, создания пляжа и лодочного причала, парковой зоны. Кроме того благоустроить существующую территорию базы отдыха, реконструировать ее здания и сооружения, и построить новые, в том числе административно-бытовой комплекс с конференц-залом и кафе-столовой. Генеральным планом зарезервированы территории для возможного развития зоны кратковременного отдыха на отдаленную перспективу.

Поселок Подлесный

Архитектурно-планировочная организация поселка Подлесный представляет собой компактную структуру, представленную двумя укрупненными кварталами, общественным центром и производственной зоной, в состав которой входят территория мехпарка ООО «Арсенал» и площадка водозаборных сооружений.

В состав общественного центра входят существующее административное здание, магазин, детский сад, который по проекту подлежит реконструкции, фельдшерско-акушерский пункт.

Генеральным планом сохраняется сложившаяся территориально-планировочная организация поселка.

Жилая зона развивается в пределах сложившихся кварталов индивидуальной жилой застройки.

В западной части поселка в существующих границах резервируются территории под жилую зону для освоения за пределами расчетного срока.

Подлежит благоустройству и реконструкции общественный центр. В зеленом сквере проектируется размещение детских игровых и спортивных площадок.

Для возможности соблюдения нормативной СЗЗ от мехпарка до жилой застройки, часть территории предприятия рекомендуется перепрофилировать под коммунально-складскую зону. От автодороги IV категории, проходящей по улице Набережная, проектом предусматривается создание пятидесятиметровой санитарно-защитной зоны.

Для захоронения предусмотрено использование кладбища, расположенного в поселке Первомайском.

Поселок Дружный

Поселок Дружный, имеющий линейную планировочную структуру, представленную прямоугольными жилыми кварталами, параллельно которым развивается производственная зона, на расчетный срок сохраняется в прежних границах.

Генеральный план предусматривает дальнейшее благоустройство и озеленение существующего общественного центра поселка с устройством детских и игровых площадок. Планируется реконструкция магазина, бани, детского сада.

Предусматривается реконструкция и усовершенствование технологии предприятий производственной зоны для соблюдения нормативных размеров СЗЗ, создание развитой инженерной инфраструктуры, инженерной подготовки территории.

Перепрофилированию и реконструкции подлежат: МТФ, где предусматривается часть территории использовать под коммунально-складскую зону; зерноочистительный комплекс с частичным перепрофилированием под коммунально-складскую зону.

Поселок Красный Лес

Поселок Красный Лес имеет особый статус. Он расположен на землях, относящихся к особо охраняемым территориям ГООХ «Кубаньохота» и фактически является охотничьим хозяйством.

Сложившееся функциональное зонирование поселка Красный Лес и территориально-планировочная организация проектом сохраняется.

Общественный центр, расположенный в геометрическом центре поселка сохраняется и получает дальнейшее развитие. Учитывая рекреационную направленность поселка, общественный центр дополняется современным комплексом досугово-развлекательного центра в составе:

- гостиница;

- кафе;

- бар;

- боулинг-клуб;

- зона отдыха с лодочным причалом.

Предлагается на базе существующего русла ерика Ангелинского создать искусственный водоем путем расчистки и расширения русла, берегоукрепления, с устройством оборудованного пляжа.

Проектом планируется благоустроить и озеленить парковую зону в центре поселка с использованием существующих посадок деревьев, организовать пешеходный выход из центра к пляжной зоне.

Предусматривается реконструкция административного здания, дома культуры, магазина, спортивной площадки.

В парковой зоне планируется строительство летнего кафе, аттракционов, детских и игровых площадок, спортивных площадок.

Реконструкции подлежат производственные территории – ФГУ ГООХ «Кубаньохота» Красноармейский участок под коммунально-складскую территорию и малое предприятие по переработке мяса.

Для захоронения сохраняется действующее кладбище.

На расчетный срок предусматривается создание развитой инженерной инфраструктуры.

Поселок Мирный

Мероприятия по организации территориально-планировочной структуры поселка Мирный заключаются, прежде всего, в резервировании не занятых застройкой земельных участков под индивидуальную застройку на расчетный срок – это территории квартала по улице Полевой и в западной  части поселка, а также на отдаленную перспективу в тех же кварталах. В западной части поселка на свободных землях планируется создание нового микрорайона со своим подцентром культурно-бытового обслуживания, в состав которого войдут:

- комплексное общественное здание с аптекой и КБО;

- досугово-развлекательный центр с магазином, кафе, клубными помещениями для развития детского творчества.

Здесь проектируется зеленая зона в виде благоустроенного сквера с детскими игровыми и спортивными площадками.

Подлежит благоустройству, реконструкции и дальнейшему озеленению существующий общественный центр поселка.

Предусматривается реконструкция столовой, бани, детского сада, дома культуры, спортивной площадки.

В южной части поселка на базе существующего котлована на пересечении улиц Комсомольской и Дружбы планируется создание небольшой рекреационной зоны с искусственным водоемом и торгово-развлекательным центром.

Территория вдоль улицы Комсомольской, которая одновременно является и внешней автодорогой IV категории, проектируется под развитие парковой зоны с летним кафе, детскими игровыми и спортивными площадками.

В северо-западной части поселка в квартале по улице Северной планируется строительство рынка строительных материалов.

Проектом сохраняется производственная зона, расположенная в северной части поселка с созданием нормативной СЗЗ до жилой застройки.

Предусматривается реконструкция и усовершенствование технологии предприятий:

- зерноочистительного комплекса;

- МТФ № 5, часть территории перепрофилируется под коммунально-складскую зону;

Сохраняется с использованием по назначению комплекс сельскохозяйственной авиации.

Свободная от застройки территория в существующих границах населенного пункта, расположенная западнее промзоны планируется к освоению в качестве резерва промзоны с размещением предприятий не выше V класса санитарной классификации.

Для захоронения проектом предлагается использование проектируемого кладбища в поселке Октябрьском.

Проектом предусматривается полный комплекс инженерного оборудования территории поселка.

5.2. Функциональное зонирование территории

Октябрьского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Октябрьского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального использования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Октябрьское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие вновь формируемых селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Октябрьское сельское поселение:

- предусматривает частичное увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально рассчитанную на создание благоприятных условий проживания населения;

- направлено на создание условий для развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, способных обеспечить расчетную численность населения;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

  - зоны интенсивного градостроительного освоения;

  - зоны сельскохозяйственного использования территории;

  - зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

    - территории населённых пунктов и их развития;

    - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения – поселка Октябрьского, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения, а также основные планировочные оси в качестве которых выступают автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения.

Вторая группа функциональных зон – зона сельскохозяйственного использования выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зона ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	Зоны рекреационного использования;

•	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения. Для объектов, находящихся в ведении РГПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстеренко и ОП ЭСП «Красное» Красноармейского района, обозначены расчетные СЗЗ в соответствии с проектом организации санитарно-защитной зоны для ОНО ОПП РГПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстеренко, выполненным ООО «АРЕАЛ» и проектом организации расчетной санитарно-защитной зоны ОНО ОП ЭСП «Красное» Красноармейского района, выполненным «КОНСУЛЬТАНТ ЭКО».

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 и другим нормативным документам по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. При осуществлении строительства конкретного объекта необходимо будет выполнять дальнейшую оценку площадки строительства на предмет установления санитарного разрыва от линейных и транспортных объектов.

Одной из разновидностей зоны с особыми условиями использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В составе генерального плана Октябрьского сельского поселения отображен следующий состав особо охраняемых территорий:

- природоохранного назначения;

- особо охраняемые природные территории;

- историко-культурного назначения.

К землям природоохранного назначения относятся земли:

- запретных и нерестоохранных полос;

- занятые лесами, предусмотренными лесным законодательством;

- иные земли, выполняющие природоохранные функции.

На землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами Краснодарского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

К особо охраняемым природным территориям на территории Октябрьского сельского поселения относятся земли Государственного опытного охотничьего хозяйства «Кубаньохота» площадью 5084,5 га, расположенные в юго-восточной части поселения.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

В соответствии со ст. 27 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Земли историко-культурного назначения

На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования Красноармейского района» располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной

охране и являющиеся памятниками истории и культуры,

находящиеся на территории Октябрьского сельского поселения

Таблица 50

| № п.п | Наименование объектов недвижимости | Краткое описание | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками | Стела высотой 2,5 м из нержавеющей стали на постаменте 0,6 м надписью | пос. Краснодарский, ул. Центральная, №9, сквер у клуба |
| 2 | Могила Л.П. Тиховского, казачьего атамана, погибшего в боях с черкесами при защите рубежей Российской империи в 1810г. | Каменный крест, на котором табличка с надписью | 2 км на юг от поселка Колос |
| 3 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | Фигура воина из железобетона высотой 2,8 м на постаменте высотой 2 м облицованном мрамором | пос. Первомайский, ул.Школьная, №3, сквер у клуба |
| 4 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | Стела высотой 3 м из нержавеющей стали на постаменте из бетона | пос. Рисоопытный, ул. Мира, №2, сквер |
| 5 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | Фигура воина из бетона, высотой 2,6 м на постаменте 1,6 м | пос. Заря, ул. Красноармейская, № 15, сквер |
| 6 | Памятник В.И. Ленину | Памятник из бетона, высота 1,6 м на постаменте 1,6 м | пос. Октябрьский, перекресток ул. Мира и Октябрьской |
| 7 | Пантеон славы и могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками | Выполнен в виде часовни размером 6 х 6, внутри – мраморные доски со списками погибших воинов, ушедших на фронт с территории сельского поселения. У пантеона – плита 4 х 4 высотой 0,6 м, облицована гранитом, в центре пятиконечная звезда и отверстие для Огня славы. Под плитой с северной стороны – ниша, в которой захоронен прах погибшего неизвестного солдата. | пос. Октябрьский, ул. Красная, 20 а, площадь перед ДК |
| 8 | Братская могила 8 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | Стела из метала на постаменте в 1,2 м. На стеле табличка с фамилиями павших. | пос. Красный лес, ул. Октябрьская, сквер |
| 9 | Памятник «Скорбящая мать», установленный в честь погибших на Солдатском поле в бою с фашистскими захватчиками | Фигура сидящей женщины из камня, высота 1,5 м. Постамент из железобетона высотой 1 м на насыпанном земляном холме высотой 1 м диаметром 6 м. | пос. Краснополянский, ул. Красная, 2, сквер |
| 10 | Памятник В.И. Ленину | Фигура из железобетона, высота 1,6 м, на постаменте высотой 1,6 м | пос. Первомайский, ул. Школьная, 3, сквер у клуба |
| 11 | Бюст А.И. Майстренко – Героя Социалистического Труда, директора рисосовхоза «Красноармейский» | Бюст выполнен из чугуна, высота 0,6 м. на постаменте в 1,8 м, облицован гранитом | пос. Октябрьский, ул. Красная, 20 а, площадь перед ДК |
| 12 | Скульптура рабочего | Фигура стоящего рабочего, держащего на плече наброшенный пиджак, выполнен из бетона, высота 2,6 м, постамент 2м. | пос. Полтавский, ул. Краснодарская,2 |
| 13 | Скульптура рабочей-рисовода | Фигура рабочей женщины-рисовода в косынке и сапогах со снопом риса в руках, выполнена из железобетона, высота 2 м, постамент 1,6 м. | пос. Октябрьский, сквер по ул. Мира,7 |

На землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и благоустройство), по специальному разрешению уполномоченных органов государственной власти. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости – ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих объектов культурного наследия.

На территории сельского поселения были выявлены объекты археологии, представленные курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп.

Объекты археологического наследия

Таблица 51

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Расположе-ние памятника на схеме, № листа, фр-та | № кургана в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана м | Охран-ная зона кургана м | Сведения о ранее принятых документах | Пользователь или собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Курган (не прослеживается) | XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | п. Полтавский, 1,5 км к востоку от северо-восточной окраины поселка, на острове | 1,2; 1 | - | - | - | - | Приложение №4 к 549-п, п/№2 | РГПЗ "Красноармейский" |
|  | Курган | XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | п. Водный, 1,6 км к северо-востоку от северо-восточной окраины поселка | 1,2; 2 |  | 3,5 | 50 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№8 | РГПЗ "Красноармейский" |
|  | Курганная группа (5 насыпей- 2 насыпи не прослеживаются) | XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | х. Молдаванский, 2,5 км к востоку от восточной окраины хутора, на территории Краснолесского охотхозяйства | 1,3; 3 | 1 | 0,2 | 12 | 50 | Приложение №4 к 549-п, п/№12 | РГПЗ "Красноармейский" |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,2 | 16 | 50 |  |  |
|  | Курган | XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | п. Полтавский, 2,4 км к востоку от северо-восточной окраины поселка | 1,4; 4 |  | 2,5 | 50 | 125 | Приложение №4 к 549-п, п/№16 | РГПЗ "Красноармейский" . |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | п. Водный, 1,7 км к северо-западу от северо-западной окраины поселка | 1,4; 5 | 1 | 2,5 | 60 | 125 | Приложение №4 к 549-п, п/№17 | РГПЗ "Красноармейский" |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,6 | 50 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2,5 | 48 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи- не прослеживаются) | XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | х. Молдаванский, 2,9 км к востоку от восточной окраины хутора, на территории Краснолесского охотхозяйства | 1,5; 6 | - | - | - | - | Приложение №4 к 549-п, п/№43 | РГПЗ "Красноармейский" |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | п. Дружный, 2,5 км к северо-востоку от северо-восточной окраины поселка | 1,5; 7 | 1 | 0,8 | 26 |  | Приложение №4 к 549-п, п/№69 | РГПЗ "Красноармейский" |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи –(не прослеживаюся) | XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | п. Красный лес, 4,2 км к юго-западу от юго-западной окраины поселка, на территории Краснолесского охотхозяйства | 1,6; 8 | - | - | - | - | Приложение №4 к 549-п, п/№71 | РГПЗ "Красноармейский" |
|  | Курганная группа (6 насыпей) | XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | п. Красный лес, 4,5 км к юго-востоку от юго-восточной окраины поселка, на территории Краснолесского охотхозяйства | 1,6; 9 | 1 | 0,8 | 30 | 50 | Приложение №4 к 549-п, п/№72 | РГПЗ "Красноармейский" |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,6 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,3 | 14 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | п. Краснодарский, 1,7 км к северо-востоку от северо-восточной окраины поселка | 1,7; 10 | 1 | 0,6 | 30 | 50 | Приложение №4 к 549-п, п/№78 | РГПЗ "Красноармейский" |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курган | XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | пос. Октябрьский, 4,5 км к востоку от восточной окраины поселка | 1,7; 11 |  | 1 | 24 | 50 | В | Сельскохозяйственный кооператив им. Калинина |
|  | Курган | XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | пос. Октябрьский, 05 км к северо-востоку от восточной окраины поселка (на кладбище) | 1,8; 12 |  | 1,8 | 30 | 75 | В | Сельскохозяйственный кооператив им. Калинина |
|  | Курган | XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | п.Краснодарский, на южной окраине поселка,на кладбище, около трассы Краснодар-Темрюк | 1,8; 13 |  | 1,3 | 40 | 75 | В | Сельскохозяйственный кооператив им. Калинина |

11 Приказ департамента культуры Краснодарского края от 11 августа 2004 года №549-п

2  Выявленный объект культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ), и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьёв, расположенных на территории Краснодарского края». В соответствии с этим же постановлением ширина прибрежных защитных полос установлена – 50 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

В материалы генерального плана Октябрьского сельского поселения на основании данных, предоставленных заказчиком, внесена информация о наличии всех существующих источников питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В соответствии с п. 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения. В границах сельского поселения находятся месторождения:

- Красноармейское КРД 1769 НР – Разведка и добыча газа  Красноармейского  месторождения, добыча подземных пресных вод на технические нужды;

- КРД 80061 ТР – попутная добыча наносного грунта при выполнении работ по проекту "Берегозащитные мероприятия на аварийном участке системы противопаводкового обвалования реки Кубань в районе п. Колос Красноармейского района 136-137 судового хода";

- Прибрежно-Новотитаровский участок КРД 11544 НР – геологическое изучение (поиски и оценка), добыча нефти и газа на Прибрежно-Новотитаровском участке;

- Ипподромное КРД 80158 ТР – добыча глины для производства кирпича, самана и других хозяйственных нужд при разработке неразведанной залежи.

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах» регламентирует условия застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 года № 20-ФЗ).

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешением федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом (часть 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 года № 309-ФЗ).

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения производственных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах (часть 4 введена Федеральным законом от 27.12.2009 года № 374-ФЗ).

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены на схеме ГП-4.1  «Схема ограничений использования территорий. Границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», текстовое описание территорий приводится в пункте 1.9.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  настоящего проекта.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения в утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории центра поселения происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенных пунктов и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Красноармейский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

5.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Октябрьского сельского поселения

В границах населенных пунктов генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения;

- Зона режимных территорий,

а также резерв территории для развития населенных пунктов за расчетный срок генерального плана.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.3.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов поселения и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками, площадью 0,05-0,34 га.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального,

культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2030 г., резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком -           до 2045 г., как в существующих границах, так и за их пределами.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 5.

Размещение новой застройки поселка Октябрьского планируется на землях населенного пункта без изменения его границ. Изменение границ поселка предусмотрено в связи с включением земель, на которых расположены сельскохозяйственные предприятия в северном направлении. При необходимости (например, при оптимистическом развитии поселка и необходимости в новых территориях для муниципальных нужд) проектом рекомендуется в пределах расчетного срока 20 лет изменение границ населенного пункта в рекомендуемых контурах с выходом на земельные угодья сельскохозяйственного назначения в южном направлении. В этом случае необходимо поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

В целом по поселению генеральным планом предусмотрена значительная урбанизация застройки только в пос. Октябрьском – административном центре поселения, что продиктовано экономическими и социальными предпосылками. Проектом планируется сохранить исторически сложившийся принцип застройки остальных сельских населенных пунктов с преобладающими приусадебными хозяйствами. Развитие жилой зоны во всех населенных пунктах планируется в установленных, утвержденных административно-территориальных границах.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков.

5.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, что ниже существующей обеспеченности по поселению, которая составляет 17,7 м2.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность ниже стандарта дешевого дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана можно использовать стандарт дешевого дома, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого при расчете на первую очередь и на расчетный срок целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана предполагается для прирастающего населения. Кроме того, необходимо учитывать, что часть существующего жилищного фонда в последующие годы подвергнется реконструкции и модернизации. Из-за очень большого количества факторов влияющих на этот показатель, практически невозможно определить какой процент жилья подвергнется реконструкции и модернизации до 2030 года. В расчете объемов нового жилищного строительства предполагается, что до 2030 года этот показатель составит 20% от существующего жилищного фонда (10% на первую очередь строительства 2010-2020 годы и 10% на расчетный срок генерального плана 2020-2030 годы).

В таблице 52 представлены основные показатели жилищного фонда Октябрьского сельского поселения в настоящее время, на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана.

Таблица 52

| Показатели | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрьское сельское поселение |
| Существующее положение | - | 179,5 | - | 179,5 | 241,2 |
| Расчетный срок | 35,9 | 143,6 | 85,0 | 228,6 | 280,1 |
| в том числе: первая очередь | 17,9 | 161,6 | 38,5 | 200,1 | 259,9 |
| Поселок Октябрьский |
| Существующее положение | - | 56,9 | - | 56,9 | 21,4 |
| Расчетный срок | 11,4 | 45,5 | 24,3 | 69,8 | 23,3 |
| в том числе: первая очередь | 5,7 | 51,2 | 10,6 | 61,8 | 22,2 |
| Поселок Водный |
| Существующее положение | - | 9,0 | - | 9,0 | 15,3 |
| Расчетный срок | 1,8 | 7,2 | 5,1 | 12,3 | 18,9 |
| в том числе: первая очередь | 0,9 | 8,1 | 2,3 | 10,4 | 17,0 |
| Поселок Дружный |
| Существующее положение | - | 4,3 | - | 4,3 | 13,7 |
| Расчетный срок | 0,9 | 3,4 | 1,8 | 5,2 | 16,5 |
| в том числе: первая очередь | 0,4 | 3,9 | 0,8 | 4,7 | 14,9 |
| Поселок Заря |
| Существующее положение | - | 12,2 | - | 12,2 | 15,1 |
| Расчетный срок | 2,4 | 9,8 | 7,1 | 16,9 | 18,8 |
| в том числе: первая очередь | 1,2 | 11,0 | 3,2 | 14,2 | 16,9 |
| Хутор Колос |
| Существующее положение | - | 9,0 | - | 9,0 | 15,5 |
| Расчетный срок | 1,8 | 7,2 | 4,9 | 12,1 | 18,9 |
| в том числе: первая очередь | 0,9 | 8,1 | 2,2 | 10,3 | 17,2 |
| Поселок Краснодарский |
| Существующее положение | - | 7,4 | - | 7,4 | 16,8 |
| Расчетный срок | 1,5 | 5,9 | 3,9 | 9,8 | 20,0 |
| в том числе: первая очередь | 0,7 | 6,7 | 1,8 | 8,5 | 18,4 |
| Поселок Краснополянский |
| Существующее положение | - | 7,0 | - | 7,0 | 14,4 |
| Расчетный срок | 1,4 | 5,6 | 4,2 | 9,8 | 18,1 |
| в том числе: первая очередь | 0,7 | 6,3 | 2,1 | 8,4 | 16,4 |
| Поселок Красный Лес |
| Существующее положение | - | 3,9 | - | 3,9 | 26,2 |
| Расчетный срок | 0,8 | 3,1 | 0,9 | 4,0 | 26,8 |
| в том числе: первая очередь | 0,4 | 3,5 | 0,4 | 3,9 | 26,3 |
| Поселок Мирный |
| Существующее положение | - | 11,2 | - | 11,2 | 16,2 |
| Расчетный срок | 2,2 | 9,0 | 5,7 | 14,7 | 19,3 |
| в том числе: первая очередь | 1,1 | 10,1 | 2,7 | 12,8 | 17,8 |
| Хутор Молдаванский |
| Существующее положение | - | 6,1 | - | 6,1 | 16,4 |
| Расчетный срок | 1,2 | 4,9 | 2,0 | 6,9 | 18,5 |
| в том числе: первая очередь | 0,6 | 5,5 | 1,0 | 6,5 | 17,5 |
| Поселок Первомайский |
| Существующее положение | - | 17,8 | - | 17,8 | 16,9 |
| Расчетный срок | 3,6 | 14,2 | 9,0 | 23,2 | 20,0 |
| в том числе: первая очередь | 1,8 | 16,0 | 4,0 | 20,0 | 18,3 |
| Поселок Подлесный |
| Существующее положение | - | 4,9 | - | 4,9 | 19,7 |
| Расчетный срок | 1,0 | 3,9 | 1,4 | 5,3 | 21,3 |
| в том числе: первая очередь | 0,5 | 4,4 | 0,7 | 5,1 | 20,5 |
| Поселок Полтавский |
| Существующее положение | - | 9,1 | - | 9,1 | 15,7 |
| Расчетный срок | 1,8 | 7,3 | 4,9 | 12,2 | 19,1 |
| в том числе: первая очередь | 0,9 | 8,2 | 2,2 | 10,4 | 17,3 |
| Поселок Рисоопытный |
| Существующее положение | - | 20,7 | - | 20,7 | 17,9 |
| Расчетный срок | 4,1 | 16,6 | 9,8 | 26,4 | 20,6 |
| в том числе: первая очередь | 2,1 | 18,6 | 4,5 | 23,1 | 19,2 |

5.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая ядро общепоселкового центра.

Генеральным планом в составе общественно-деловой зоны выделены подзоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного назначения, размещения объектов социального, общественно-делового и коммерческого назначения. Данная функциональная зона предназначена для размещения административно-деловых и хозяйственных учреждений, учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения и социального обеспечения, физкультурно-спортивных сооружений, предприятий торговли и общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания.

- зона многофункционального использования, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного и рекреационного назначения. В данной зоне предполагается многофункциональный набор объектов общественного назначения с преобладанием рекреационных

(спортивно-оздоровительных и др.) функций и иных объектов в соответствии с регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки.

- зона многофункционального использования, в том числе размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов. Эта подзона предполагает размещение объектов обслуживания транспорта (СТО, АЗС) объектов торговли (преимущественно оптовая торговля, крупногабаритные товары), объектов обслуживания и питания. Следует обеспечить  условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

- резерв территории для размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов предусматривает резервирование территории  для развития за расчетный срок генерального плана.

Площадь территорий общественно-деловой зоны на расчетный срок по Октябрьскому сельскому поселению составляет – 40,78 га.

5.3.3. Производственная зона

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая, пищевая и строительная отрасль. Планируемая категория вредности – III - V класс с размерами санитарно-защитных зон 300-50 м.

С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

5.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного и железнодорожного транспорта. Общая площадь указанной зоны с учетом развития сети автомобильных дорог составит 69,95 га.

В данном проекте зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относится территория автодороги регионального значения I-II технической категории г.Темрюк – г.Краснодар – г.Кропоткин – граница Ставропольского края, вдоль которой резервируются территории для размещения проектируемых объектов придорожного сервиса при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенных пунктов и поселения в целом.

Зона размещения водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения предназначена для размещения и развития водозаборов, согласно требуемым техническим регламентам и нормам, а также создания необходимых санитарных условий эксплуатации данных объектов.

Зона размещения очистных сооружений предназначена для размещения головных очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации пос. Октябрьского и локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в остальных населенных пунктах Октябрьского сельского поселения.

5.3.5. Зона сельскохозяйственного использования

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

В пределах проектируемой границы поселка Октябрьского и населенных пунктов поселения располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые выпасами и пахотными полями, зарезервированные под территории для размещения жилой и производственной зон, крестьянско-фермерские хозяйства.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах рекомендуемых границ населенных пунктов, могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения границ и перевода их в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом и стратегическими планами муниципального образования.

5.3.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

Зона охватывает также прибрежные территории реки Кубань, ерика Полтавского и ерика Ангелинского, активно используемые поселением для отдыха.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

Особую роль в зоне общественных пространств играют зелёные насаждения общего пользования. Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма озеленённых территорий общего пользования (общегородских и жилых районов) составляет 13 кв.м на 1 постоянного жителя (11,1 тыс. чел х 13 кв. м = 14,4 га). Таким образом, на расчётный срок площадь территории озеленения общего пользования должна быть не менее 14,4 га.

В генеральном плане общая площадь зоны общественных пространств в границах населённых пунктов составляет 40,78 га, из них 12,44 га (30,5%) необходимо озеленить  насаждениями общего пользования. На первую очередь при организации зоны общественных пространств необходимо создание парков и скверов с высоким уровнем благоустройства, оснащённых,  аттракционами, беседками, перголами, фонтанами и декоративными бассейнами, туалетами.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение сохраняемых существующих спортивных объектов, в том числе плоскостных, а также проектируемых спортивных комплексов, площадок, стадионов, бассейнов и других сооружений.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможности заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения,   особенно   у   детей   и   молодежи, устойчивого  интереса  к  регулярным  занятиям  физической культурой и спортом,  здоровому образу жизни,  повышению уровня  образованности  в этой области;

- улучшение качества  физического воспитания населения;

- совершенствование деятельности  спортивных  клубов   и   создание молодежных центров досуга.

Зона открытых озелененных пространств - занимает участки территории вне границ населённых пунктов, предназначенные для улучшения экологической ситуации и обеспечения дополнительных видов отдыха населения, преимущественно для эпизодического отдыха, а также некоторых видов хозяйственной деятельности населения (сенокосы и др.).

Ввиду наличия большого историко-культурного потенциала данной территории после проведения соответствующих археологических и иных работ  также возможна организация зон культурного притяжения (например, музейные археологические комплексы под открытым небом, демонстрационные исторические поселения, казачьи деревни и т.д.).

Рекреационная зона поселка Октябрьского и населенных пунктов представлена существующим парком в поселке, территориями проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, проектируемыми парками, скверами в общественных центрах населенных пунктов, проектируемыми благоустроенными набережными и пляжами.

Кроме того на территории Октябрьского сельского поселения подлежит реконструкции и восстановлению существующая база отдыха, расположенная около водоема на территории леса Круглик, северо-восточнее поселка Полтавского.

Проектом предлагается создание здесь межпоселковой зоны отдыха воскресного дня с благоустроенным водоемом, лодочным причалом, пляжем, спортивными площадками, летними домиками.

5.3.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах населенных пунктов отражены те же типы зон ограничения использования, что и на межселенных территориях, о зонировании которых было сказано выше в разделе 5.2 функциональное зонирование территории Октябрьского сельского поселения.

5.3.8. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона кладбищ;

- санитарно-защитная зона

Зона кладбищ.

Места размещения кладбищ с разбивкой по категориям: существующие подлежащие закрытию и проектируемые – показаны на чертежах ГП-1, ГП-2 –  «Генеральный план Октябрьского сельского поселения», «Фрагмент генерального плана».

В границах Октябрьского сельского поселения расположено 8 действующих кладбищ. Территориальные резервы трех кладбищ, расположенных в п.Первомайском, х.Колос и п.Подлесном исчерпаны и на расчетный срок генерального плана они должны быть закрыты.

При выборе территорий для новых кладбищ авторы проекта руководствовались следующими принципами:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

На расчетный период генеральным планом предусмотрены территории для традиционного захоронения общей площадью 9,06 га:

- в восточной части пос. Рисоопытный, предполагает к обслуживанию пос. Октябрьский, пос. Рисоопытный, пос. Краснодарский;

- в северной части поселка Краснодарский в границах населенного пункта;

- в поселке Первомайском севернее существующего кладбища.

На территории Октябрьского сельского поселения проектом предлагается размещение пункта приема вторичного сырья и временного хранения ТБО с установкой бункеров. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода в станице Полтавской Красноармейского района эти территории предлагается рекультивировать и переоборудовать в пункты первичной сортировки и переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

-  создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

-   сельхозугодия для выращивания технических культур, не   используемых для производства продуктов питания;

-	предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, инженерные коммуникации и ряд других объектов.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Высвободившиеся территории подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами. При невозможности переноса объектов предлагается перепрофилирование или модернизация таких производств для обеспечения нормативных санитарно-защитных разрывов.

5.3.9. Зоны режимных территорий

К зонам режимных объектов относятся воинские части, радиостанции, радиотелецентры. Перечень режимных объектов и порядок использования органами исполнительной власти субъектов РФ устанавливается по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными нормативами и правилами со специальными нормативами.

Разрешенные виды использования:

- военные базы;

- городки, полигоны, аэродромы;

- иные объекты безопасности и космического обеспечения;

- образовательные учреждения, реализующие военные профессиональные программы;

- предприятия, учреждения и организации федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обороне, безопасности и космическому обеспечению.

Не основные и сопутствующие виды использования:

- жилые дома;

- общественные здания, сооружения, связанные с выращиванием овощей: парники, теплицы;

- хозяйственные постройки;

- гаражи, открытые стоянки.

Условно разрешенные виды использования, учреждения связи и иные коммуникации, превышающие установленные параметры, временные сооружения.

Перечень объектов на территории населенных пунктов

Октябрьского сельского поселения

Поселок Октябрьский

Таблица 53

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | Административное здание Октябрьского сельского поселения | 1 | существ. |
| 2 | Здания производственно-лабораторного корпуса в составе: - центральное административное здание ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии; - почта; - отделение связи; - филиал сберегательного банка | 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. |
| 3 | Торгово-бытовой комплекс в составе: - магазины; - кафе; - гостиница; - парикмахерская; - чулочно-носочный цех | 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. |
| 4 | Досугово - развлекательный центр в составе: - гостиница; - ресторан; - КБО; - боулинг-клуб; - фитнес-центр | 1 | проектир. |
| 5 | Мини-рынок Сельпо "Кубань" | 1 | существ. |
| 6 | Торгово-рыночный комплекс | 1 | проектир. |
| 7 | Торговый павильон | 5 | существ. |
| 8 | Магазин | 4 | существ. |
| 9 | Магазин-кафе | 1 | существ. |
| 10 | Магазин-кафе | 1 | проектир. |
| 11 | Столовая на 100 мест | 1 | существ. |
| 12 | Закусочная | 1 | существ. |
| 13 | Гостиница на 80 мест | 1 | существ. |
| 14 | Гостиница СДЮШОР | 1 | существ. |
| 15 | Банно-прачечный комбинат с химчисткой на 21 место | 1 | проектир. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 16 | Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Октябрьская детская школа искусств» | 1 | существ. |
| 17 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 на 750 мест | 1 | реконстр. |
| 18 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад № 18» на 270 мест | 1 | существ. |
| 19 | Скоропослушница приход храма Иконы божьей матери | 1 | существ. |
| 20 | Картинная галерея | 1 | существ. |
| 21 | Пантеон Славы погибшим воинам, Вечный огонь, братская могила; | 1 | существ. |
| 22 | Бюст А.И. Майстренко – Героя Социалистического Труда, директора рисосовхоза «Красноармейский» | 1 | существ. |
| 23 | Памятник В.И. Ленину, 1958г. | 1 | памятник монументального искусства |
| 24 | Скульптура рабочей-рисовода | 1 | существ. |
| 25 | - Дом культуры на 740 мест; - библиотека 10003 томов | 1 1 | существ. существ. |
| 26 | Музейно-выставочный комплекс | 1 | проектир. |
| 27 | Парковая зона с аттракционами, малыми архитектурными формами | 1 | проектир. |
| 28 | Парковая зона с благоустроенной набережной в составе: - спортивная площадка; - детские и игровые площадки; - аттракционы - летнее кафе | 1 | проектир. |
| 29 | Детские аттракционы | 1 | проектир. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 30 | Больница на 150 коек в составе: - поликлиника; - аптека; - лаборатория; - станция скорой помощи | 1 1 1 1 1 | реконстр. существ. существ. существ. существ. |
| 31 | Аптека | 1 | существ. |
| 32 | Государственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Красноармейский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 200 мест в составе: - реабилитационный центр; - огороды; - гаражи | 1 1 1 1 | реконстр. существ. существ. существ. |
| 33 | Стадион | 1 | существ. |
| 34 | Спортивный комплекс с бассейном, спортивным залом и спортивными площадками | 1 | проектир. |
| 35 | Крытый аквапарк с плескательным бассейном | 1 | проектир. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 36 | Административное здание Славянские электрические сети Октябрьский сетевой участок Красноармейского РРЭС | 1 | существ. |
| 37 | Административное здание МПЖКХ | 1 | существ. |
| 38 | Жилой дом с СТО и ветеринарная аптека | 1 | существ. |
| 39 | Жилой дом с СТО | 1 | существ. |
| 40 | СТО с торговым павильоном "Автозапчасти". | 1 | существ. |
| 41 | Придорожный сервис в составе: - сервисный центр | 1 | проектир. инвест. площадка |
| 42 | Пожарное депо на 2 машины | 1 | проектир. |
| 43 | Автопарк на 150 машин в составе: - административное здание ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии; - ЦРМ для тракторов; - ЦРМ для машин; - пожарное депо на 2 машины; - гаражи | 1 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. существ. |
| 44 | Отделение №10 в составе: - теплицы, парники; - консервный цех; - молочный цех; - колбасный цех; - кумысный цех; - склады; - бойня | 1 1 1 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. существ. существ. существ. |
| 45 | Пекарня | 1 | существ. |
| 46 | Цех по расфасовке кофе | 1 | существ. |
| 47 | - Строительная часть; - баня на 20 мест с прачечной | 1 1 | существ. существ. |
| 48 | Производственная база Краевой СДЮШОР по конному спорту, с учебным центром верховой езды | 1 | реконстр. |
| 49 | Центральная племконюшня №1с содержанием до 200 голов в составе: - административное здание «МУДОСН КДЮСШ им. А.И.Майстренко» конноспортивной части; - ветеринарная станция, аптека; - конноспортивный манеж; - конюшни | 1 1 1 1 1 | существ. реконстр. существ. существ. существ. существ. |
| 50 | Предприятие агропромышленного комплекса V класса санитарной классификации | 3 | проектир. |
| 51 | Предприятие агропромышленного комплекса IV класса санитарной классификации | 3 | проектир. |
| 52 | Ипподром | 1 | существ. |
| 53 | АТС | 1 | существ. |
| 54 | Котельная | 3 | существ. |
| 55 | Электроподстанция 35/10 «Октябрьский» | 1 | существ. |
| 56 | Артскважина | 1 | существ. |
| 57 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |
| 58 | Очистные сооружения | 1 | существ. |
| 59 | Пункт приема вторичного сырья и временного хранения ТБО с установкой бункеров | 1 | реконстр. |

Поселок Водный

Таблица 54

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | Здание общественного комплекса в составе: - сельский дом культуры на 200 мест; - библиотека; - фельдшерско-акушерский пункт; - филиал сберегательного банка; - почта; - магазин; - аптека | 1 1 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. существ. проектир. |
| 2 | Общественный комплекс в составе: - кафе; - магазин; - КБО | 1 | проектир. |
| 3 | Столовая на 26 мест | 1 | реконстр. |
| 4 | Кафе | 1 | существ. |
| 5 | Магазин | 1 | существ. |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 | реконстр. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» на 35 мест | 1 | существ. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 8 | Спортивная площадка | 1 | существ. |
| 9 | Комплекс спортивных площадок | 1 | проектир. |
| 10 | Спортивные площадки | 1 | проектир. |
| 11 | Детские и игровые площадки | 2 | проектир. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 12 | АЗС | 1 | существ. |
| 13 | ГАЗС «Краснодаррегионгаз» | 1 | проектир. инвест. площадка |
| 14 | Придорожный сервис - технический центра по ремонту техники и автотранспорта с объектами торговли и общественного питания, гостиницей, площадкой для экспозиции сельхозтехники ООТ «Агро-Сервис-2006» | 1 | проектир. инвест. площадка |
| 15 | Придорожный сервис – кафе, гостиница, СТО, автомойка, и магазин по продаже автозапчастей. | 1 | проектир. инвест. площадка |
| 16 | Пожарное депо на 2 машины | 1 | проектир. |
| 17 | Механизированный парк | 1 | существ. |
| 18 | Зерноочистительный комплекс №3 | 1 | существ. |
| 19 | Тепличный комплекс по выращиванию овощей - коммунально-складская зона | 1 | проектир. инвест. площадка |
| 20 | МТФ №3 с содержанием крупного рогатого скота до 600 голов в перспективе до 1200 | 1 | существ. |
| 21 | Разветвительная муфта ВОЛС Краснодар - Славянск-на-Кубани | 1 | существ. |
| 22 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |
| 23 | Сельское кладбище | 1 | существ. |

Поселок Дружный

Таблица 55

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | - Столовая на 20 мест; - магазин | 1 1 | существ. реконстр. |
| 2 | Магазин | 1 | существ. |
| 3 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 | реконстр. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 4 | - Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №55»; - фельдшерско-акушерский пункт | 1 1 | реконстр. существ. |
| 5 | Сельский дом культуры | 1 | существ. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 6 | Спортивная площадка | 1 | реконстр. |
| 7 | Детские и игровые площадки | 1 | проектир. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 8 | Механизированный парк | 1 | реконстр. |
| 9 | Зерноочистительный комплекс №6 | 1 | существ. |
| 10 | МТФ по откорму КРС до 800 голов в составе: | 1 | существ. |
| 11 | Предприятие агропромышленного комплекса V класса санитарной классификации | 1 | проектир. |
| 12 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |
| 13 | Сельское кладбище | 1 | закрытое |

Поселок Заря

Таблица 56

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | - Филиал сберегательного банка; - почта | 1 1 | существ. существ. |
| 2 | Столовая на 36 мест | 1 | реконстр. |
| 3 | Торговый павильон | 3 | существ. |
| 4 | Магазин | 2 | проектир. |
| 5 | Банно-оздоровительный комплекс на 6 мест | 1 | реконстр. |
| Учреждения народного образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 6 | - Сельский дом культуры на 135 мест; - фельдшерско-акушерский пункт; - аптека; - КБО | 1 1 1 1 | реконстр. проектир. проектир. проектир. |
| 7 | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №21» на 45 мест | 1 | реконстр. |
| 8 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | 1 | памятник истории |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 9 | Детский плескательный бассейн с игровой площадкой, кафе-мороженым | 1 | проектир. |
| 10 | Детские и игровые площадки | 1 | проектир. |
| 11 | Спортивные площадки | 1 | проектир. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 12 | АЗС | 1 | существ. |
| 13 | Мехпарк | 1 | существ. |
| 14 | Зерноочистительный комплекс №1 | 1 | существ. |
| 15 | МТФ №1 с содержанием крупного рогатого скота до 1000 голов | 1 | существ. |
| 16 | Кирпичный завод | 1 | существ. |
| 17 | Предприятие агропромышленного комплекса IV класса санитарной классификации | 1 | проектир. |
| 18 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |

Хутор Колос

Таблица 57

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | - Административное здание ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии; - столовая на 26 мест | 1 1 | существ. реконстр. |
| 2 | Здание общественного комплекса в составе: - сельский дом культуры на 96 мест - филиал сберегательного банка; - почта; - спортивный развлекательный комплекс; - аптека; - кафе; - КБО | 1 1 1 1 1 1 1 | реконстр. существ. существ. проектир. проектир. проектир. проектир. |
| 3 | Торговый павильон | 1 | существ. |
| 4 | Магазин | 1 | существ. |
| 5 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 | реконстр. |
| 6 | Общежитие | 1 | существ. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения |
| 7 | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №24» на 35 мест | 1 | существ. |
| Учреждения здравоохранения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 8 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | существ. |
| 9 | Детские и игровые площадки | 2 | проектир. |
| 10 | Спортивные площадки | 2 | проектир. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 11 | Предприятие агропромышленного комплекса V класса санитарной классификации | 1 | перепроф. |
| 12 | Зерноочистительный комплекс №8 | 1 | реконстр. |
| 13 | СТФ №8-участок 1 с содержанием скота до 500 голов | 1 | существ. |
| 14 | МТФ №8 с содержанием крупного рогатого скота до 400 голов | 1 | реконстр. |
| 15 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |

Поселок Краснодарский

Таблица 58

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | - Административное здание ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии; - столовая на 20 мест | 1 1 | существ. реконстр. |
| 2 | Почта | 1 | существ. |
| 3 | Магазин | 1 | существ. |
| 4 | Торговый павильон, кафе | 1 | существ. |
| 5 | Комплексное здание общественного центра в составе: - спортивный зал; - магазин; - аптека; - КБО | 1 | проектир. |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 | реконстр. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» на 26 мест | 1 | реконстр. |
| 8 | - Сельский дом культуры на 100 мест; - библиотека 8925 томов | 1 1 | существ. существ. |
| 9 | Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1942 г. | 1 | памятник истории |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 10 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | существ. |
| 11 | Спортивная площадка | 1 | существ. |
| 12 | Спортивные площадки | 1 | проектир. |
| 13 | Детские и игровые площадки | 1 | проектир. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 14 | Механизированный парк | 1 | существ. |
| 15 | Зерноочистительный комплекс №2 | 1 | существ. |
| 16 | Участок газового промысла №4 – ООО «Кубаньгазпром» Краснодарское УТС в составе: - административное здание; - лаборатории | 1 1 1 | существ. существ. существ. |
| 17 | МТФ № 2 с содержанием крупного рогатого скота до 600 голов | 1 | существ. |
| 18 | Предприятие агропромышленного комплекса IV класса санитарной классификации | 2 | проектир. |
| 19 | Оконечная радиорелейная станция – ЗАО «Газпром» | 1 | проектир. инвест. площадка |
| 20 | ГП №4 | 1 | существ. |
| 21 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |
| 22 | Сельское кладбище | 1 | существ. |
| 23 | Сельское кладбище | 1 | проектир. |

Поселок Краснополянский

Таблица 59

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | Общественный комплекс в составе: - административное здание ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии; - сельский дом культуры на 81 место; - столовая на 22 места; - магазин; - фельдшерско-акушерский пункт; - аптека; - КБО | 1 1 1 1 1 1 1 | существ. существ. реконстр. существ. проектир. проектир. проектир. |
| 2 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 | реконстр. |
| 3 | Памятник « Скорбящая мать», установленный в честь погибших на Солдатском поле в бою с фашистскими захватчиками | 1 | существ. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 4 | Детские и игровые площадки | 1 | проектир. |
| 5 | Спортивная площадка | 1 | проектир. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 6 | Механизированный парк | 1 | существ. |
| 7 | Зерноочистительный комплекс №7 | 1 | существ. |
| 8 | МТФ №7 с содержанием крупного рогатого скота до 900 голов | 1 | существ. |
| 9 | Стоянка сельскохозяйственной авиации: - резервуары воды; - склад минеральных удобрений; - склад пестицидов; - пропускной пункт | 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. |
| 10 | Водозаборные сооружения | 2 | существ. |

Поселок Красный Лес

Таблица 60

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, предприятия связи, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | - Административное здание п. Красный Лес; - КБО | 1 1 | реконстр. проектир. |
| 2 | - Жилое здание - почта | 1 1 | существ. существ. |
| Учреждения культуры, предприятия торговли и общественного питания, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 3 | Магазин | 1 | реконстр. |
| 4 | Сельский дом культуры на 100 мест | 1 | реконстр. |
| 5 | Братская могила 8 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1 | существ. |
| 6 | Досугово - развлекательный центр в составе: - гостиница; - кафе; - бар; - боулинг-клуб - зона отдыха с лодочным причалом; - искусственный водоем с пляжем | 1 | проектир |
| 7 | Парковая зона в составе: - спортивная площадка; - детские и игровые площадки; - аттракционы - летнее кафе | 1 1 1 1 | реконстр. проектир. проектир. проектир. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 8 | ФГУ ГООХ «Кубаньохота» Краснолесский участок, складская территория | 2 | реконстр. |
| 9 | Малое предприятие по переработки мяса до 5т/сутки | 1 | реконстр. |
| 10 | Водонапорная башня | 1 | существ. |
| 11 | Сельское кладбище | 1 | существ. |

Поселок Мирный

Таблица 61

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | Здание общественного комплекса в составе: - почта; - филиал сберегательного банка; - фельдшерско-акушерский пункт; - АТС | 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. |
| 2 | Комплексное здание общественного центра в составе: - аптека; - КБО | 1 | проектир. |
| 3 | Столовая на 20 мест | 1 | реконстр. |
| 4 | Магазин | 1 | существ. |
| 5 | Торговый павильон | 2 | существ. |
| 6 | Торгово-развлекательный центр с искусственным водоемом | 1 | проектир. |
| 7 | Досугово - развлекательный центр в составе: - магазин; - кафе; - клубные помещения для развития детского творчества | 1 | проектир. |
| 8 | Рынок строительных материалов | 1 | проектир. |
| 9 | Банно-оздоровительный комплекс на 5 мест | 1 | реконстр. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 10 | - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 на 300 учащихся; - филиал музыкальной школы | 1 1 | существ. существ. |
| 11 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» на 37 мест | 1 | реконстр. |
| 12 | - Сельский дом культуры на 150 мест; - библиотека 8119 томов | 1 1 | существ. существ. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 13 | Спортивная площадка | 1 | реконстр. |
| 14 | Спортивные площадки | 1 | проектир. |
| 15 | Детские и игровые площадки | 2 | проектир. |
| 16 | Парковая зона с летним кафе | 1 | проектир. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 17 | АЗС | 1 | существ. |
| 18 | Склад концентрированных кормов | 1 | существ. |
| 19 | Склад инвентаря и тары | 1 | существ. |
| 20 | Механизированный парк | 1 | существ. |
| 21 | Зерноочистительный комплекс в составе: - административное здание ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии; - склады | 1 1 1 | реконстр. существ. реконстр. |
| 22 | МТФ № 5 с содержанием крупного рогатого скота до 400 голов | 1 | существ. |
| 23 | Предприятие агропромышленного комплекса V класса санитарной классификации | 2 | проектир. |
| 24 | Площадка для сельскохозяйственной авиации - резервуары воды; - склад минеральных удобрений; - склад пестицидов; - пропускной пункт; - цистерна под бензин | 1 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. существ. |
| 25 | Котельная | 1 | существ. |
| 26 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |

Хутор Молдаванский

Таблица 62

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Магазин | 1 | существ. |
| 2 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |

Поселок Первомайский

Таблица 63

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | Здание общественного назначения в составе: - филиал сберегательного банка; - почта; | 1 1 | существ. существ. |
| 2 | Общественный центр в составе: - сельский дом культуры на 174 места; - АТС; - кафе на 46 мест | 1 1 1 | реконстр. существ. проектир. |
| 3 | Столовая школьная | 1 | существ. |
| 4 | Магазин | 3 | существ. |
| 5 | Торгово-бытовой комплекс в составе: - магазин продовольственных товаров; - баня на 8 мест; - КБО | 1 1 1 | существ. реконстр. проектир. |
| 6 | Искусственный водоем (детский плескательный бассейн) с лодочным причалом | 1 | проектир. |
| 7 | Индивидуальный жилой дом со встроенным детским кафе | 1 | проектир. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 8 | - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17» на 60 мест; - библиотека 11237 томов | 1 1 | реконстр. существ. |
| 9 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 на 320 мест | 1 | существ. |
| 10 | Памятник В.И. Ленину | 1 | существ. |
| 11 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943гг. | 1 | памятник истории |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 12 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | существ. |
| 13 | Спортивная площадка | 2 | существ. |
| 14 | Детские и игровые площадки | 2 | проектир. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 15 | Механизированный парк | 1 | существ. |
| 16 | Пожарное депо на 2 машины | 1 | проектир. |
| 17 | Зерноочистительный комплекс №4 | 1 | существ. |
| 18 | Сельскохозяйственное предприятие | 2 | существ. |
| 19 | - Сельскохозяйственное предприятие; - рисовый цех | 1 1 | реконстр. проект. |
| 20 | Племконюшня № 4 с содержанием до 200 голов | 1 | существ. |
| 21 | - Птицефабрика ООО «Феникс» с содержанием бройлеров до 1440 посадочных мест; - коммунально-складская зона | 1 1 | реконстр. проектир. |
| 22 | МТФ №4 с содержанием крупного рогатого скота до 300 голов для молодняка | 1 | существ. |
| 23 | Предприятие агропромышленного комплекса V класса санитарной классификации | 3 | проектир. |
| 24 | Электроподстанция 35/10 «Первомайская» | 1 | существ. |
| 25 | Котельная | 1 | существ. |
| 26 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |
| 27 | Сельское кладбище | 1 | существ. |
| 28 | Сельское кладбище | 1 | закрытое |
| 29 | Сельское кладбище | 1 | проектир. |

Поселок Подлесный

Таблица 64

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, предприятия торговли |
| 1 | - Административное здание п. Подлесный; - почта | 1 1 | существ. существ. |
| 2 | Магазин | 1 | существ. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» | 1 | реконстр. |
| Учреждения здравоохранения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | существ. |
| 5 | Детские и игровые площадки | 1 | проектир. |
| 6 | Спортивные площадки | 1 | проектир. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 7 | Механизированный парк ООО «Арсенальное» | 1 | существ. |
| 8 | - Механизированный парк ООО «Арсенал»; - коммунально-складская зона | 1 1 | реконстр. проектир. |
| 9 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |

Поселок Полтавский

Таблица 65

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения культуры, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | Здание общественного комплекса в составе: - магазин; - почта; - филиал сберегательного банка | 1 1 1 | существ. существ. существ. |
| 2 | Магазин | 1 | существ. |
| 3 | Магазин, закусочная | 1 | существ. |
| 4 | Комплексное здание общественного центра в составе: - клуб на 96 мест; - магазин; - кафе; - КБО; - аптека | 1 | проектир. |
| 5 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 | реконстр. |
| 6 | Скульптура рабочего | 1 | существ. |
| Учреждения образования и детские дошкольные учреждения |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56» на 35 мест | 1 | существ. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 8 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | существ. |
| 9 | Детские и игровые площадки | 1 | проектир. |
| 10 | Спортивные площадки | 1 | проектир. |
| 11 | Спортивно-оздоровительное учреждение со спортивным залом, бассейном | 1 | проектир. |
| 12 | Проектируемые комплексы кратковременного отдыха межпоселкового значения в составе: - парковая зона - искусственный водоем; - лодочный причал | 1 | проектир. |
| 13 | База отдыха в составе: - административно-бытовой корпус с залом и кафе-столовой | 1 1 | реконстр. проектир. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 14 | Мехпарк | 1 | существ. |
| 15 | Зерноочистительный комплекс №9 | 1 | существ. |
| 16 | - Многотопливный автозаправочный комплекс с объектами придорожного сервиса и магазином сопутствующих товаров; - АЗС «Паритет» | 1 1 | существ. существ. |
| 17 | МТФ №9 с содержанием крупного рогатого скота до 500 голов | 1 | существ. |
| 18 | СТФ №9-участок 1 с содержанием скота до 500 голов | 1 | существ. |
| 19 | СТФ №9-участок 2 для молодняка | 1 | реконстр. |
| 20 | Электроподстанция 35/10 «Зеленская» | 1 | существ. |
| 21 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |

Поселок Рисоопытный

Таблица 66

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания, организации и учреждения, предприятия связи, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |
| 1 | Здание общественного комплекса в составе: - почта; - филиал сберегательного банка; - магазин; - фельдшерско-акушерский пункт | 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. |
| 2 | - Административное здание ФГУ ЭСП «Красное»; - лабораторный комплекс; - библиотека 8789 томов | 1 1 1 | существ. существ. существ. |
| 3 | Общественный центр в составе: - АТС; - стоматология; - КБО; - аптека | 1 1 1 1 | существ. существ. проектир. проектир. |
| 4 | Торгово-бытовой комплекс в составе: - столовая на 50 мест; - магазин; - баня на 20 мест | 1 1 1 | существ. существ. существ. |
| 5 | Торговый павильон | 2 | существ. |
| 6 | Торговый павильон | 1 | проектир. |
| 7 | Торговый павильон, кафе | 1 | существ. |
| Учреждения народного образования и детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и искусства |
| 8 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31» на 65 мест | 1 | реконстр. |
| 9 | Муниципальное учреждение культуры Октябрьского сельского поселения «Сельский дом культуры п. Рисоопытный» на 192 мест | 1 | реконстр. |
| 10 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | 1 | памятник истории |
| 11 | Бюст Д.П. Жлобы | 1 | существ. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 12 | Стадион с детскими и игровыми площадками | 1 | реконстр. |
| 13 | Спортивные площадки | 2 | проектир. |
| 14 | Детские и игровые площадки | 4 | проектир. |
| 15 | Спортивный комплекс с бассейном и спортивным залом | 1 | проектир. |
| 16 | Оборудованная набережная с лодочным причалом | 1 | проектир. |
| Производственные, коммунально-складские и инженерно-транспортные предприятия |
| 17 | Центральная ремонтная мастерская | 1 | существ. |
| 18 | - Склад ГСМ; - АЗС | 1 1 | существ. существ. |
| 19 | Мехток в составе: - склад; - зернохранилище; - экспериментальный бункер для сушки; - цех по производству рисовой крупы | 1 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. существ. |
| 20 | Строительный цех | 1 | существ. |
| 21 | - Центральный зерносклад; - хлебопекарня | 1 1 | существ. существ. |
| 22 | Теплицы | 1 | существ. |
| 23 | - МТФ №1 с содержанием крупного рогатого скота до 650 голов; - СТФ с содержанием скота до 200 голов | 1 1 | существ. существ. |
| 24 | Предприятие агропромышленного комплекса V класса санитарной классификации | 1 | проектир. |
| 25 | Коммунально-складская зона | 1 | проектир. |
| 26 | Стоянка сельскохозяйственной авиации | 1 | существ. |
| 27 | Вышка сотовой связи Теле 2 | 1 | существ. |
| 28 | Котельная | 1 | существ. |
| 29 | Водозаборные сооружения | 1 | существ. |
| 30 | Сельское кладбище | 2 | существ. |
| 31 | Сельское кладбище | 1 | проектир. |

Схема функционального зонирования поселка Октябрьского

5.4. Первая очередь строительства

Генеральным  планом определено поэтапное освоение территорий населенных пунктов поселения: поселка Октьябрьского, поселков Водный, Дружный, Заря, Краснодарский, Краснополянский, Красный Лес, Мирный, Первомайский, Подлесный, Полтавский, Рисоопытный и хуторов Колос и Молдаванский. Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на отдаленную перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено строительство:

- общественных центров (п.Полтавский, п.Краснодарский, п.Водный,        п. Мирный);

- торгово-рыночного комплекса в п. Октябрьском;

- детских игровых и спортивных площадок практически во всех населенных пунктах.

Строительство детских садов и школ на первую очередь не предусмотрено, запланирована их реконструкция.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра поселка Октябрьского,

- проектируемого парка со строительством детских аттракционов в поселке Октябрьском,

- улиц и дорог на существующей территории  поселков и хуторов;

- строительство объектов придорожного сервиса – кафе, гостиница, СТО, автомойка, и магазин по продаже автозапчастей предусмотрены в п.Водном, п. Октябрьском,

- строительство технического центра по ремонту техники и автотранспорта с объектами торговли и общественного питания, гостиницей, площадкой для экспозиции сельхозтехники ООТ «Агро-Сервис-2006» в п.Водном,

- строительство ГАЗС «Краснодаррегионгаз» в п.Водном.

В Октябрьском сельском поселении на первую очередь необходимо построить пожарные депо на 2 автомобиля в п. Водном, п. Первомайском, п. Октябрьском.

В сфере жилищного строительства на первую очередь намечено уплотнение кварталов существующей застройки во всех населенных пунктах сельского поселения, строительство жилых микрорайонов в п.Октябрьском, п.Полтавском, п.Краснодарском, п.Водном, п.Мирном, п.Рисоопытном, п.Первомайском и х.Колос.

Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения Октябрьского сельского поселения на первую очередь строительства равна 10496 чел. Перспективный прирост населения к 2020 году составит 367 человека.

Согласно расчетным данным, приведенным в разделе 3.3 настоящей пояснительной записки, потребность в территории для расселения населения на первую очередь строительства по Октябрьскому сельскому поселению составит 18,35 га.

Исходя из расчетов раздела 5.3.1.1. «Жилая застройка. Жилой фонд» потребность в новом жилищном строительстве на первую очередь строительства составит 38,5

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- строительство производственных предприятий сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемой производственной зоны в п. Октябрьский, реконструкция и восстановление животноводческих предприятий на межселенных территориях;

- строительство АЗС  и объектов придорожного сервиса вдоль автодороги регионального значения I-II технической категории г.Темрюк – г.Краснодар – г.Кропоткин – граница Ставропольского края;

- строительство предприятий агропромышленного комплекса IV класса (п.Краснодарский, п.Заря);

- строительство предприятий агропромышленного комплекса V класса (п.Дружный, п.Мирный, п.Первомайский, п.Рисоопытный);

- строительство рынка строительных материалов в п. Мирный;

- строительство рисового цеха в п. Первомайском;

- строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в п. Водном;

- организация коммунально-складских зон (п. Подлесный, п. Первомайский, п. Рисоопытный).

Проектом предлагается строительство банно-прачечного комбината с химчисткой на 21 место в центре поселения – поселке Октябрьском, а также мероприятия по инженерному обеспечению населенных пунктов поселения, которые отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

5.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории Октябрьского сельского поселения Красноармейского района на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ЗАО ″СевКавТИСИз″, выполненного в 2003 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- высокий уровень подземных вод;

- затопление;

- агрессивность подземных вод;

- глубинная и боковая эрозия;

- сейсмичность;

- наличие суффозионных грунтов.

Сейсмичность Октябрьского сельского поселения с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 7 баллов для сооружений нормального и повышенного уровня ответственности, расположенных во II инженерно-геологическом районе и 8 баллов для расположенных в I инженерно-геологическом районе (согласно  СНиП II – 7 -81* ( в редакции 2000 года).

Территория Октябрьского сельского поселения по комплексу природных условий (высокий уровень подземных вод, скопление дождевых и талых вод в понижениях рельефа, сейсмичность) соответствуют III категории инженерно-геологических условий согласно СП-II-105-97, часть I, приложение Б.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения при разработке генерального плана Октябрьского сельского поселения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от затопления.

3. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

4. Особые условия строительства: повышенная сейсмическая опасность, агрессивность грунтовых вод.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» (чертеж ГП-10 в М 1:10000).

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

5.5.1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и  устройство сети водостоков.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривалось осуществить отвод дождевых вод со всего водосборного бассейна Октябрьского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий  при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных пунктов Октябрьского сельского поселения предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода в центральной части населенных пунктов и на участках с уклонами меньше нормативных.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. Выполняется по улицам с проездами и обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003.

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами, также через установки очистки дождевых сточных вод “Свирь” и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории настоятельно рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общую водосточную сеть. В границах населенных пунктов водосточная сеть закрытого типа предусматривается в центральной части и на территориях с незначительными уклонами.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять со всего водосборного бассейна Октябрьского сельского поселения.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах генерального плана Октябрьского сельского поселения составляет 9562,2 л/сек га. Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Вся территория в проектируемых границах разбита на 15 водосборных бассейнов:

№1 - х. Колос - 483,4 л/сек га;

№2 – п. Красный лес - 168,5 л/сек га;

№3 – х. Молдаванский - 280 л/сек га;

№4 –п. Первомайский - 1100 л/сек га;

№5 – п. Подлесный - 447 л/сек га;

№6 – п. Краснополянский - 668,7 л/сек га;

№7 – п. Рисоопытный - 676,5 л/сек га;

№8 – п. Октябрьский - 1564,3 л/сек га;

№9 – п. Мирный - 834,6 л/сек;

№10 – п. Дружный - 316,2 л/сек га;

№11 – п. Заря - 736,8 л/сек га;

№12 -  х. Зеленский-369,4 л/сек га;

№13 -  п. Полтавский - 615,6 л/сек га;

№14 -  п. Краснодарский - 576,7 л/сек га;

№15 -  п. Водный - 724,5 л/сек га.

В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации.

Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

Основными водоприемниками водостоков являются река Кубань, ерики Ангелинский, Полтавский и каналы. На очистные сооружения должна отводиться  наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоемы без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера»,  очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки дождевых сточных вод «Свирь» - последней разработки. При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

При застройке территории зданиями и сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с данной территории.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

5.5.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Природный режим подземных вод территории Октябрьского сельского поселения нарушен техногенным воздействием (система каналов, прокладка автомобильных дорог, создание гидротехнических сооружений для орошения рисовых систем, нарушение поверхностного и подземного стока, создание бессточных квартальных участков) и в настоящее время определяется режимом эксплуатации рисовых систем.

Прогнозный максимальный уровень подземных вод без очистки осушительных каналов ожидается на глубине 0.0-1.0 м.

Разгрузка вод на территории ничтожная, как из-за малых уклонов местности в сторону реки, так и за счет слабо фильтрующих свойств грунтов (глины, суглинки), слагающие территорию  Октябрьского сельского поселения.

Нарушение стока поверхностных вод в системе каналов  приводит к застаиванию воды, что приводит к подтоплению и выходу их в понижениях рельефа.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства. Подземные воды обладают сульфатной агрессивностью для рядовых портландцементов и агрессивны для сульфатостойких.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Октябрьского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

- Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий.

- Разработка мероприятий по защите территории от подтопления с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Октябрьского сельского поселения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

-  защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

-  противоэрозионные мероприятия;

-  защита от ветровой дефляции.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах, в ложбинах стока наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы. Все водоотводные (осушительные) каналы необходимо расчистить с регулированием стока. Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта.

Защита от подтопления и затопления

Район работ расположен в южной части дельты реки Кубань. Застройка населенных пунктов, особенно прокладка автодорог, нарушили естественный сток осадков, привели к созданию замкнутых (квартальных) участков. Плоская поверхность территории  с блюдцеобразными понижениями и связанное с рельефными условиями отсутствие поверхностного стока вызывает застой атмосферных вод, подтопление.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления могут являться несколько факторов:

Техногенные:

- зарегулирование реки;

- сооружение искусственных прудов;

- утечки из водонесущих коммуникаций;

- барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

- система рисовых каналов, требующая расчистки и регулирование стока.

Естественные:

- близкое залегание водоупорных грунтов;

- низкие фильтрационные свойства грунтов;

- заиление русел и тальвегов ложбин стока;

- реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла реки, каналов, создание уклона русла, обвалование прибрежной территории, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для Красноармейского района составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Основная часть территории относится к потенциально подтопляемой. Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русла реки, ериков, каналов, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- обвалование, предотвращающее свободную миграцию р. Кубань;

- укрепление берегов одерновкой, плитами, подпорными стенами.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

В состав мероприятий по  защите от ветровой дефляции включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

5.5.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки Кубань и ериков Ангелинского и Полтавского необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Ранее проведенное обвалование предотвратило свободную миграцию реки Кубань.

Рекомендуется проведение комплекса противоэрозионных мероприятий.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки и ериков предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

5.5.4. Устройство набережных

Согласно представленному генеральному плану  в состав рекреационной зоны населенных пунктов входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережных с устройством спусков к реке Кубань и ерикам Ангелинскому  и Полтавскому, благоустройство и озеленение.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа для планирования территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории, а также на берега рек и балок, для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

5.5.5. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов и каналов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русел реки и каналов;

- профилирование берегов;

-подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

-вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

-дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде; укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

5.5.6. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территории Октябрьского сельского поселения в границах проекта при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

5.5.7. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения рассчитаны на сейсмичность до 6 баллов. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий по усилению их конструкций, усиленной защите территории от процессов плоскостной эрозии, приводящей к развитию оврагов.

Сейсмичность Октябрьского сельского поселения с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 7 баллов для сооружений нормального и повышенного уровня ответственности, расположенных во II инженерно-геологическом районе и 8 баллов для расположенных в I инженерно-геологическом районе (согласно  СНиП II – 7 -81*( в редакции 2000 г.).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- подтопление;

- затопление;

- агрессивность подземных вод;

- сейсмичность.

В связи, с чем на территории Октябрьского сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях подтопления, должен быть увеличен.

5.5.8. Заключение и рекомендации по строительству.

При строительстве на территории Октябрьского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке не менее 0.8 м с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.6. Инженерное оборудование территории

Таблицы67-80

Лист1

Лист2

Лист3

Лист4

Лист5

Лист6

Лист7

Лист8

Лист9

Лист10

Лист11

Лист12

Лист13

Лист14 Таблицы82-95

Лист1

Лист2

Лист3

Лист4

Лист5

Лист6

Лист7

Лист8

Лист9

Лист10

Лист11

Лист12

Лист13

Лист14  5.8. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Октябрьского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В настоящее время в поселении отсутствуют объекты противопожарной безопасности.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Проектом планируется строительство пожарных депо в п. Водном, п. Первомайском, п. Октябрьском согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.9. Озеленение

Территория поселка Октябрьского, поселков Водный, Дружный, Заря, Краснодарский, Краснополянский, Красный Лес, Мирный, Первомайский, Подлесный, Полтавский, Рисоопытный и хуторов Колос и Молдаванский представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территории сельских населенных пунктов относится к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 589 мм.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

В настоящее время зеленый фонд сельских населенных пунктов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности, за исключением поселков Октябрьский, Рисоопытный, Мирный, Первомайский, Полтавский. Зеленые насаждения общего пользования поселка Октябрьского представлены парком и скверами центра поселения, озеленением улиц и объектов соцкультбыта.

Естественно, что уровень обеспеченности зелеными насаждениями - 10м2 на 1 человека ниже нормативного показателя.

При этом создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений является одним из важнейших мероприятий генерального плана. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

Являясь неотъемлемой частью общей планировочной структуры, озеленение несет на себе следующие функции:

- общего пользования (парк, зона отдыха);

- ограниченного пользования (участки общественных, жилых, производственных зданий);

- специального назначения (санитарно- и шумозащитные зоны, ветрозащитные полосы).

Настоящим проектом максимально сохраняются существующие зеленые насаждения в парковой зоне, вдоль улиц, на участках общественных зданий и жилых домов.

Естественная растительность наблюдается по дренажным и оросительным каналам – на остальной территории она уничтожена при создании оросительных систем.

В северо-западном направлении от поселка находятся яблоневые сады. Поэтому большое значение придается комплексной системе озеленения населенного пункта, представляющей все вышеперечисленные виды озеленения.

В настоящее время зеленые насаждения общего пользования в поселке Октябрьском представлены парком при доме культуры, сквером-бульваром в центре поселка, рядовыми посадками деревьев вдоль улиц и дорог.

Хорошо озеленены участки жилых домов.

Настоящим проектом предусмотрено:

- дальнейшее развитие территории парка на участке между домом культуры и территорией школы, с размещением аттракционов, площадок отдыха, малых архитектурных форм;

- благоустройство существующих парка и бульвара;

- посадка новых декоративных деревьев и кустарников;

- дополнительное озеленение участков школ, детского сада, санатория-профилактория, больницы и др.;

- озеленение водоохраной и санитарно-защитных зон, шумозащитных и ветрозащитных полос.

По проекту площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 4,5 га; санитарно-защитное озеленение 5,1 га; зеленые насаждения периодического пользования 5,2 га; шумозащитное озеленение центральной улицы – автодороги местного значения 3,9 га.

Подбор ассортимента зеленых насаждений определяется с учетом климатических условий, природных особенностей озеленяемой территории, целевого назначения объекта, архитектурно-планировочного решения.

Следует учитывать рекомендации по подбору растений, имеющих наибольшее градостроительное значение.

Почвенные условия. Породы, требующие плодородных почв: дуб черешчатый, липа, платан, тополь канадский, лещина, гортензия, сирень, туя западная.

Породы не требовательные к плодородию почв: акация белая, береза пушистая, дуб пушистый, вяз мелколистный, ива, клен полевой, боярышник, лох и другие.

Условия инсоляций. Светолюбивые породы: береза, дуб, груша, клен ясенелистный, красный веерный тополь, сосна обыкновенная, ясень, ива и др.

Теневыносливые породы: каштан конский, клен полевой и татарский, ель, липа, платан, пихта, боярышник, калина, туя западная.

Газостойкость. Наименее стойкие: каштан конский, клен остролистный, ель обыкновенная, ясень обыкновенный и др.

Наиболее стойкие: ель колючая, акация белая, гледичия трехколючковая, клен татарский и ясенелистный, крыжовник, лох, скумпия, смородина золотистая, спирея средняя, тополь канадский, софора.

Проектом предлагается организация парков, скверов и открытых спортивных сооружений в населенных пунктах на свободных от застройки территориях – они показаны в графических материалах генерального плана. Система рекреационных территорий в границах населенных пунктов дополняется предлагаемыми к благоустройству территориями лесопарков  также на неиспользуемых землях,  в основном в пойменной части ериков Полтавского, Ангелинского и реки Кубань.

Наиболее живописные места территорий поселения, расположенные на берегах водных артерий и на участках, находящихся в ведении лесфонда, рекомендуются настоящим проектом к использованию в рекреационных целях.

На территории Октябрьского сельского поселения выделены особо охраняемые природные территории:

1. Государственное опытное охотничье хозяйство «Кубаньохота».

В соответствии со ст. 27 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

5.10. Санитарная очистка территории

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Красноармейский район» на территории станицы Полтавской на перспективу предполагалось строительство мусороперерабатывающего завода.

Согласно стратегии развития МО Красноармейский район, территория для размещения мусороперерабатывающего завода запланирована на территории Полтавского сельского поселения. Сроки строительства на сегодняшний день не определены.

В разработанной схеме санитарной очистки территории Красноармейского района предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО в пунктах первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля за его эксплуатацией, включающего:

1. Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

2. Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

3. Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкция с территориальным ЦГСЭН.

4. Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

5. Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Очистка населенных пунктов должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

1.	Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

2.	Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

3.	Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для Октябрьского сельского поселения, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе тома 3 настоящего проекта.

При реализации данной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории Октябрьского сельского поселения отсутствует.

5.11. Проектное предложение по изменению категории земель

Октябрьского сельского поселения

Комплексный анализ территории Октябрьского сельского поселения, планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели развития поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Октябрьское сельское поселение Красноармейского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональное развитие центра сельского поселения поселка Октябрьского предусматривается в соответствии с ранее разработанным и утвержденным генеральным планом. Данным проектом предусматривается незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, обороны, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью включения земель производственных предприятий в северной части в границы населенного пункта.

Развитие всех сельских населенных пунктов на территории поселения настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в существующих границах.

Далее в таблице 111 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Октябрьского сельского

поселения по категориям

Таблица 111

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | На расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Октябрьского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 23855 | 100 | 23855 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 1349,85 | 5,66 | 1418,89 | 5,95 |
| поселок Октябрьский | 222,37 | 0,93 | 243,47 | 1,03 |
| поселок Водный | 111,84 | 0,47 | 111,84 | 0,47 |
| поселок Дружный | 48,78 | 0,20 | 48,78 | 0,20 |
| поселок Заря | 113,27 | 0,47 | 113,27 | 0,47 |
| хутор Колос | 74,13 | 0,31 | 74,13 | 0,31 |
| поселок Краснодарский | 88,85 | 0,37 | 88,85 | 0,37 |
| поселок Краснополянский | 103,17 | 0,43 | 103,17 | 0,43 |
| поселок Красный Лес | 25,98 | 0,11 | 25,98 | 0,11 |
| поселок Мирный | 128,52 | 0,54 | 128,52 | 0,54 |
| хутор Молдаванский | 43,34 | 0,18 | 43,34 | 0,18 |
| поселок Первомайский | 169,14 | 0,71 | 169,14 | 0,71 |
| поселок Подлесный | 20,91 | 0,09 | 68,85 | 0,28 |
| поселок Полтавский | 95,08 | 0,40 | 95,08 | 0,40 |
| поселок Рисоопытный | 104,47 | 0,45 | 104,47 | 0,45 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 16469,7 | 69,04 | 16400,66 | 68,75 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 69,95 | 0,29 | 69,95 | 0,29 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | 5084,5 | 21,31 | 5084,5 | 21,31 |
| 5. Земли лесного фонда | 9 | 0,04 | 9 | 0,04 |
| 6. Земли водного фонда | 872 | 3,66 | 872 | 3,66 |

5.12.  Проектный баланс территории населенных пунктов

В таблицах 112-125 приводятся балансы территорий поселка Октьябрьского, поселков Водный, Дружный, Заря, Краснодарский, Краснополянский, Красный Лес, Мирный, Первомайский, Подлесный, Полтавский, Рисоопытный и хуторов Колос и Молдаванский в проектных границах населенных пунктов.

Поселок Октябрьский

Таблица 112

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 243,47 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 127,09 | 52,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 80,26 | 32,97 |
| 1.2 | - территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | га | 11,50 | 4,72 |
| 1.3 | - территория застройки коттеджного типа жилыми домами 2 этажа | га | 5,48 | 2,25 |
| 1.4 | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | 5,99 | 2,46 |
| 1.5 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 13,27 | 5,45 |
| 1.6 | - территория учреждений здравоохранения | га | 5,54 | 2,28 |
| 1.7 | - территория образовательных учреждений | га | 5,05 | 2,07 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 18,05 | 7,41 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 9,53 | 3,91 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 8,52 | 3,5 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зоны | га | 29,84 | 12,26 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 19,65 | 8,07 |
| 3.2 | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 4,06 | 1,67 |
| 3.3 | - режимные объекты | га | 0,55 | 0,23 |
| 3.4 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 4,10 | 1,67 |
| 3.5 | - территория АЗС | га | 0,07 | 0,03 |
| 3.6 | - придорожный сервис | га | 0,65 | 0,27 |
| 3.7 | - электроподстанция | га | 0,09 | 0,04 |
| 3.8 | - водозабор | га | 0,67 | 0,28 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 42,20 | 17,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 42,20 | 17,33 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 16,15 | 6,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 8,65 | 3,55 |
| 5.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 4,88 | 2,00 |
| 5.3 | - водная территория | га | 2,62 | 1,08 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 4,20 | 1,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | - пункт приема вторичного сырья и временного хранения ТБО с установкой бункеров | га | 4,20 | 1,73 |
| 7. | Зона земель населенного пункта | га | 5,94 | 2,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | - земли сельскохозяйственного использования | га | 5,94 | 2,44 |

Поселок Водный

Таблица 113

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 111,84 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 27,06 | 24,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 20,99 | 18,77 |
| 1.2 | - территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | га | 0,57 | 0,51 |
| 1.3 | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | 1,39 | 1,24 |
| 1.4 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 3,33 | 2,98 |
| 1.5 | - территория образовательных учреждений | га | 0,78 | 0,7 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 2,82 | 2,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 1,17 | 1,17 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 1,65 | 1,65 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зоны | га | 24,15 | 21,59 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 2,38 | 2,13 |
| 3.2 | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 1,39 | 1,24 |
| 3.3 | - режимные объекты | га | 0,55 | 0,49 |
| 3.4 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 4,97 | 4,44 |
| 3.5 | - территория АЗС | га | 0,78 | 0,70 |
| 3.6 | - придорожный сервис | га | 13,64 | 12,2 |
| 3.7 | - водозабор | га | 0,44 | 0,39 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 17,73 | 15,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 17,73 | 15,85 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 3,64 | 3,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 3,64 | 3,25 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,45 | 0,40 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | - сельское кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,45 | 0,40 |
| 7. | Зона земель населенного пункта | га | 35,99 | 32,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | - земли сельскохозяйственного использования | га | 20,67 | 18,48 |
| 7.2 | - резервная жилая застройка | га | 15,32 | 13,70 |

Поселок Дружный

Таблица 114

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 48,78 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 15,97 | 32,74 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 15,76 | 32,31 |
| 1.2 | - территория образовательных учреждений | га | 0,21 | 0,43 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,23 | 2,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,67 | 1,37 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,56 | 1,15 |
| 3. | Производственные и коммунально-складские зоны | га | 1,30 | 2,67 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 0,17 | 0,35 |
| 3.2 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 1,06 | 2,17 |
| 3.3 | - водозабор | га | 0,07 | 0,15 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 7,51 | 15,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 7,51 | 15,39 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 0,58 | 1,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 0,58 | 1,19 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,01 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | - сельское кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,01 | 0,02 |
| 7. | Зона земель населенного пункта | га | 22,18 | 45,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | - земли сельскохозяйственного использования | га | 18,30 | 37,52 |
| 7.2 | - резервная жилая застройка | га | 3,88 | 7,95 |

Поселок Заря

Таблица 115

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 113,27 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 40,27 | 35,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 38,75 | 34,22 |
| 1.2 | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | 1,39 | 1,22 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | га | 0,13 | 0,11 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,90 | 0,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,90 | 0,79 |
| 3. | Производственные и коммунально-складские зоны | га | 16,61 | 14,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 0,74 | 0,65 |
| 3.2 | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 14,15 | 12,49 |
| 3.3 | - придорожный сервис | га | 1,72 | 1,52 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 6,10 | 5,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 6,10 | 5,39 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 9,73 | 8,59 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 0,67 | 0,59 |
| 5.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 5,11 | 4,51 |
| 5.3 | - водная территория | га | 3,95 | 3,49 |
| 6. | Зона земель населенного пункта | га | 39,66 | 35,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | - земли сельскохозяйственного использования | га | 39,27 | 34,68 |
| 6.2 | - резервная жилая застройка | га | 0,39 | 0,34 |

Хутор Колос

Таблица 116

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 74,13 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 37,90 | 51,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 33,38 | 45,03 |
| 1.2 | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | 1,04 | 1,40 |
| 1.3 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 3,09 | 4,17 |
| 1.4 | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,02 | 0,03 |
| 1.5 | - территория образовательных учреждений | га | 0,37 | 0,50 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,46 | 1,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 1,46 | 1,97 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зоны | га | 2,39 | 3,22 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | - придорожный сервис | га | 1,76 | 2,37 |
| 3.2 | - водозабор | га | 0,63 | 0,85 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 9,57 | 12,91 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 9,57 | 12,91 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 3,55 | 4,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 1,78 | 2,41 |
| 5.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 0,61 | 0,82 |
| 5.3 | - водная территория | га | 1,16 | 1,56 |
| 6. | Зона земель населенного пункта | га | 19,26 | 25,98 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | - земли сельскохозяйственного использования | га | 13,29 | 17,93 |
| 6.2 | - резервная жилая застройка | га | 5,97 | 8,05 |

Поселок Краснодарский

Таблица 117

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 88,85 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 25,29 | 28,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 23,03 | 25,92 |
| 1.2 | - территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | га | 0,06 | 0,07 |
| 1.3 | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | 0,91 | 1,02 |
| 1.4 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 0,98 | 1,10 |
| 1.5 | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,02 | 0,02 |
| 1.6 | - территория образовательных учреждений | га | 0,29 | 0,33 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,13 | 1,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,81 | 0,91 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,32 | 0,36 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зоны | га | 10,88 | 12,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 1,89 | 2,13 |
| 3.2 | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 7,18 | 8,08 |
| 3.3 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 1,81 | 2,04 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 11,51 | 12,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 11,51 | 12,95 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 0,29 | 0,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 0,04 | 0,05 |
| 5.2 | - водная территория | га | 0,25 | 0,28 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 1,28 | 1,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | - сельское кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 1,28 | 1,44 |
| 7. | Зона земель населенного пункта | га | 38,47 | 43,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | - земли сельскохозяйственного использования | га | 32,18 | 36,22 |
| 7.2 | - резервная жилая застройка | га | 6,29 | 7,08 |

Поселок Краснополянский

Таблица 118

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 103,17 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 32,07 | 31,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 28,22 | 27,35 |
| 1.2 | - территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | га | 0,26 | 0,25 |
| 1.3 | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | 1,01 | 0,98 |
| 1.4 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 2,58 | 2,50 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,92 | 0,89 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,92 | 0,89 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зоны | га | 9,43 | 9,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 1,37 | 1,33 |
| 3.2 | - придорожный сервис | га | 7,57 | 7,34 |
| 3.3 | - водозабор | га | 0,49 | 0,47 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 11,17 | 10,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 11,17 | 10,83 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 2,09 | 2,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 1,06 | 1,03 |
| 5.2 | - водная территория | га | 1,03 | 1,00 |
| 6. | Зона земель населенного пункта | га | 47,49 | 46,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | - земли сельскохозяйственного использования | га | 44,27 | 42,91 |
| 6.2 | - резервная жилая застройка | га | 3,22 | 3,12 |

Поселок Красный Лес

Таблица 119

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 25,98 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 14,57 | 56,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 14,57 | 56,08 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,19 | 4,58 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,83 | 3,19 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,36 | 1,39 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зоны | га | 0,16 | 0,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 0,16 | 0,62 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 4,88 | 18,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 4,88 | 18,78 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 3,51 | 13,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 2,06 | 7,93 |
| 5.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 0,57 | 2,19 |
| 5.3 | - водная территория | га | 0,88 | 3,39 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,14 | 0,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | - сельское кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,14 | 0,54 |
| 7. | Зона земель населенного пункта | га | 1,53 | 5,89 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | - резервная жилая застройка | га | 1,53 | 5,89 |

Поселок Мирный

Таблица 120

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 128,52 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 45,20 | 35,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 36,03 | 28,03 |
| 1.2 | - территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | га | 2,37 | 1,84 |
| 1.3 | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | 1,42 | 1,11 |
| 1.4 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 3,76 | 2,93 |
| 1.5 | - территория образовательных учреждений | га | 1,62 | 1,26 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 2,16 | 1,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 1,35 | 1,05 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,81 | 0,63 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зоны | га | 9,81 | 7,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 1,55 | 1,21 |
| 3.2 | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 7,84 | 6,10 |
| 3.3 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 0,42 | 0,32 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 18,36 | 14,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 18,36 | 14,29 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 4,32 | 3,36 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 3,09 | 2,41 |
| 5.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 0,61 | 0,47 |
| 5.3 | - водная территория | га | 0,62 | 0,48 |
| 6. | Зона земель населенного пункта | га | 48,67 | 37,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | - земли сельскохозяйственного использования | га | 43,66 | 33,97 |
| 6.2 | - резервная жилая застройка | га | 5,01 | 3,9 |

Хутор Молдаванский

Таблица 121

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 43,34 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 34,50 | 79,60 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 34,50 | 79,60 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,11 | 0,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,11 | 0,25 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зоны | га | 0,30 | 0,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | - водозабор | га | 0,30 | 0,69 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 7,28 | 16,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 7,28 | 16,80 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 1,15 | 2,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 1,15 | 2,66 |

Поселок Первомайский

Таблица 122

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 169,14 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 76,38 | 45,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 68,55 | 40,53 |
| 1.2 | - территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | га | 0,30 | 0,18 |
| 1.3 | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | 1,57 | 0,92 |
| 1.4 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 2,84 | 1,68 |
| 1.5 | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,08 | 0,05 |
| 1.6 | - территория образовательных учреждений | га | 3,04 | 1,80 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 2,04 | 1,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,79 | 0,47 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 1,25 | 0,74 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зоны | га | 10,81 | 6,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 4,14 | 2,45 |
| 3.2 | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 4,58 | 2,71 |
| 3.3 | - режимные объекты | га | 0,54 | 0,31 |
| 3.4 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 1,15 | 0,68 |
| 3.5 | - электроподстанция | га | 0,11 | 0,07 |
| 3.6 | - водозабор | га | 0,29 | 0,17 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 26,58 | 15,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 26,58 | 15,71 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 5,16 | 3,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 4,48 | 2,65 |
| 5.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 0,58 | 0,34 |
| 5.3 | - водная территория | га | 0,10 | 0,06 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 2,63 | 1,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | - сельское кладбище традиционного захоронения существующее | га | 1,19 | 0,70 |
| 6.2 | - сельское кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 1,44 | 0,85 |
| 7. | Зона земель населенного пункта | га | 45,54 | 26,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | - земли сельскохозяйственного использования | га | 45,44 | 26,87 |
| 7.2 | - резервная жилая застройка | га | 0,10 | 0,06 |

Поселок Подлесный

Таблица 123

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 68,85 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 14,34 | 20,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 14,07 | 20,44 |
| 1.2 | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,03 | 0,04 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | га | 0,24 | 0,35 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,89 | 1,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,89 | 1,29 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зоны | га | 17,01 | 24,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 15,04 | 21,85 |
| 3.2 | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 1,85 | 2,69 |
| 3.3 | - водозабор | га | 0,12 | 0,17 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 5,80 | 8,42 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 5,80 | 8,42 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 1,10 | 1,60 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 0,31 | 0,45 |
| 5.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 0,21 | 0,31 |
| 5.3 | - водная территория | га | 0,58 | 0,84 |
| 6. | Зона земель населенного пункта | га | 29,71 | 43,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | - земли сельскохозяйственного использования | га | 26,54 | 38,55 |
| 6.2 | - резервная жилая застройка | га | 3,17 | 4,60 |

Поселок Полтавский

Таблица 124

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 95,08 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 23,92 | 25,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 19,04 | 20,03 |
| 1.2 | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | 1,09 | 1,14 |
| 1.3 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 3,47 | 3,65 |
| 1.4 | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | - территория образовательных учреждений | га | 0,32 | 0,34 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,97 | 2,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,60 | 0,63 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 1,37 | 1,44 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зоны | га | 4,95 | 5,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 0,94 | 0,97 |
| 3.2 | - территория АЗС | га | 0,89 | 0,94 |
| 3.3 | - придорожный сервис | га | 2,86 | 3,01 |
| 3.4 | - электроподстанция | га | 0,09 | 0,08 |
| 3.5 | - водозабор | га | 0,19 | 0,20 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной Инфраструктуры | га | 12,87 | 13,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 12,87 | 13,54 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 4,19 | 4,41 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 0,97 | 1,03 |
| 5.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 2,57 | 2,70 |
| 5.3 | - водная территория | га | 0,65 | 0,68 |
| 6. | Зона земель населенного пункта | га | 47,18 | 49,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | - земли сельскохозяйственного использования | га | 38,93 | 40,94 |
| 6.2 | - резервная жилая застройка | га | 8,25 | 8,68 |

Поселок Рисоопытный

Таблица 125

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 104,47 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 44,18 | 42,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 30,35 | 29,05 |
| 1.2 | - территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | га | 5,72 | 5,48 |
| 1.3 | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | 2,05 | 1,96 |
| 1.4 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 5,70 | 5,46 |
| 1.5 | - территория образовательных учреждений | га | 0,36 | 0,34 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 5,91 | 5,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 2,19 | 2,10 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 3,72 | 3,56 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зоны | га | 5,57 | 5,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 4,52 | 4,32 |
| 3.2 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 1,05 | 1,01 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 15,60 | 14,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 15,60 | 14,93 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 5,17 | 4,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 3,80 | 3,64 |
| 5.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 1,09 | 1,04 |
| 5.3 | - водная территория | га | 0,28 | 0,27 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,54 | 0,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | - сельское кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,54 | 0,52 |
| 7. | Зона земель населенного пункта | га | 27,50 | 26,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | - земли сельскохозяйственного использования | га | 27,50 | 26,32 |

5.13.  Основные технико-экономические показатели

населенных пунктов Октябрьского сельского поселения

поселок Октябрьский

Таблица 126

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 222,37 | 243,47 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 106,32 | 127,09 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 84,27 | 80,26 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | 11,33 | 11,50 |
|  | - территория застройки коттеджного типа жилыми домами 2 этажа | га | - | 5,48 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | - | 5,99 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 13,27 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 5,62 | 5,54 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 5,10 | 5,05 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 13,27 | 18,05 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 5,37 | 9,53 |
|  | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 7,90 | 8,52 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 2,43 | 29,84 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 1,60 | 19,65 |
|  | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | - | 4,06 |
|  | - режимные объекты | га | - | 0,55 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 4,10 |
|  | - территория АЗС | га | 0,07 | 0,07 |
|  | - придорожный сервис | га | - | 0,65 |
|  | - электроподстанция | га | 0,09 | 0,09 |
|  | - водозабор | га | 0,67 | 0,67 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 30,23 | 42,20 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 16,63 | 16,15 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 14,22 | 8,65 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | - | 4,88 |
|  | - водная территория | га | 2,41 | 2,62 |
| 1.1.6 | Зон специального назначения: | га | 3,68 | 4,20 |
|  | -свалка | га | 3,68 | - |
|  | - пункт приема вторичного сырья и временного хранения ТБО с установкой бункеров | га | - | 4,20 |
| 1.1.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 48,84 | 5,94 |
| 1.1.8 | Земли администрации | га | 0,97 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 2664 | 3000 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | -/- | 541/18,03 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | -/- | 1661/55,37 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | -/- | 789/26,60 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 56,9 | 69,8 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 11,4 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 24,3 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 21,4 | 23,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 270 | 270 |
|  | на 1000 человек |  | 101 | 90 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 500 | 750 |
|  | На 1000 человек |  | 188 | 250 |
| 4.3. | Внешкольные учреждения – всего | мест | 400 | 400 |
|  | на 1000 человек |  | 150 | 133 |
| 4.4. | Больницы – всего | коек | 50 | 150 |
|  | на 1000 человек |  | 19 | 50 |
| 4.5. | Поликлиники, (медицинские центры) – всего | посещений в смену | 200 | 200 |
|  | на 1000 человек |  | 75 | 67 |
| 4.6. | Аптеки | учреждений | 2 | 2 |
| 4.7 | Станция скорой медицинской помощи | авто | 1 | 1 |
| 4.8. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 997 | 997 |
|  | на 1000 человек |  | 374 | 332 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 42 | 120 |
|  | на 1000 человек |  | 16 | 40 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочих мест | 14 | 21 |
|  | на 1000 человек |  | 5 | 7 |
| 4.11. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 740 | 740 |
|  | на 1000 человек |  | 278 | 247 |
| 4.12. | Библиотека | учреждений | 1 | 1 |
| 4.13. | Спортивные залы общественного пользования – всего | м2 | 673 | 673 |
|  | на 1000 человек |  | 253 | 224 |
| 4.14. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 3500 | 5848 |
|  | на 1000 человек |  | 1314 | 1949 |
| 4.15. | Гостиницы – всего | мест | 81 | 81 |
|  | на 1000 человек |  | 30 | 27 |
| 4.16. | Бани – всего | мест | 0 | 21 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 4.17. | Отделение сбербанка | касс | 1 | 1 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 975,69 | 1181,25 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 975,69 | 1181,25 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | м |  | 9632,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 842,49 | 1031,25 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 842,49 | 1031,25 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 13381,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1106,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,028067 | 0,035223 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,028067 | 0,035223 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 8,30 | 11,45 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 8,30 | 11,45 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 6,14 | 6,14 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 93 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 7176 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС,ГП | ГРС,ГП |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВтв год | 31,5 | 37,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 9,7 | 12,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 21,7 | 25,2 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11817 | 12425 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8162 | 8410 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 54 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1077 | 1217 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 853 | 965 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | пункт приема вторичного сырья и временного хранения ТБО с установкой бункеров | ед. | - | 1 |

поселок Водный

Таблица 127

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 111,84 | 111,84 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 22,52 | 42,38 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 21,15 | 20,99 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | 0,57 | 0,57 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | - | 1,39 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 3,33 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 0,8 | 0,78 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 15,32 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 1,88 | 2,82 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,74 | 1,17 |
|  | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 1,14 | 1,65 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 8,25 | 24,15 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 4,22 | 2,38 |
|  | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | - | 1,39 |
|  | - режимные объекты | га | - | 0,55 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 4,97 |
|  | - территория АЗС | га | 0,75 | 0,78 |
|  | - придорожный сервис | га | 2,84 | 13,64 |
|  | - водозабор | га | 0,44 | 1,39 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 14,11 | 17,73 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 2,34 | 3,64 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 2,34 | 3,64 |
| 1.1.6 | Зон специального назначения: | га | 0,45 | 0,45 |
|  | -сельское кладбище существующее; | га | 0,45 | 0,45 |
| 1.1.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 51,59 | 20,67 |
| 1.1.8 | Земли администрации | га | 10,70 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 587 | 650 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | -/- | 120/18,46 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | -/- | 361/55,54 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | -/- | 169/26,00 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 9,0 | 12,3 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 1,8 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 5,1 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 15,3 | 18,9 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 35 | 35 |
|  | на 1000 человек |  | 60 | 54 |
| 4.2. | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 151 | 195 |
|  | на 1000 человек |  | 257 | 300 |
| 4.4. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 20 | 26 |
|  | на 1000 человек |  | 34 | 40 |
| 4.5. | Предприятия бытового обслуживания – всего | рабочих мест | 0 | 5 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 4.6. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 200 | 200 |
|  | на 1000 человек |  | 341 | 308 |
| 4.7. | Библиотека | учреждений | 1 | 1 |
| 4.8. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 569 | 1267 |
|  | на 1000 человек |  | 969 | 1949 |
| 4.9. | Бани – всего | мест | 0 | 5 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 214,99 | 255,94 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 214,99 | 255,94 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 4390,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 185,64 | 223,44 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 185,64 | 223,44 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4446,84 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 522,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000640 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000640 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,20 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч |  | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,20 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 93 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 1555 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС,ГП | ГРС,ГП |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВтв год | 6,9 | 8,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,6 | 2,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,3 | 6,0 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11758 | 12621 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9029 | 9178 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 20 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 259 | 286 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 210 | 231 |

поселок Дружный

Таблица 128

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 48,78 | 48,78 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 15,52 | 19,85 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 15,31 | 15,76 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 0,21 | 0,21 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 3,88 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 1,16 | 1,23 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,54 | 0,67 |
|  | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,62 | 0,56 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 0,24 | 1,30 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 0,17 | 0,17 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 1,06 |
|  | - водозабор | га | 0,07 | 0,07 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 5,93 | 7,51 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 0,01 | 0,58 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 0,01 | 0,58 |
| 1.1.6 | Зон специального назначения: | га | 0,01 | 0,01 |
|  | -сельское кладбище существующее; | га | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 24,24 | 18,30 |
| 1.1.8 | Земли администрации | га | 1,68 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 315 | 315 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 4,3 | 5,2 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 0,9 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 1,8 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 13,7 | 16,5 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 20 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 63 |
| 4.2. | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 37 | 95 |
|  | на 1000 человек |  | 117 | 300 |
| 4.4. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 100 | 100 |
|  | на 1000 человек |  | 317 | 317 |
| 4.5. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 0 | 614 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 1949 |
| 4.6. | Бани – всего | мест | 0 | 2 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 115,37 | 124,03 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 115,37 | 124,03 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 3032,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 99,62 | 108,29 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 99,62 | 108,29 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 1895,25 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1162,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | - |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 93 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 753 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС,ГП | ГРС,ГП |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВтв год | 3,1 | 3,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,1 | 3,1 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9821 | 9821 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9733 | 9733 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 13 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 135 | 135 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 109 | 109 |

Поселок Заря

Таблица 129

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 113,27 | 113,27 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 38,45 | 40,66 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 38,32 | 38,75 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | - | 1,39 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 0,13 | 0,13 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 0,39 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 0,79 | 0,90 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,79 | 0,90 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 0,74 | 16,61 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 0,74 | 0,74 |
|  | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | - | 14,15 |
|  | - придорожный сервис | га | - | 1,72 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 7,19 | 6,10 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 8,29 | 9,73 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 4,7 | 0,67 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | - | 5,11 |
|  | - водная территория | га | 3,59 | 3,95 |
| 1.1.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 55,87 | 39,27 |
| 1.1.7 | Земли администрации | га | 1,94 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 806 | 900 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | -/- | 161/17,89 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | -/- | 498/55,33 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | -/- | 241/26,78 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 12,2 | 16,9 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 2,4 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 7,1 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 15,1 | 18,8 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 45 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 50 |
| 4.2. | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 81 | 270 |
|  | на 1000 человек |  | 100 | 300 |
| 4.4. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 0 | 36 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 40 |
| 4.5. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочих мест | 0 | 6 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 4.6. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 0 | 135 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 150 |
| 4.7. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 0 | 1754 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 1949 |
| 4.8. | Бани – всего | мест | 0 | 6 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 295,20 | 354,38 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 295,20 | 354,38 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 4300,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 254,90 | 309,38 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 254,90 | 309,38 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4306,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 857,60 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001011 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001011 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,36 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,36 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 93 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 2153 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС,ГП | ГРС,ГП |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВтв год | 8,3 | 10,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 1,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8,0 | 8,8 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10239 | 11865 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9956 | 9821 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 10 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 345 | 384 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 277 | 308 |

Хутор Колос

Таблица 130

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 74,13 | 74,13 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 32,84 | 43,87 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 32,45 | 33,38 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | - | 1,04 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 3,09 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,02 | 0,02 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 0,37 | 0,37 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 5,97 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 0,55 | 1,46 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,55 | 1,46 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 0,44 | 2,39 |
|  | - водозабор | га | 0,44 | 0,63 |
|  | - придорожный сервис | га | - | 1,76 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 9,04 | 9,57 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 1,16 | 3,55 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | - | 1,78 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | - | 0,61 |
|  | - водная территория | га | 1,16 | 1,16 |
| 1.1.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 24,29 | 13,29 |
| 1.1.7 | Земли администрации | га | 5,81 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 580 | 640 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | -/- | 120/18,75 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | -/- | 355/55,47 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | -/- | 165/25,78 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 9,0 | 12,1 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 1,8 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 4,9 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 15,5 | 18,9 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 35 | 35 |
|  | на 1000 человек |  | 60 | 55 |
| 4.2. | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 83 | 192 |
|  | на 1000 человек |  | 143 | 300 |
| 4.4. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 0 | 26 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 41 |
| 4.5. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочих мест | 0 | 4 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 4.6. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 0 | 96 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 150 |
| 4.7. | Спортивные залы общественного пользования – всего | м2 | 0 | 45 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 70 |
| 4.8. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 0 | 1248 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 1949 |
| 4.9. | Бани – всего | мест | 0 | 4 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 212,43 | 252,00 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 212,43 | 252,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 3653,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 183,43 | 220,00 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 183,43 | 220,00 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 3563,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1132,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000597 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000597 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,23 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,23 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 93 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 1531 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС,ГП | ГРС,ГП |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВтв год | 5,9 | 7,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 1,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,8 | 6,5 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10207 | 11790 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10074 | 10142 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 17 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 237 | 262 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 188 | 208 |

поселок Краснодарский

Таблица 131

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 88,85 | 88,85 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 23,35 | 31,58 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 22,97 | 23,03 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | 0,06 | 0,06 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | - | 0,91 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 0,98 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,03 | 0,02 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 0,29 | 0,29 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 6,29 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 0,95 | 1,13 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,63 | 0,81 |
|  | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,32 | 0,32 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 1,89 | 10,88 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 1,89 | 1,89 |
|  | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | - | 7,18 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 1,81 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 7,54 | 11,51 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 0,25 | 0,29 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | - | 0,04 |
|  | - водная территория | га | 0,25 | 0,25 |
| 1.1.6 | Зон специального назначения: | га | - | 1,28 |
|  | -сельское кладбище проектируемое; | га | - | 1,28 |
| 1.1.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 54,50 | 32,18 |
| 1.1.8 | Земли администрации | га | 0,37 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 440 | 490 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | -/- | 89/18,16 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | -/- | 272/55,51 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | -/- | 129/26,33 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 7,4 | 9,8 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 1,5 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 3,9 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 16,8 | 20,0 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 20 | 26 |
|  | на 1000 человек |  | 45 | 53 |
| 4.2. | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 91 | 147 |
|  | на 1000 человек |  | 207 | 300 |
| 4.4. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 20 | 20 |
|  | на 1000 человек |  | 45 | 41 |
| 4.5. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочих мест | 0 | 3 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 6 |
| 4.6. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 100 | 100 |
|  | на 1000 человек |  | 227 | 204 |
| 4.7. | Библиотека | учреждений | 1 | 1 |
| 4.8. | Спортивные залы общественного пользования – всего | м2 | 0 | 34 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 70 |
| 4.9. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 161 | 955 |
|  | на 1000 человек |  | 366 | 1949 |
| 4.10. | Бани – всего | мест | 0 | 3 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 6 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 161,15 | 192,94 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 161,15 | 192,94 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 4550,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 139,15 | 168,44 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 139,15 | 168,44 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4791,83 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 998,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000772 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000772 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,27 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,27 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 93 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 1172 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС,ГП | ГРС,ГП |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВтв год | 5,5 | 6,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 1,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,6 | 5,2 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12451 | 12995 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10452 | 10619 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 20 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 194 | 215 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 157 | 174 |

поселок Краснополянский

Таблица 132

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 103,17 | 103,17 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 28,44 | 32,07 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 27,82 | 28,22 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | 0,28 | 0,26 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | - | 1,01 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 2,58 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 0,34 | - |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 3,22 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 0,72 | 0,92 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,72 | 0,92 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 0,50 | 9,43 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 0,01 | - |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 1,37 |
|  | - придорожный сервис | га | - | 7,57 |
|  | - водозабор | га | 0,49 | 0,49 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 6,52 | 11,17 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 1,50 | 2,09 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 0,47 | 1,06 |
|  | - водная территория | га | 1,03 | 1,03 |
| 1.1.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 57,04 | 44,27 |
| 1.1.7 | Земли администрации | га | 8,45 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 485 | 540 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | -/- | 95/17,59 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | -/- | 302/55,93 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | -/- | 143/26,48 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 0,7 | 9,8 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 1,4 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 4,2 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 14,4 | 18,1 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 26 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 48 |
| 4.3. | ФАП | учреждений | 0 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 81 | 162 |
|  | на 1000 человек |  | 167 | 300 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 0 | 22 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 41 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочих мест | 0 | 4 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 4.7. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 0 | 81 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 150 |
| 4.10. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 0 | 1053 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 1950 |
| 4.11. | Бани – всего | мест | 0 | 4 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 177,63 | 212,63 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 177,63 | 212,63 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 2735,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 153,39 | 185,63 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 153,39 | 185,63 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 3257,55 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 753,40 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | - |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 93 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 1292 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС,ГП | ГРС,ГП |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВтв год | 4,4 | 5,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 1,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,3 | 4,9 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9155 | 10924 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8796 | 9036 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 19 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 198 | 220 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 157 | 175 |

Поселок Красный Лес

Таблица 133

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 25,98 | 25,98 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 14,99 | 16,10 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 14,99 | 14,57 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 1,53 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 0,82 | 1,19 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,4 | 0,83 |
|  | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,42 | 0,36 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | - | 0,16 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 0,16 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 3,13 | 4,88 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 5,33 | 3,51 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 4,87 | 2,06 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | - | 0,57 |
|  | - водная территория | га | 0,46 | 0,88 |
| 1.1.6 | Зон специального назначения: | га | 0,14 | 0,14 |
|  | -сельское кладбище существующие; | га | 0,14 | 0,14 |
| 1.1.7 | Земли администрации | га | 1,57 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 149 | 149 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 3,9 | 4,0 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 0,8 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 0,9 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 26,2 | 26,8 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 0 | 45 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 300 |
| 4.2. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 0 | 6 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 40 |
| 4.3. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочих мест | 0 | 1 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 4.4. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 20 | 20 |
|  | на 1000 человек |  | 134 | 134 |
| 4.5. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 0 | 290 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 1946 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 54,57 | 58,67 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 54,57 | 58,67 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 2447,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 47,12 | 51,22 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 47,12 | 51,22 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2169,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1074,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | - |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 93 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 356 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС,ГП | ГРС,ГП |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВтв год | 2,1 | 2,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,1 | 2,1 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 14198 | 14198 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14110 | 14110 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 7 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 97 | 97 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 84 | 84 |

Поселок Мирный

Таблица 134

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 128,52 | 128,52 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 39,24 | 50,21 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 35,28 | 36,03 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | 2,37 | 2,37 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | - | 1,42 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 3,76 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 1,59 | 1,62 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 5,01 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 0,65 | 2,16 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,28 | 1,35 |
|  | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,37 | 0,81 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 3,40 | 9,81 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 3,40 | 1,55 |
|  | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | - | 7,84 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 0,42 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 10,13 | 18,36 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 1,83 | 4,32 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 1,21 | 3,09 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | - | 0,61 |
|  | - водная территория | га | 0,62 | 0,62 |
| 1.1.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 69,90 | 43,66 |
| 1.1.7 | Земли администрации | га | 3,37 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 692 | 760 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | -/- | 136/17,90 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | -/- | 417/54,87 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | -/- | 207/27,24 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 11,2 | 14,7 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 2,2 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 5,7 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 16,2 | 19,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 35 | 37 |
|  | на 1000 человек |  | 51 | 49 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 300 | 300 |
|  | На 1000 человек |  | 433 | 395 |
| 4.3. | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 108 | 228 |
|  | на 1000 человек |  | 156 | 300 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 0 | 30 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 39 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочих мест | 0 | 5 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 4.7. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 150 | 150 |
|  | на 1000 человек |  | 217 | 197 |
| 4.8. | Библиотека | учреждений | 1 | 1 |
| 4.9. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 183 | 1482 |
|  | на 1000 человек |  | 264 | 1950 |
| 4.10. | Бани – всего | мест | 0 | 5 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 253,45 | 299,25 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 253,45 | 299,25 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 4843,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 218,85 | 261,25 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 218,85 | 261,25 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 5915,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1275,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001420 | 0,003037 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001420 | 0,003037 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,45 | 0,93 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч |  | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,45 | 0,93 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,41 | 1,33 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 93 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 1818 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС,ГП | ГРС,ГП |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВтв год | 8,2 | 9,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,6 | 2,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6,7 | 7,3 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11886 | 12916 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9621 | 9659 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 41 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 308 | 337 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 250 | 273 |

Хутор Молдаванский

Таблица 135

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 43,34 | 43,34 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 35,13 | 34,50 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 35,13 | 34,50 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 0,03 | 0,11 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,03 | 0,11 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 0,30 | 0,30 |
|  | - водозабор | га | 0,30 | 0,30 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 6,77 | 7,28 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | - | 1,15 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | - | 1,15 |
| 1.1.6 | Земли администрации | га | 0,97 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 373 | 373 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 6,1 | 6,9 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 1,2 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 2,0 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 16,4 | 18,5 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 44 | 112 |
|  | на 1000 человек |  | 118 | 300 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 136,61 | 146,87 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 136,61 | 146,87 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 5520,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 117,96 | 128,22 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 117,96 | 128,22 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2958,83 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1084,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | - |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 93 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 892 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС,ГП | ГРС,ГП |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВтв год | 5,6 | 5,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,6 | 5,6 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 15024 | 15024 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14937 | 14937 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 4 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 164 | 164 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 133 | 133 |

Поселок Первомайский

Таблица 136

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 169,14 | 169,14 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 72,55 | 76,48 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 69,06 | 68,55 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | 0,30 | 0,30 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | - | 1,57 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 2,84 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,08 | 0,08 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 3,11 | 3,04 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 0,10 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 1,91 | 2,04 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,72 | 0,79 |
|  | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 1,19 | 1,25 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 4,37 | 10,81 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 3,97 | 4,14 |
|  | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | - | 4,58 |
|  | - режимные объекты | га | - | 0,54 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 1,15 |
|  | - электроподстанция | га | 0,11 | 0,11 |
|  | - водозабор | га | 0,29 | 0,29 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 17,54 | 26,58 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 4,99 | 5,16 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 4,87 | 4,48 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | - | 0,58 |
|  | - водная территория | га | 0,12 | 0,10 |
| 1.1.6 | Зон специального назначения: | га | 1,19 | 2,63 |
|  | -сельское кладбище существующее; | га | 1,19 | 1,19 |
|  | -сельское кладбище проектируемое; | га | - | 1,44 |
| 1.1.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 65,51 | 45,44 |
| 1.1.8 | Земли администрации | га | 1,08 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 1053 | 1160 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | -/- | 209/18,02 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | -/- | 637/54,91 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | -/- | 314/27,07 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 17,8 | 23,2 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 3,6 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 9,0 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 16,9 | 20,0 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 55 | 59 |
|  | на 1000 человек |  | 52 | 51 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 320 | 320 |
|  | На 1000 человек |  | 304 | 276 |
| 4.3. | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 226 | 348 |
|  | на 1000 человек |  | 215 | 300 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 0 | 46 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 40 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочих мест | 1 | 8 |
|  | на 1000 человек |  | 1 | 7 |
| 4.7. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 0 | 174 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 150 |
| 4.8. | Библиотека | учреждений | 1 | 1 |
| 4.9. | Спортивные залы общественного пользования – всего | м2 | 300 | 300 |
|  | на 1000 человек |  | 285 | 259 |
| 4.10. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 593 | 2261 |
|  | на 1000 человек |  | 563 | 1949 |
| 4.11. | Бани – всего | мест | 5 | 8 |
|  | на 1000 человек |  | 5 | 7 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 385,66 | 456,75 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 385,66 | 456,75 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 5520,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 333,01 | 398,75 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 333,01 | 398,75 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 6989,25 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2368,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001420 | 0,001993 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001420 | 0,001993 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,45 | 0,66 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч |  | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,45 | 0,66 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 1,57 | 1,83 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 93 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 2775 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС,ГП | ГРС,ГП |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВтв год | 8,0 | 10,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,3 | 3,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6,6 | 7,5 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7561 | 9047 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6284 | 6430 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 21 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 457 | 500 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 369 | 403 |

Поселок Подлесный

Таблица 137

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 20,91 | 68,85 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 12,38 | 17,51 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 12,38 | 14,07 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | - | 0,03 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | - | 0,24 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 3,17 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | - | 0,89 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | - | 0,89 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 0,66 | 17,01 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 0,39 | 15,04 |
|  | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | - | 1,85 |
|  | - территория АЗС | га | 0,27 | - |
|  | - водозабор | га | - | 0,12 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 2,06 | 5,80 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 0,12 | 1,10 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | - | 0,31 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | - | 0,21 |
|  | - водная территория | га | 0,12 | 0,58 |
| 1.1.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5,06 | 26,54 |
| 1.1.7 | Земли администрации | га | 0,63 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 249 | 249 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 4,9 | 5,3 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 1,0 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 1,4 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 19,7 | 21,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 20 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 80 |
| 4.2. | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 33 | 75 |
|  | на 1000 человек |  | 133 | 300 |
| 4.4. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 0 | 485 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 1948 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 91,20 | 98,04 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 91,20 | 98,04 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 2200,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 78,75 | 85,60 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 78,75 | 85,60 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 3000,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 400,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | - |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 93 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 596 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС,ГП | ГРС,ГП |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВтв год | 2,7 | 2,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,6 | 2,6 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10677 | 10677 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10589 | 10589 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 9 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 128 | 128 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 107 | 107 |

Поселок Полтавский

Таблица 138

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 95,08 | 95,08 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 19,47 | 32,17 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 19,15 | 19,04 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | - | 1,09 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 3,47 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,00 | 0,00 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 0,32 | 0,32 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 8,25 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 0,21 | 1,97 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,21 | 0,60 |
|  | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | - | 1,37 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 1,17 | 4,95 |
|  | - территория АЗС | га | 0,89 | 0,89 |
|  | - придорожный сервис | га | - | 2,86 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 0,94 |
|  | - водозабор | га | 0,19 | 0,19 |
|  | - электроподстанция | га | 0,09 | 0,09 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 5,81 | 12,87 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 4,35 | 4,19 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 3,70 | 0,97 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | - | 2,57 |
|  | - водная территория | га | 0,65 | 0,65 |
| 1.1.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 63,74 | 38,93 |
| 1.1.7 | Земли администрации | га | 0,33 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 579 | 640 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | -/- | 118/18,44 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | -/- | 353/55,16 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | -/- | 169/26,40 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 9,1 | 12,2 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 1,8 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 4,9 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 15,7 | 19,1 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 35 | 35 |
|  | на 1000 человек |  | 60 | 55 |
| 4.2. | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 171 | 192 |
|  | на 1000 человек |  | 295 | 300 |
| 4.4. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 26 | 26 |
|  | на 1000 человек |  | 45 | 41 |
| 4.5. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочих мест | 0 | 4 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 6 |
| 4.6. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 0 | 96 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 150 |
| 4.7. | Спортивные залы общественного пользования – всего | м2 | 0 | 45 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 70 |
| 4.8. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 0 | 1248 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 1950 |
| 4.9. | Бани – всего | мест | 0 | 4 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 6 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 212,06 | 252,00 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 212,06 | 252,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 7593,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 183,11 | 220,00 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 183,11 | 220,00 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 6001,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1584,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,002132 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,002132 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,69 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,69 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 93 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 1531 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС,ГП | ГРС,ГП |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВтв год | 5,8 | 7,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,1 | 5,7 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9952 | 10901 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8760 | 8938 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 6 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 237 | 262 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 188 | 208 |

Поселок Рисоопытный

Таблица 139

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 104,47 | 104,47 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 36,93 | 44,18 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 30,76 | 30,35 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | 5,79 | 5,72 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | - | 2,05 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 5,70 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 0,38 | 0,36 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 5,07 | 5,91 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 1,45 | 2,19 |
|  | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 3,62 | 3,72 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 5,03 | 5,57 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 5,03 | 4,52 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 1,05 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 11,71 | 15,60 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 3,94 | 5,17 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 3,66 | 3,80 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | - | 1,09 |
|  | - водная территория | га | 0,28 | 0,28 |
| 1.1.6 | Зон специального назначения: | га | 0,54 | 0,54 |
|  | -сельское кладбище существующее; | га | 0,54 | 0,54 |
| 1.1.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 39,81 | 27,50 |
| 1.1.8 | Земли администрации | га | 1,44 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 1157 | 1280 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | -/- | 230/17,97 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | -/- | 716/55,94 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | -/- | 334/26,09 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 20,7 | 26,4 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 4,1 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 9,8 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 17,9 | 20,6 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 35 | 65 |
|  | на 1000 человек |  | 30 | 51 |
| 4.3. | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 106 | 384 |
|  | на 1000 человек |  | 92 | 300 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 0 | 51 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 40 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочих мест | 0 | 9 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 4.7. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 130 | 192 |
|  | на 1000 человек |  | 112 | 150 |
| 4.8. | Библиотека | учреждений | 1 | 1 |
| 4.9. | Спортивные залы общественного пользования – всего | м2 | 0 | 90 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 70 |
| 4.10. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 1800 | 2495 |
|  | на 1000 человек |  | 1556 | 1949 |
| 4.11. | Бани – всего | мест | 20 | 20 |
|  | на 1000 человек |  | 17 | 16 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 423,75 | 504,00 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 423,75 | 504,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 5201,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 365,90 | 168,44 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 365,90 | 168,44 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 8264,30 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1427,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,002110 | 0,004560 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,002110 | 0,004560 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,65 | 1,50 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч |  | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,65 | 1,50 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 2,49 | 2,49 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 93 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 3062 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС,ГП | ГРС,ГП |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВтв год | 8,5 | 10,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,2 | 2,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,3 | 8,2 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7326 | 8519 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6284 | 6406 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 21 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 499 | 551 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 402 | 443 |